项目名称：定州市保成养殖场年出栏2000头生猪项目

文件类别： 环境影响报告表

评价单位：保定市益达环境工程技术有限公司（公章）

项目负责人:　　　　　　　　　周  强

| 评价人员情况 |
| --- |
| 姓 名 | 从事专业 | 职称 | 证书编号 | 职责 | 签字 |
| 周 强 | 环评 | 工程师 | B12380040300 | 主持编写 |  |
| 张敬娴 | 环评 | 工程师 | B12380008 | 编 写 |  |
| 王德宏 | 环评 | 高级工程师 | B12380030400 | 审 核 |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市保成养殖场年出栏2000头生猪项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 定州市保成养殖场 |
| 法人代表 | 赵飞 | 联 系 人 | 赵飞 |
| 通讯地址 | 定州市南城区曹庄子村 |
| 联系电话 | 13472222024 | 传真 |  | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 定州市南城区曹庄子村东北520m |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 猪的饲养 A0313 |
| 占地面积 （平方米） | 1800 | 绿化面积 （平方米） | 100 |
| 总投资 （万元） | 45 | 其中：环保投资（万元） | 3.3 | 环保投资占 总投资比例 | 7.3% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： （1）项目背景： 随着居民生活水平不断提高，对肉食产品需求量越来越大，定州市保成养殖场经过市场调研，在定州市南城区曹庄子村东北520m处建设年出栏2000头生猪项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号令《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定及定州市环境保护局要求，项目需办理环评手续，编制环境影响报告表。为此，定州市保成养殖场委托保定市益达环境工程技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作，编写环境影响报告表。我单位接受委托后，经过详细地现场踏勘，根据我国建设项目环境影响评价的有关技术规范，编制完成了《定州市保成养殖场年出栏2000头生猪项目环境影响报告表》。 （2）建设地点及周边关系 项目位于定州市南城区曹庄子村东北520m处，中心地理坐标为北纬38°28′42.52″，东经114°58′14.27″。项目西侧隔乡村路为农田，其余三侧均为农田。项目距离侧方向曹庄子村520m，距离东南侧兰家佐村530m，距离东侧南刘庄村940m，距离东北侧北陵头村510m，距离西侧纸方头村790m。项目距离南侧小清河1000m。 项目地理位置图见附图1，周边关系示意图见附图2。 （3）项目占地及规划符合性 项目占地面积1800m2（约合2.7亩），定州市南城区办事处为项目出具了选址证明，项目占地属于闲散地，同意项目在此建设（详见附件）。 （4）建设规模 项目养殖母猪120头，年存栏生猪约1000头，年出栏生猪约2000头。 （5）平面布置 项目年存栏生猪约1000头，属于集约化畜禽养殖场，因此平面布置按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，将生产区和办公区隔离。项目场区内东北部为办公区；东南部为养殖区，包括产房1座、保育舍1座、育肥舍1座及沼气池1座、堆肥场1处、病死畜禽安全填埋井2个。 项目平面布置图见附图3。 （6）原材料及能源消耗 项目母猪饲料用量为1.47kg/头·天（合64.4t/a），全部外购；项目子猪在保育舍保育约1个月，饲料用量为0.4kg/头·天（合85t/a），全部外购；项目子猪育肥舍养殖约3.5月后出售，育肥饲料用量为2.29kg/头·天（合487t/a），主要为麦麸、玉米、豆粕、预混料等按比例混合配制。 （7）主要生产设备及设施 项目生产设备：自吸式搅拌粉碎机组1套（用于饲料粉碎及搅拌）。 （8）公用工程 1）给排水 项目采用集中养殖，用水主要为猪的饲养用水（主要包括猪饮用水及圈舍冲洗水）及职工生活用水，根据《河北省地方标准 用水定额第1部分：农业用水》（DB13/T1161.1-2009）表6畜牧业用水定额规定：猪20L/头·d，则项目猪饲养用水为22.4m3/d（合8176m3/a）；项目不设食堂，厕所为防渗旱厕，职工生活用水全部为日常盥洗用水，根据《河北省地方标准 用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2009）及项目特点，生活用水量按20L/人·d计，即0.1m3/d（合36.5m3/a）。项目总用水量为22.5m3/d（合8212.5m3/a），全部由厂区自备水井供给。 项目猪舍地面采用混凝土结构，干清粪后再用水冲洗，饲养废水产生量按饲养用水量80%计，即17.92m3/d（合6540.8m3/a）；职工生活污水全部为职工盥洗废水，产生量按用水量80%计，即0.08m3/d（合29.2m3/a）。生活污水与饲养废水一并进入场区沼气发酵系统。 2）供热工程 项目猪舍（主要为产房及保育舍）及办公生活冬季供暖采用沼气炉。 3）供电工程 项目用电量为5万kwh/a，由附近电网供给。 （9）劳动定员与生产时制 项目定员5人，其中主要负责人1人，技术人员1人，工作人员3人。 项目工作制度为365天/年，项目饲料加工工序仅在白天进行，夜间不加工。 （10）建设阶段 项目现处于建设阶段。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，无原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 河北省定州市位于北纬38°14′－38°40′，东经114°48′－115°15′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵横南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 定州市属温带半湿润、半干旱大陆性季风气候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。年日照2611.9小时；年均气温为13.3℃，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6℃；年均降水量为372.3毫米；多年平均相对湿度63.0%；累年年均蒸发量为1710.7毫米；年均风速为2.0米/秒，最大风速21.7米/秒；项目所在区域年主导风向为NE风。 定州市境内地表水属于大清河水系南支，主要有唐河、大沙河、孟良河等，并有多条灌渠。距离项目较近的地表水体为项目南侧1000m处的小清河。 定州地下水资源丰富，可开采量达到3亿立方米；地下水流向为由西向东。 定州市地势由西北向东南缓缓倾斜，地面坡降1.4/1000～0.7/1000，海拔32～70米，平均海拔43.6米，地势平坦，地势较低，土地肥沃，地质土层主要为砂壤土和轻壤土。第四纪沉积了巨厚松散堆积物，厚度约500m，此堆积物为该区地下水赋存的主要介质层。因地壳运动，气候变化，使该区第四系沉积层，横向、纵向复杂多变。 区内没有珍惜濒危动植物分布，生态环境较好。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 定州全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头，肉牛8万头。 全市共有各级各类学校581所，其中省级重点高中2所，全国重点职业高中1所，计算机师范学校、教师进修学校、特殊教育中心各1所，定州市属以上学校有河北定州师范、河北畜牧科技学校。 定州历史文化悠久。定州古称中山国，历代都设州置府，是河北省历史文化名城。勤劳智慧的定州人民，创造了光辉灿烂的历史文化，遗留下丰富的文物古迹。 项目所在地周围无自然保护区和其他文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）环境空气 SO2、NO224小时平均值和年日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准；PM10年平均值和24小时平均值因北方气候原因冬、春季有超标现象。 （2）地表水 小清河上游为孝义河，为工业用水，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）地下水 地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。 （4）声环境 项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据工程的性质和周围环境特征，确定项目的主要环境保护目标见表1： 表1 环境保护目标及保护级别 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 功能 保护级别 环境空气 南刘庄村 E 940 居住 符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 兰家佐村 SE 530 居住 曹庄子村 SW 520 居住 纸方头村 W 790 居住 北陵头村 NE 510 居住 地下水 项目所在区域 — — 集中式生活饮用水 符合《地下水质量标准》 （GB/T14848-93） Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，即SO21小时平均值≤500µg/m3、SO2 24小时平均值≤150µg/m3、SO2年平均值≤60µg/m3，NO21小时平均值≤200µg/m3、NO2 24小时平均值≤80µg/m3、NO2年平均值≤40µg/m3，PM1024小时平均值≤150µg/m3、PM10年平均值≤70µg/m3； （2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准，即pH：6～9、COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L； （3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，即pH：6.5～8.5、溶解性总固体≤1000mg/L、总硬度≤450mg/L、高锰酸盐指数≤3.0mg/L、氨氮≤0.2mg/L； （4）项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）养殖场臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准，即臭气浓度（无量纲）≤70； （2）饲料加工工序粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准，即周界外浓度最高点监控浓度限值1.0mg/m3； （3）养殖排水量执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4标准，即集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量：冬季1.2m3/（百头·d）、夏季1.8m3/（百头·d）； （4）边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）； （5）畜禽粪便及液态有机肥排放参照执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6标准，即蛔虫卵死亡率≥95%，粪大肠菌群≤105个/kg。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对建设项目污染物排放总量控制的有关要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，确定项目的总量控制污染因子为SO2、NOX、COD、氨氮四项。项目污染物总量控制指标为: SO2——0t/a；NOX——0t/a；COD——0t/a；氨氮——0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 该项目属猪的饲养，饲养过程为： 项目在生猪饲养过程中，采用圈养、自繁自养方式，约6个月为一个周期，然后外售。猪舍采用消毒剂定期消毒（消毒方式为喷洒消毒剂），防止疫病的发生；猪舍采用干清粪；项目采用自吸式搅拌粉碎机组将玉米和豆粕粉碎，再与麦麸、预混料等进行混合，此过程会产生噪声和粉尘。

主要污染工序： （1）废气 ①猪舍：臭气； ②好氧堆肥场及粪便贮存池：臭气； ③沼气池：臭气； ④饲料加工工序：粉尘。 （2）废水 ①饲养过程：猪舍冲洗水； ②职工生活办公：盥洗废水。 （3）噪声 饲料加工工序：自吸式搅拌粉碎机组运行噪声。 （4）固体废物 ①饲养过程：病死猪及猪粪便； ②沼气池：沼渣沼液； ③职工生活办公：生活垃圾； ④布袋除尘器：饲料粉尘。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 猪舍 | 臭气浓度 | — | 臭气浓度≤70（无量纲） |
|  | 好氧堆肥场 | 臭气浓度 | — |  |
|  | 粪便贮存池 | 臭气浓度 |  |  |
|  | 沼气池 | 臭气浓度 | — | ≤1.0mg/m3 0.05t/a |
|  | 饲料加工 | 粉尘（无组织） | 0.5t/a |  |
| 水 污 染 物 | 猪舍 冲洗水 | COD | 2640mg/L，17.27t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 261mg/L，1.71t/a | 0 |
|  |  | SS | 2000mg/L，13.08t/a | 0 |
|  | 生活污水 | COD | 120mg/L，0.004t/a | 0 |
|  |  | SS | 80mg/L，0.002t/a | 0 |
| 固体废物 | 畜禽饲养 | 病死畜禽 | 0.23t/a | 0 |
|  |  | 猪粪便 | 445.76t/a | 0 |
|  | 沼气池 | 沼渣沼液 | 1525t/a | 0 |
|  | 布袋除尘器 | 饲料粉尘 | 0.45t/a | 0 |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 0.91t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目营运期噪声源主要为自吸式搅拌粉碎机组，其噪声约为90dB（A），采取基础减震，定期润滑，厂房隔声后，再经距离衰减，边界噪声小于60dB(A)，且项目夜间不加工饲料。同时营运期间合理安排喂养时间，减少猪叫，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 其 他 | 项目猪舍、粪便好氧堆肥场及粪便贮存池地面、病死牲畜安全填埋井、沼气池及废水收集管道、沼液输送管道等采取防渗措施；沼气池加强日常管理防范措施。 |
| 主要生态影响： 项目建设过程中对周围生态环境产生一定影响，在场内加大绿化种植后，可有效降低对周围生态环境的影响。不仅美化场区环境，而且丰富了建设地区的生态、景观环境。项目营运期间废气达标排放，固体废物处置率达到100%，不会对当地农业生态环境造成污染和破坏。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工内容主要包括猪舍及配套设施建设。施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声，施工过程中采取合理安排施工时间，选用低噪声设备，尽量减轻施工噪声的影响。土方挖掘、运输过程中容易引起地面扬尘，注意对施工道路打扫、洒水，减轻对敏感点的影响。 施工期的影响是局部的、暂时的，将随着施工的结束而结束。

营运期环境影响分析： 项目营运期间产生的污染物为生猪养殖、粪便好氧堆肥场、粪便贮存池、沼气池产生的臭气及粉碎搅拌工序的粉尘；猪舍冲洗水和职工生活污水；自吸式搅拌粉碎机组噪声；饲养过程中产生的病死猪及猪粪便，沼气池产生的沼渣沼液和职工生活垃圾等。 （1）大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为猪舍、粪便好氧堆肥场、粪便贮存池和沼气池产生的恶臭气体，以及粉碎搅拌机产生的粉尘。 项目对于猪舍的粪便，采取定时清粪(采用干清粪工艺，清粪比例控制在70%)，同时猪舍采用混凝土地面，清粪后用水冲洗地面，以减少恶臭气体产生。项目厂区拟建好氧堆肥场（包括粪便贮存池）1处,其地面采用混凝土浇筑,并做防渗及溢流处理,顶部加盖顶棚，将粪便运至粪便堆放点后，在粪便上部覆盖泥土，投放秸秆、锯末等物理吸附剂，好氧堆肥场适时翻堆方式进行通风，以减少恶臭气体的排放；项目建设一座地下式沼气池，沼气池采用混凝土浇筑，并做防渗处理，该项目猪舍冲洗水、畜禽粪便尿液和职工生活污水排入沼气系统，沼气池封闭并且采取水封，基本无恶臭气体排放，且粪便进入沼气池后，由于有厌氧发酵菌的存在，臭味物质将大大减少，项目产生沼气用于厂区冬季供暖及日常照明等。经距离衰减后预计项目厂界臭气浓度排放小于70（无量纲），符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准。经空气稀释，对周边敏感目标造成大气污染影响较小。 项目粉碎工序产生的粉尘量约为0.5t/a，自吸式搅拌粉碎机组自带布袋除尘器，经布袋除尘器处理后，粉尘无组织排放，排放量约为0.05t/a，预计厂界粉尘浓度小于1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准，再经空气稀释、扩散，对周围环境空气造成影响的较小。 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定“禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、旅游区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家和地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。”本项目不在该规范规定的禁养区域，500米范围内无环境敏感点，参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，项目设500米卫生防护距离。养殖场边界距离最近的敏感点为东北侧510m处的北陵头村，符合该卫生防护距离要求。 （2）水环境影响分析 A、地表水环境影响分析 项目废水主要是饲养废水及职工生活污水。项目猪舍采用干清粪方式，干清粪后对地面进行冲洗。饲养废水产生量为17.92m3/d（合6540.8m3/a），主要污染物为COD、NH3-N、SS，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中相关规定及项目特点，养猪废水主要污染物浓度分别为COD2640mg/L，NH3-N261mg/L，SS2000mg/L，产生量为COD17.27t/a，NH3-N1.71t/a，SS13.08t/a。 项目职工生活污水全部为职工盥洗水，产生量按用水量80%计，即0.32t/d（合116.8t/a），水质简单，主要污染物为COD和SS，浓度分别为COD120mg/L、SS80mg/L，产生量为COD 0.004t/a、SS 0.002t/a。 项目猪舍冲洗水、畜禽粪便尿液及职工生活污水全部进入场内沼气系统进行发酵处理，沼气池有效容积为80m3，经厌氧硝化后，沼渣沼液全部外运做农肥。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场粪便临时贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。本项目距最近的地表水体为其南侧1000m处的小清河，符合距离要求。且项目厂区排水体制采用雨污分流，各建、构筑物配备顶盖、檐子等防雨淋设施，并设雨水排水系统，避免雨水夹带粪污。因此项目废水不会对当地地表水造成污染影响。 B、地下水环境影响分析 a、污染物从污染源进入地下水所经过的路径成为地下水环境污染途径，根据建设项目所处区域的地质岩性及地表水、地下水转化关系，废水污染途径主要为地面入渗。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，在包气带废水在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水污染程度取决于包气带的地质结构、成份、厚度、渗透性以及污染物的各类性质。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒粗大松散，渗透性能良好则污染重。 该项目废水主要渗漏污染因素分析如下：①猪舍、粪便好氧堆肥场及粪便贮存池，猪舍每天都有猪粪便产生，若防渗措施做不好，下雨时，污染物会逐渐下渗影响浅层地下水；②污水管道及沼气池，若这两个环节防渗措施达不到要求，污水会渗入地下。 地表污染物质进入地下含水层之前，首先经过包气带地层，根据对区域水文地质条件的分析，本区主要为粘土，包气带的渗透性能差，能对地下水起到积极的保护作用。此外区域土壤颗粒对废水中有机污染物具有吸附、转化作用，可以对污水起到较好的净化作用。 项目猪舍采用干清粪，猪舍、粪便好氧堆肥场及粪便贮存池地面采用混凝土浇筑，并做防渗及防溢流、防雨淋处理，顶部加盖顶棚，四周设围挡；病死畜禽安全填埋井及沼气池采用混凝土结构，采用粘性土或土工膜作防渗层；废水收集管道、沼液输送管道采用水泥等防渗管材，使各环节渗透系数小于10-7cm/s。 b、项目用水全部由厂区自备水井供给，项目取用地下水量较小，不会对地下水水位、流场等产生影响。 综上所述，项目废水产生量较小，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量标准要求，项目废水污染防治措施到位，严格管理的前提下，预计本项目废水对当地水环境产生的影响较小。 （3）声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为自吸式搅拌粉碎机组，其噪声约为90dB（A），采取基础减震，定期润滑，厂房隔声后，再经距离衰减，边界噪声小于60dB(A)，且项目夜间不加工饲料。同时营运期间合理安排喂养时间，减少猪叫，并在场区及边界增加绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，且项目距离声环境敏感点较远，经距离衰减后，不会对周边声环境产生影响。 （4）固体废物影响分析 项目营运期固体废物主要为病死猪、猪粪便、沼渣沼液及职工生活垃圾。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中相关规定，猪粪产生量约为445.76t/a，其中70%（约312.03t/a）通过干清粪工艺清出，其余30%（133.73t/a）进沼气池发酵。干清粪清出粪便运至粪便好氧堆肥场进行无害化处理，粪便起始含水率约50%，项目好氧堆肥由预处理+发酵+后处理+贮存工序组成，好氧发酵过程控制在55-65℃，持续时间为5d，适时采用翻堆方式进行通风，调节堆肥物料的氧气浓度和温度，发酵结束后，粪便含水率约30%，粪便量为218.4t/a。同时场内设粪便贮存池，贮存池有效容积为120m3，能够接纳养猪厂6个月粪便产生量，经好氧堆肥无害化处理后的猪粪便，能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表6标准要求，定期外售至周围农田作为农肥使用；项目沼气池发酵后沼渣沼液产生量约为1525t/a，全部外运做农肥（项目配备专用罐车），项目所在地区为农村，周围有大量的农田分布，完全有能力消纳本项目产生的沼渣沼液；粉碎工序自吸式搅拌粉碎机组自带布袋除尘器收集的粉尘为0.45t/a，可作为猪饲料；生活垃圾产生量为0.91t/a，定期运至环卫部门指定地点；病死畜禽产生量约为0.23t/a，全部投入畜禽安全填埋井进行无害化填埋处理。填埋井采用混凝土结构，深度大于2.0m，直径1.0m，井口加盖密封，井壁采用粘性土或土工膜作防渗层。填埋时，每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口，处置方式符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定。项目固体废物全部合理处置，因此不会对周围环境造成不利影响。 （5）环境风险影响分析 项目厂区建设沼气池一座，沼气池有效容积不小于80m3，采用混凝土结构，发酵过程有沼气产生，沼气产生量约为60m3/d，主要为场区自身消耗，用于场区猪舍和办公冬季供暖和厂区日常照明，多余部分由火炬系统引出燃烧。 沼气是一种无色、有臭味、有毒的气体，它的主要成分甲烷在常温下是一种无色、无味、无臭、无毒、易燃易爆的气体。甲烷的分子式是CH4，甲烷的溶解度很小，在32℃、0.1千帕时，100单位体积的水只能溶解3个单位体积的甲烷。与空气混合能形成爆炸性气体，其爆炸极限为4.9%～16%（体积百分比）。当空气中沼气的浓度达到30%左右时，可使人麻醉；浓度达到70%以上时，会使人窒息死亡。 沼气池密闭处理，加强日常管理防范措施，主要包括：①输送沼气管道上的阀门要灵活、严密，要经常检查，不能漏气，发现问题应及时修复；②输送管道上安装压力表，压力过高应排出气体，压力不足时应停止使用，重新进料充气，以防止回火；③使用沼气必须与可燃物保持一定的距离，以确保安全；④厂区应有“禁止明火”的警示牌和避雷设施，沼气发生泄漏时，应立即打开门窗，熄灭各种火源，以防止沼气爆炸；⑤厂区周围设置防火隔离带，以阻止火灾时火势的蔓延；⑥下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故的发生。 经采取上述措施后，沼气池的建设对环境存在的风险较小。 （6）卫生防疫控制措施 病死猪只尸体上携带有一定量的有害病菌，有害病菌的传播会危及健康猪，控制不当会导致疫情蔓延，造成大面积的病害、病死，造成养殖业主重大经济损失。同时，病死猪控制不当流入市场，会严重危害人体健康和病疫扩散。 因此采取如下措施控制有害病菌危害： ◇定期检查猪群健康状况，做到及时发现、及时隔离、及时救治，严格控制疾病大面积传播。 ◇病死猪及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作其它用途。 ◇病死猪只尸体处理应采取安全卫生填埋方式。 ◇项目在厂区大门口设备消毒池，进入厂区车辆均需进行消毒后才可进入；进入养殖区需经过紫外线消毒区，并更换专用经严格消毒的服装及雨靴，每个猪舍前设一个专用消毒槽，进入猪舍需对雨靴进行消毒后方可进入。 ◇定期对猪舍进行消毒。 （7）清洁生产水平分析 ①本项目改善饲料饲养水平，提高营养物质的利用率。在饲养过程中，根据猪的不同体重、年龄选用不同的饲料原料，增强营养物质的消化吸收，减少粪污的排放，从而实现从源头上削减污染。 ②提高饲养管理水平，减少污染物的产生。项目采用干清粪工艺，减少污水产生量，使干粪与尿、冲洗水分流，最大限度保存粪中的营养物，减少污水中污染物的浓度；实行雨污分流。 ③建立养殖粪污的循环利用模式，本项目采用沼气系统对粪污实现资源化，粪污中的有机物在沼气池中转化为沼气、沼液等可再生资源。沼气做为一种清洁能源，可用于做饭、取暖等；沼液全部用做农肥。 综上所述，项目清洁生产水平满足国家清洁生产要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生猪饲养 | 臭气浓度 | 定时清粪，粪便临时贮存场所粪便上部覆盖泥土，投放秸秆、锯末等物理吸附剂，顶部加盖顶棚 | 厂界恶臭浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7标准 |
|  | 粪便贮存设施 |  |  |  |
|  | 沼气系统 | 臭气浓度 | 沼气池封闭并采取水封，周边绿化 |  |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 （无组织） | 经布袋除尘器处理后无组织排放 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物无组织排放标准 |
| 水污染物 | 猪舍 冲洗水 | COD NH3-N SS | 猪舍冲洗水与生活污水一起全部进入沼气池发酵处理 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD SS |  |  |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 收集后送至环卫部门指定地点，集中处置 | 全部处置 |
|  | 生猪饲养 | 猪粪便 | 进沼气池发酵处理后，外运做农肥 | 符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596—2001）表6标准 |
|  |  | 病死猪 | 投入畜禽安全填埋井，进行安全填埋处理 | 符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中病死畜禽尸体的处理与处置要求 |
|  | 沼气系统 | 沼渣沼液 | 外运做农肥 | 全部处置 |
|  | 布袋除尘器收集 | 粉尘 | 全部用于生猪饲养 | 全部处置 |
| 噪 声 | 项目营运期噪声源主要为自吸式搅拌粉碎机组运行噪声，采取基础减震，定期润滑，厂房隔声，且项目夜间不加工饲料，同时营运期间合理安排喂养时间，减少猪叫，再经距离衰减，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 其 他 | 项目猪舍、粪便好氧堆肥场及贮存池地面采用混凝土浇筑，并做防渗及防溢流处理；病死牲畜安全填埋井及沼气池采用混凝土结构，采用粘性土或土工膜作防渗层，各环节渗透系数小于10-7cm/s；废水收集管道、沼液输送管道采用水泥等防渗管材；沼气池加强日常管理防范措施。 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好路面硬化及场区场界绿化工作，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种（如杨树和悬铃木等）。区内道路两旁采用大小乔木或灌木套种的方式并可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化场区环境。 |

结论与建议

结论： （1）产业政策分析结论 项目属猪的饲养业，其建设内容等不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“淘汰类”和“限制类”，为允许类。项目内容、所选用的工艺设备及生产的产品未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节[2009]第67号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）淘汰之列，且项目也未列入《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）和保定市人民政府《关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》规定的禁（限）建设项目。 因此，项目建设内容符合国家和地方产业政策要求。 （2）选址可行性分析结论 项目位于定州市南城区曹庄子村东北520m处，中心地理坐标为北纬38°28′42.52″，东经114°58′14.27″。项目西侧为乡村路，其余三侧均为农田。项目距离侧方向曹庄子村520m，距离东南侧兰家佐村530m，距离东侧南刘庄村940m，距离东北侧北陵头村510m，距离西侧纸方头村790m。项目距离南侧小清河1000m。 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定“禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：生活饮 用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、旅游区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家和地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。“粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m”。距离项目最近敏感点为项目东北510m处的北陵头村，不在该规范规定的禁养区域内，满足500m卫生防护距离要求。项目粪便贮存池周围1000m范围内无地表水体分布，符合该规范要求。 项目占地面积1800m2（约合2.7亩），定州市南城区办事处为项目出具了选址证明，项目占地属于闲散地，同意项目在此建设（详见附件）。 项目营运期间污染物达标排放，且排放量较小，对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址可行。 （3）工程分析结论 项目养殖母猪120头，年存栏生猪约1000头，年出栏生猪约2000只。项目营运期间产生的污染物为生猪养殖、好氧堆肥场、粪便贮存池、沼气池产生的臭气及饲料加工工序产生的粉尘；猪舍冲洗水和职工生活污水；自吸式搅拌粉碎机组噪声；饲养过程中产生的病死猪及猪粪便，沼气池产生的沼渣沼液和职工生活污水和垃圾等。 （4）环境影响分析结论 大气环境影响分析表明：项目猪舍采取干清粪，然后用水冲洗地面；将粪便运至粪便贮存池后，在粪便上部覆盖泥土，投放秸秆、锯末等物理吸附剂，以减轻恶臭影响。经距离衰减后，预计厂界恶臭臭气浓度小于70（无量纲），符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7标准。项目距离最近的环境敏感点为东北侧510m处的北陵头村，经距离衰减后，不会对其造成明显影响。 项目自吸式搅拌粉碎机组自带布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后，无组织排放，预计厂界浓度小于1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准，再经空气稀释、扩散，对周围环境空气造成影响的较小。 水环境影响分析表明：项目猪舍冲洗水、猪粪便尿液及职工生活污水全部进入场内沼气池进行发酵处理，经厌氧硝化后，沼渣沼液全部外运做农肥。各建、构筑物配备顶盖、檐子等防雨淋设施，并设雨水排水系统，避免雨水夹带粪污污染区域地表水体。 项目猪舍采用干清粪，猪舍、粪便好氧堆肥场及粪便贮存池地面采用混凝土浇筑，并做防渗及防溢流处理；病死牲畜安全填埋井及沼气池采用混凝土结构，采用粘性土或土工膜作防渗层；废水收集管道、沼液输送管道采用水泥等防渗管材，可有效阻止污染物下渗，极少量的污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，基本可以在包气带净化。经过以上分析，该项目对浅层地下水的影响很弱，不会影响深层地下水水质。 声环境影响分析表明：项目营运期噪声源主要为自吸式搅拌粉碎机组，采取基础减震，定期润滑，厂房隔声，且项目夜间不加工饲料，同时营运期间合理安排喂养时间，减少猪叫，再经距离衰减，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，再经距离衰减，预计不会产生噪声扰民现象。 固体废物影响分析表明：项目产生的固体废物全部合理处置，不会对环境产生污染影响。 （5）污染防治措施可行性分析结论 项目场内拟建粪便好氧堆肥场（包括粪便贮存池）1处，其地面采用混凝土浇筑，并做防渗及防溢流处理，顶部加盖顶棚，减少臭味逸出；粪便运至粪便贮存池后，在粪便上部覆盖泥土，投放秸秆、锯末等物理吸附剂，以减轻恶臭影响；沼气池由于有厌氧发酵菌的存在，臭味物质将大大减少。经距离衰减后预计项目厂界臭气浓度排放小于70（无量纲），符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准；项目无组织排放粉尘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准，再经空气稀释、扩散，对周围环境空气造成影响的较小，措施可行。 项目废水排放量较小，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量标准要求，项目废水污染防治措施到位，严格管理的前提下，预计本项目废水对当地水环境产生的影响较小。措施可行。 项目噪声经采取相应措施后，边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，再经距离衰减，不会产生噪声扰民现象。措施可行。 项目产生的固废全部得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 综上所述，项目采用的各项污染治理工艺成熟、可靠，防治措施可行，可保证污染物达标排放，并可满足总量控制要求，区域环境质量水平可维持现状。 （6）清洁生产水平结论 项目猪舍采用干清粪工艺，粪便采用好氧堆肥进行无害化处理，回用于农田；猪舍冲洗水及生活污水进入沼气池发酵处理，产生的废物得到利用，产生的沼气作为能源使用，符合国家清洁生产的要求。 （7）污染物排放总量控制结论 项目污染物排放总量控制指标为：SO2 0t/a，NOX 0t/a，COD 0t/a，NH3-N 0t/a。 （8）环境保护设施验收内容见表2。 评价认为，该项目建设内容符合国家产业政策，选址合理，符合国家清洁生产和总量控制要求，在落实本报告规定的各项环保措施后，能够做到各项污染物长期稳定达标排放，从环保角度讲，该项目的建设是可行。 建议： （1）项目边界外500米范围内不得新建居住区、医疗区、文教科研区等敏感点。 （2）禁止项目废水乱排放。 （3）对职工进行培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为影响因素。 （4）加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。 表2 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 类别 治理对象 治理措施 （验收内容） 治理效果 投资 (万元) 废气 猪舍、粪便好氧堆肥场及粪便贮存池挥发的臭气 定时清粪，好氧堆肥场、粪便贮存池粪便上部覆盖泥土，再投放秸秆、锯末等覆盖，顶部加盖顶棚，好氧堆肥场适时翻堆方式进行通风 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7标准 0.8 沼气池挥发的臭气 沼气池为地下封闭式，并采取水封 饲料加工过程产生的粉尘 （无组织） 自吸式搅拌粉碎机组自带布袋除尘器收集 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物无组织排放标准 0.2 废 水 猪舍冲洗废水以及职工生活污水 建设有效容积不小于80m3沼气池一座，废水全部排入，采用厌氧发酵处理 经厌氧硝化后，沼渣沼液全部外运做农肥 1.5 噪 声 自吸式搅拌粉碎机组噪声 采取基础减震，定期润滑，厂房隔声，且项目夜间不进行粉碎 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 0.2 固体废物 畜禽饲养中产生的病死畜禽 投入畜禽安全填埋井进行无害化填埋处理 达到《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中病死畜禽尸体的处理与处置要求 0.3 饲养过程中产生的猪粪便 粪便70%进好氧堆肥场进行无害化处理，30%进沼气池处理，无害化后回用于农田 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6标准 沼气池产生的沼渣沼液 全部外运做农肥 全部处置 布袋除尘器收集粉尘 作为猪饲料 职工办公生活产生的生活垃圾 定期运至环卫部门 指定地点 其它 项目猪舍、好氧堆肥场及粪便贮存池地面采用混凝土浇筑，并做防渗及防溢流处理；病死牲畜安全填埋井及沼气池采用混凝土结构，采用粘性土或土工膜作防渗层；废水收集管道、沼液输送管道采用水泥等防渗管材，使各环节渗透系数小于10-7cm/s。沼气池加强日常管理防范措施；做好厂区绿化工作，美化场区环境。 0.3 合计 3.3

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明地形地貌等） 附图2项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。