建设项目环境影响报告表

# （试  行）

项 目 名 称：    定州市荣昌空压机厂

年产600台压缩机项目

建设单位（盖章）：    定州市荣昌空压机厂

编制日期： 2014年1月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市荣昌空压机厂年产600台压缩机项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 定州市荣昌空压机厂 |
| 法人代表 | 陈红超 | 联系人 | 陈红超 |
| 通讯地址 | 定州市明月店镇陵南村村东 |
| 联系电话 | 15097732077 | 传真 |  | 邮政编码 | 073004 |
| 建设地点 | 定州市明月店镇陵南村村东 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 气体压缩机械制造C3442 |
| 占地面积 （平方米） | 10005 | 绿化面积 （平方米） | 150 |
| 总投资 （万元） | 45 | 其中：环保投 资（万元） | 3 | 环保投资占 总投资比例 | 6.67% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2014年2月20日 |
| 工程内容及规模 定州市荣昌空压机厂成立于2012年，主要产品为压缩机，生产规模为年产600台，根据定州市环保局要求需补办环评手续。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的限制类、淘汰类项目，符合国家和地方产业政策要求。项目占地为10005m2（15亩）分两个厂区，符合当地规划，明月店镇人民政府已出具选址证明。 |
| 1．建设项目概况 （1）项目名称：定州市荣昌空压机厂年产600台压缩机项目； （2）项目性质：新建（补办）； （3）建设单位：定州市荣昌空压机厂； （4）项目占地：项目占地面积10005 m2，由两个厂区组成，一厂区占地6090m2，二厂区占地3885m2，其中绿化面积150 m2，绿化率为1.5%，项目建筑占地面积为4420 m2； （5）项目投资：项目估算总投资为45万元，其中环保投资3万元，环保投资占总投资比例6.67%； （6）建设规模：年产压缩机600台； （7）建设地点：项目位于定州市明月店镇陵南村村东160m处，总占地面积为10005m2。中心坐标为N: 38°25'49.50"，E: 114°53'58.10"。 （8）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员25人，生产工人采用白班8小时一班制，年有效工作200天。 2.建设内容与建设规模 项目主要建设内容为生产车间、库房、办公区，总建筑占地面积为4420m2。建设内容详见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 序号 建设内容 建筑面积(m2) 层数 备注 1 生产车间 1500 单层 砖混 2 库房 2800 单层 砖混 3 办公区 120 二层 砖混 合计 -- 4420 -- -- 3.主要生产设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 埋弧焊 LD65 台 1 —— 2 卷板机 W37-30 台 1 —— 3 液压机 自制 台 1 —— 4 冲床 SH25 台 1 —— 5 剪切机 自制 台 1 —— 6 二氧化碳保护焊 NBC350 台 1 —— 7 电焊机 13×1250 台 1 —— 4.主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗见表3。 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 数量 型号 备注 1 钢板 t/a 60 2.5×1500；3.0×1250 —— 2 焊丝 t/a 0.8 0.8、1.0 —— 3 焊剂 t/a 0.57 SJ401 —— 注：SJ401焊剂主要成分SiO2+Ti245、CaO+MgO10、Al2O3+MnO40,用于埋弧焊，在其中起机械保护作用。 5.公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水由陵南村提供，项目总用水量为1.25m3/d(合250m3/a)，全部为新水。 项目用新水为生活用水。厂区内无洗浴设施，员工均为附近村庄居民，不设食堂，生活用水仅为少量的职工盥洗用水，根据《河北省用水定额 第3部分 生活用水》（DT13/T1161.3-2009），生活新水消耗量按50L/人•d计，生活用水为1.25m3/d（合250 m3/a），则新水消耗量总计为1.25m3/d。 ②排水 本项目废水排放量为1.0m3/d，主要为职工盥洗废水，产生量较小，且水质简单，全部用于厂区道路泼洒抑尘。项目使用防渗旱厕，定期清掏用于肥田。全厂水平衡图见图1。 图1 全厂水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目用电环节主要包括照明用电和其他电力设备用电，由赵家洼变电站提供，年用电量3.6万kWh。 （3）供暖与制冷 本项目生产车间内不需供暖，办公室冬季供暖由电暖气提供。夏季车间用电风扇通风降温，办公室由空调制冷。 6、厂区占地及平面布置 本项目位于定州市明月店镇陵南村村东160m处，总占地面积为10005m2。本项目由两个厂区组成，一厂区占地6090m2，二厂区占地3885m2。一厂区平面布置主要分为冲压车间、电焊车间、组装车间、测试车间、配件房、成品库房、办公区等。冲压车间位于厂区西侧、厂区北侧从西到东依次为电焊一车间、电焊二车间、组装车间、测试间。成品库位于厂区东侧，与测试间相连，办公区位于厂区东南侧与成品库房相连，成品库房西侧、办公区北侧为配件房，厂区西南侧为库房及门卫室，库房北侧，冲压车间东侧也为配料房。二厂区平面布置主要为库房和配料库房。二厂区东侧为库房，西侧为配料库房。 厂区平面布置见附图3、4。 |
| 与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形地貌、气象气候、水文地质、植被物种等）： （1）地理位置 定州市地处于北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，并隶属于石家庄市，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 项目位于定州市明月店镇陵南村村东160m处，总占地面积为10005m2。中心坐标为N: 38°25'49.50"，E: 114°53'58.10"。项目分两个厂区，一厂区、二厂区，一厂区主要进行压缩机生产，二厂区主要为库房，一厂区北侧隔农田和鞋厂为项目二厂区，项目西距陵南村160m，西距侯家洼村1790m，西北距陵北村650m，东距朱家庄村1980m，东北距阎家庄村610m，南距周村770m，西南距南宣村1050m。地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）地形地貌 定州市位于太行山东麓的冲洪积扇平原上，地势平坦。地势为西北高、东南低，海拔在79~36m之间，平均海拔43.6m，坡降1/8009~1/1500。 项目厂址所在区域地形平坦开阔，工程地质条件良好。 （3）气象气候 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。全年风向以东北风频率最大，南风次之，春季平均风速最大，夏秋两季风速最小，六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。 表4 气候气象特征一览表 序号 项 目 单位 数值 序号 项 目 单位 数值 1 多年平均日照 h 2611.9 6 最冷月份/平均温度 月/℃ 1/-3.9 2 年平均气温 ℃ 12.4 7 年平均绝对湿度 HP 11.3 3 年均蒸发量 mm 1910.4 8 年平均降水量 mm 503.2 4 年平均无霜期 天 190 9 年平均风速 m/s 1.8 5 最热月份/平均温度 月/℃ 7 /26.5 10 极端最大平均风速 m/s 22 （4）水文地质 ①地下水 本市地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也为深层承压水。 定州市地下水资源较为丰富，均为淡水，符合饮用和农业灌溉用水的标准。建设项目地下水化学类型为重碳酸钙型。地下水总体流向为自西北向东南。 ②地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，有较好富水性。 本项目场地地势较平坦，防洪性能良好，浅层地下水类型为潜水，水位变化主要受大气降水影响。 （5）地表水 定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、沙河、孟浪河，均为季节性河流。 ①唐河 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西坂村、东坂村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。 ③沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。 项目南距沙河6180m。 （6）植被物种 定州市土壤共有褐土和潮土两个土类，42个土种。该区基本无天然植被分布，人工植被主要有小麦、玉米、蔬菜瓜果和花草树木等。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、交通、文物保护、总体规划等）： 1、社会经济概况 定州市总面积为1290km2，下辖25个乡镇。2010年末，全市人口为120.58万人。经过近几年的发展，定州市已发展成为以机械、医药、纺织、建材、食品、化工、六大支柱产业。形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势产业。2012年定州市生产总值约230亿元。 2、交通 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 3、文物保护单位 定州市文物资源丰富，有赵村镇赵村遗址、西甘德遗址、北庄子遗址、西南佐N126、127号汉墓、北城区北庄子M150～M155号汉墓等多处遗址和古墓。 经现场踏勘，本项目建设范围内不涉及文物保护单位，且不在文物保护单位保护范围内。 4、定州市城市总体规划 根据《定州市城市总体规划（2008-2020年）》，定州市城市规划区西至赵村乡行政边界，北至唐河，东至京广客运专线以东500m，南至孟良河，包括西城区、北城区、南城区和赵村乡部分，面积共约210km2。本项目所在区域不在城市规划范围内。定州市明月店镇人民政府已出具选址证明，同意本项目选址（见附件）。 5、环境功能区划 厂址所在区域属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区；地下水环境属于《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目评价区域为农村地区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水水中pH值、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氨氮均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中III类标准。 3、声环境质量现状 项目评价区域无工矿企业分布，无国道、省道穿越，为农村地区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价区域内无集中式饮用水水源地、自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观及其他环境敏感点。根据工程特点及周围环境特征，确定厂址周围陵南村、陵北村、阎家庄村、侯家洼村、南宣村、周村和朱家庄村为大气环境保护对象，陵南村为声环境保护对象，项目厂址所在区域为地下水环境保护目标，项目环境保护目标及保护级别一览表见表5。 表5 建设项目环境保护目标及保护级别一览表 环境要素 环境保护目标 方位 距厂界距离(m) 保护级别 保护目标 空气 陵南村 W 160 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 不改变环境空气质量功能 陵北村 NW 650 阎家庄村 NE 610 侯家洼村 W 1790 朱家庄村 E 1980 南宣村 SW 1050 周村 S 770 地下水 环境 项目厂址及周边区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水质 不对地下水环境产生污染影响 声环境 陵南村 W 160m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 不改变声环境质量功能

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：项目厂界废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 2、噪声：项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)； 3、固废：执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），同时执行环境保护部关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告（2013）第36号）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目冬季采暖采用电采暖，生产过程中没有二氧化硫排放；不产生生产废水，生活污水就地泼洒蒸发损失，不外排；产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不外排。为此，本评价建议项目投产后污染物排放的总量指标为： COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，固体废物：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本厂生产的压缩机是活塞式空气压缩机，主要零、部件有机体、气缸、填料、组件等。其中机体、气缸由荣昌空压机厂生产，填料、组件等组件外购，喷漆外协。 空气压缩机生产过程包括：压缩机机体、气缸及配件加工工序，组装、测试。具体工艺过程为： 钢板由汽车运输进厂，贮存于配料房；将外购钢板用剪板机剪切成方形、圆形钢板，将剪切好的方形钢板用卷板机卷成圆筒状压缩机机身，用埋弧焊焊接；将圆形钢板用冲床压成椭圆形压缩机盖，将压缩机盖和压缩机机身用自制液压机组装，用埋弧焊焊接；将切割的小钢板用冲床做成压缩机支架，与外购的小车轮一起组装，用电焊机焊接到压缩机机身上。将做好的压缩机进行气压测试(测试压力为0.8~1.0Mpa)，合格者即为成品。本项目不在厂区内进行喷漆作业。 生产工艺流程及排污节点图详见图2。 压缩机生产工艺流程及排污节点 压缩机生产过程中废气污染源主要为焊接烟气，产生量较小，加强车间通风；噪声污染源主要为剪板机、卷板机、冲床、液压机、电焊机产生的噪声，采取厂房隔声、基础减震等降噪措施。固体废物主要为铁屑、废乳化液、废润滑油，铁屑集中收集后外售物资回收部门，废乳化液和废润滑油由供货厂家回收，职工生活垃圾袋装收集后定期送市政环卫部门指定地点处置，不外排。

主要污染工序： 营运期主要污染源分析 （1）废气：焊接烟气； （2）废水：生活污水； （3）噪声：剪板机、卷板机、冲床、液压机、电焊机； （4）固废：铁屑、废乳化液、废润滑油、职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接车间 | 焊接烟尘 | 0.0024t/a | 0.0024t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （1.0m3/d） | COD 氨氮 SS | 300mg/L，0.06t/a 25mg/L，0.005t/a 250mg/L，0.05t/a | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 机加工车间 | 铁屑 | 1.2t/a | 收集后外售物资回收单位 |
|  |  | 废乳化液 | 0.8 t/a | 由供货厂家回收 |
|  |  | 废润滑油 | 1.2t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.5t/a | 送往环卫部门指定地点 |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要为剪板机、卷板机、冲床、液压机、电焊机等机械设备产生的噪声。噪声值在75~95 dB（A）之间。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 经现场踏勘，本项目已经建成，项目施工期对环境产生影响为短期影响，随施工期的结束而消除。因此本项目不考虑施工期对环境产生的影响。

营运期环境影响分析： 本项目一厂区为生产厂区，二厂区主要为库房，产生污染的主要为一厂区，故这里仅分析一厂区营运期的环境影响。 1、环境空气影响分析 （1）废气污染源 本项目压缩机机身及机盖的焊接采用埋弧焊焊接，配件的焊接采用电弧焊，焊接过程有一定量的焊接烟气产生，焊接烟气通过车间通风窗排放，烟尘浓度为小于1.0mg/m3，无组织排放烟尘0.0015kg/h，根据年工作时间1600h计算，年排放量约0.0024 t/a。 （2）环境空气影响分析 ①预测模式 为进一步了解本项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)规定，本评价采用其推荐的估算模式SCREEN3对无组织排放污染源进行最大落地浓度预测计算以及无组织面源对四周厂界最大贡献浓度计算。 ②预测源强 无组织污染源源强参数见表6。 表6 主要废气污染源源强一览表（无组织面源） 排放源名称 排放因子 面源参数 源强 （kg/h） 城市/乡村 选项 高/m 长/m 宽/m 无组织排放 焊接烟尘 5 40 15 0.0015 乡村 ③预测结果及评价 根据估算模式SCREEN3预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见表7。 表7 本项目废气最大落地浓度及出现的距离一览表 类别 名称 评价因子 最大落地浓度（mg/m3） 最大落地浓度距离（m） 占标率 （%） 无组织 生产车间 焊接烟尘 0.001789 112 0.1789 由表7可知，无组织焊接烟尘最大一次落地浓度为0.001789mg/m3，最大占标率为0.1789%，D10%未出现，最大浓度出现距离为112m。 以上分析结果表明，本项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现的最大浓度的距离为112m，而距项目最近敏感点陵南村160m。因此本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 ④无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值 本项目无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值见表8。 表8 无组织面源对四周厂界最大贡献浓度一览表 单位：mg/m3 评价点 评价因子 计算项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 焊接烟尘 下风向预测浓度 0.001733 0.001459 0.0003179 0.0003179 由表8预测结果分析可知，工程实施后，焊接烟尘无组织排放面源对周围厂界贡献浓度为0.0003179～0.001733mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0 mg/m3的要求。 （3）大气防护距离的确定 ①大气防护距离 本评价采用估算模式SCREEN3计算各无组织排放源大气环境防护距离，计算结果见表9。 表9 大 气 环 境 防 护 距 离 序号 污染源 污染物 防护距离(m) 1 电焊车间 焊接烟尘 无超标点 根据大气环境防护距离计算结果要求，由于计算得到的污染源一次贡献浓度无超标点，因此根据表9计算结果，本项目无需设置大气防护距离要求。 ②卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价对车间焊接的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中： Qc—污染物排放速率，kg/h； Cm—大气中有害物一次浓度限值，mg/m3； A、B、C、D—与污染源结构和当地风速相关的系数； L—所需要的卫生防护距离，m； r—污染源等效半径，m。 卫生防护距离参数见下表10。 表10 卫生防护距离参数一览表 序号 参数名称 单位 焊接烟尘 1 Qc kg/h 0.0015 2 A -- 400 3 C -- 1.85 4 B -- 0.010 5 D -- 0.78 6 生产车间防护距离计算值 m 0.004 7 防护距离取值 m 50 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，卫生防护距离的级别应提高一级。由计算结果可知，该项目的卫生防护距离定为50m。 本项目是以噪声污染为主的工业企业，根据以噪声为主的工业企业卫生防护距离中机械类标准件厂噪声源强度在95~105dB(A)，卫生防护距离为100m。 距项目最近的村庄为位于项目西侧160m处的陵南村，满足卫生防护距离要求。 综上所述，工程实施后不会对周围大气环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 由工程分析可知，本项目无生产废水，废水主要为职工生活污水，产生量为1.0m3/d，废水主要污染物产生浓度为：COD：300mg/L、氨氮：25mg/L、SS：250mg/L，水质较简单且水量较小，就地泼洒抑尘，不外排；项目厂区内设一防渗旱厕，定期由当地农户清掏，用做农肥，不外排。 综上，项目废水不外排，不会对周围环境产生影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目所在区域地下水补给以大气降水、地层补水为主，污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。地层对污染物质的防护性能取决于污染源至含水层之间地层岩性、厚度，污染物质的特性及排放形式的差异等因素。 根据当地地质资料，厂址区域地表为粉质粘土和粉土，厂址区域浅层地下水埋深30~70m，厂区地表进行水泥浇底防渗处理性能较好。车间地面全部采用混凝土浇筑，并采用防水处理，防渗层系数小于1×10-7m/s，加强污水、废油输送、处理、暂存设施的检查和维护，防止污水渗漏引起地下水污染。 在采取上述措施后，定州市荣昌空压机厂运营过程中不会对地下水产生影响。且项目取水量较小，对水位影响不明显。 3、声环境影响评价 本项目产生的噪声主要为剪板机、卷板机、冲床、液压机、电焊机等机械设备产生的噪声，噪声值在75~95 dB（A）之间。工程通过选用低噪声设备，基础减振以及厂房密闭等隔声降噪措施，控制噪声对周围声环境产生的影响，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 本项目运营期间原料及成品的运输车辆产生噪声源强约为80～95 dB(A)，项目通过采取合理分配运输时间、运输路线，尽量避让交通高峰时段和交通繁忙路段，进入村庄禁止鸣笛等措施降低运输产生的声环境影响。 为说明本项目对周围声环境的影响程度，本评价预测项目投产后厂界噪声贡献值。 （1）预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4-2009）推荐模式进行计算。 （2）噪声源参数的确定 本项目产噪设备及治理措施情况一览表见表11。 表11 产噪设备及治理措施情况一览表 序号 声源名称 台 产噪声级 [dB(A)] 降噪措施 降噪效果[dB(A)] 1 剪板机 1 95 基础减振、厂房隔声 降噪20 2 埋弧焊 1 80 厂房隔声 降噪20 3 卷板机 1 85 基础减振、厂房隔声 降噪20 4 液压机 1 90 基础减振、厂房隔声 降噪20 5 冲床 1 75 基础减振、厂房隔声 降噪20 6 电焊机 1 80 厂房隔声 降噪20 本项目所有产噪设备均布置在车间内。为说明拟建项目投产后对周围环境的影响程度，本评价预测计算项目投产后对四周厂界的影响程度，因项目运行后仅白天工作，故仅计算其昼间厂界贡献值，预测结果见表12。 表12 建设项目四周噪声预测值 厂界 厂界贡献值dB(A) 昼间 东厂界 23.01 南厂界 28.91 西厂界 39.13 北厂界 35.78 由表12预测计算结果可知，拟建项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值为23.01~39.13dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；，综合以上预测结果分析，项目的实施不会对厂界周围声环境及陵南村声环境产生明显影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目机加工车间产生的铁屑为1.2t/a，收集后外售物资回收单位回收；机加工产生的废乳化液为0.8t/a、废润滑油为1.2t/a，由供货厂家回收；生活垃圾产生量为2.5t/a，送往环卫部门指定地点。本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接车间 | 焊接烟尘 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 泼洒抑尘，不外排 | 不外排 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 机加工车间 | 铁屑 | 收集后外售物资回收单位 | 综合利用或合理处置，不外排 |
|  |  | 废乳化液 | 由供货厂家回收 |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送往环卫部门指定地点 |  |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声为剪板机、卷板机、冲床、液压机、电焊机等机械设备产生的噪声，噪声值在75~95 dB（A）之间。工程通过选用低噪声设备，基础减振以及厂房密闭等隔声降噪措施，控制噪声对周围声环境产生的影响，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目概况： 项目名称：定州市荣昌空压机厂年产600台压缩机项目； 建设性质：新建（补办）； 项目建设规模：年产压缩机600台； 工程投资和环保投资：项目估算总投资为45万元，其中环保投资3万元，占总投资比例6.67%； 职工人数及工作制度：本项目劳动定员共25人，生产工人采用单班8小时工作制， ，年有效工作200天。 项目选址 定州市荣昌空压机厂位于定州市明月店镇陵南村村东160m处，总占地面积为10005m2。中心坐标为N: 38°25'49.50"，E: 114°53'58.10"。项目分两个厂区，一厂区、二厂区，一厂区主要进行压缩机生产，二厂区主要为库房，一厂区北侧隔农田和一鞋厂为项目二厂区，项目西距陵南村160m，西距侯家洼村1790m，西北距陵北村650m，东距朱家庄村1980m，东北距阎家庄村610m，南距周村770m，西南距南宣村1050m。距本项目最近的敏感目标为项目西侧160m处的陵南村。 产业政策分析 本项目所使用的生产工艺技术、设备及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的限制类与淘汰类，也不在《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》禁止类与限制类之列，为允许类，因此符合产业政策。 项目衔接 本项目厂区用水由陵南村提供，供电电源引自赵家洼变电站，生产过程不用水，无废水外排；废水主要为职工生活污水，生活污水产生量较小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区内新建一座旱厕，由当地农户定期清掏，用做农肥，不外排。 2、项目所在地区域环境质量现状 （1）环境空气质量状况 该区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）水环境质量现状 该区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水质标准。 （3）声环境质量现状 该区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、环境保护目标 本项目评价区域内无集中式饮用水水源地、自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观及其他环境敏感点。项目厂界距离最近敏感点陵南村160m；项目废水主要为生活污水，水质较简单，可全部直接用于道路泼洒抑尘，不直接排入水体。故不设地表水环境保护目标；根据项目性质及周围环境特征，将评价区域内居民点作为大气环境保护目标，厂址区域地下水作为地下水环境保护目标，陵南村为声环境保护目标。 3、厂址选择可行性分析结论 定州市荣昌空压机厂位于定州市明月店镇陵南村村东160m处，定州市明月店镇已出具选址证明，项目评价区域内周围无水源地、自然保护区、文物保护区等环境敏感点，符合明月店镇总体规划。项目建成后采取完善的污染防治措施，污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。 因此，从环境条件分析，项目选址可行。 4、环境影响分析结论 （1）环境空气影响 本项目压缩机机身及机盖的焊接采用埋弧焊焊接，配件的焊接采用电弧焊，焊接过程有一定量的焊接烟气产生，焊接烟气通过车间通风窗排放，烟尘浓度为小于1.0mg/m3，无组织排放烟尘0.0015kg/h，根据年工作时间1600h计算，年排放量约0.0024 t/a。经预测，本项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现的最大浓度的距离为112m，而距项目最近敏感点陵南村160m。因此本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 （2）地下水环境影响 本项目废水主要为生活污水，主要污染物产生浓度为：COD：300mg/L、氨氮：25mg/L、SS：250mg/L，水质较简单，可全部直接用于道路泼洒抑尘，不直接排入水体。 因此，不会对周围水环境产生污染影响。 （3）声环境影响 本项目产生的噪声主要为剪板机、卷板机、冲床、液压机、电焊机等机械设备产生的噪声，噪声值在75~95 dB（A）之间。工程通过选用低噪声设备，基础减振以及厂房密闭等隔声降噪措施，控制噪声对周围声环境产生的影响，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 因此，本评价认为采用的各项隔声降噪措施可行。 （4）固体废弃物环境影响 本项目机加工车间产生的铁屑为1.2t/a，收集后外售物资回收单位回收；机加工产生的废乳化液为0.8t/a、废润滑油为1.2t/a，由供货厂家回收；生活垃圾产生量为2.5t/a，送往环卫部门指定地点。本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 由上述影响分析可见，本项目产生的废气、废水、噪声及固废均采用相应的环保措施治理后，可实现达标排放，对周围环境影响轻微。 5、总量控制结论 工程实施后，厂区采用电采暖，不设锅炉，不外排二氧化硫和氮氧化物；无生产废水产生，生活污水水量小，水质简单，直接泼洒抑尘，固体废物全部综合利用或妥善处置，不外排。 因此，建议本项目总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2 ：0t/a，NOX：0t/a，固体废物：0t/a。 6、工程可行性分析结论 综上所述，本项目符合国家产业政策；项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均采取了相应的处理及防治措施，并能达标排放，对周围环境影响较轻；项目选址可行；在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 为最大限度减轻本项目外排污染物对周围环境产生的影响，确保各类污染源达标排放及环保治理设施的稳定运行，本评价提出如下要求和建议： （1）认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落到实处； （2）加强厂区的卫生管理，对道路、办公室等公共场所实行一日两清扫，全天卫生保洁，垃圾日产日清。 （3）做好厂区绿化，加强环境管理。 三、建设项目“三同时”验收一览表 建设项目“三同时”验收一览表见表13。 表13 建设项目“三同时”污染防治设施验收表 类型 验收 项目 环保措施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 焊接车间 —— — — 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值要求 固废 铁屑 收集后外售物资回收单位 / 不外排 综合利或合理处置，不外排 废乳化液 由供货厂家回收 废润滑油 生活垃圾 送往环卫部门指定地点 噪声 设备噪声 选用低噪设备，安装基础减振装置，厂房密闭隔音 3 厂界噪声侧昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 总投资 环保投资3万元

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

S

1.0

0.25

S

N、G

测试

生活用水

厂区道路泼洒抑尘

1.0

1.25

新鲜水

N

钢板

冲床

S

N、G

N

N

剪板机

埋弧焊焊接、组装

卷板机

S

N

N

液压折弯机

冲床加工

支架、配件

车轮

S

压缩机、气缸机身

成品

组装、焊接

电机

图2  生产工艺流程及排污节点图