定州伊利乳业有限责任公司

环境管理现场巡查操作规范

（试行）

二O一五年七月

目  录

一、企业基本概况检查	1

1、企业情况简介	1

2、建设历程	3

3、现有生产内容及规模	4

4、项目平面布置图	5

二、企业生产设施检查	8

1、主要生产工序流程图	8

2、主要生产设备	10

3、照片汇总	11

三、工艺流程及排污节点检查	15

1、污水处理工艺流程及检查表	15

2、废气处理工艺流程及检查表	16

3、固体废物检查表	16

4、环境风险检查表	16

四、附录	47

1、《城镇污水厂污染物排放标准》GB18918-2002（节选）	47

2、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271--2001（节选）…̣	47

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348--2008（节选）…	    …………………………………………………………………̣49

4、现场检查记录表	52

# 一、企业基本概况检查

# 1、企业情况简介

内蒙古伊利实业集团股份有限公司，是中国唯一一家同时服务于奥运会和世博会的大型民族企业。定州伊利乳业有限责任公司是伊利集团的全资子公司，公司占地面积近500亩，建筑面积9万平方米，总资产近10亿元，目前已发展成为亚洲最大的液态奶生产基地之一。

公司拥有43条国际先进的液态奶生产线和8条冷饮产品生产线，包括8条TBA/22型利乐砖生产线、2条TBA/8型利乐砖生产线、15条利乐枕生产线、13条百利生产线、5条HDPE灌装生产线、5条18排气动花色雪糕生产线、3条自动速冻隧道线，主要生产纯牛奶、营养舒化奶、QQ星儿童乳饮料以及雪糕、冰淇淋等产品。厂址中心地理位置坐标北纬38°35′18.42″，东经115°00′55.71″。项目具体地理位置见附图1，厂区厂址周围关系图见图2。

附图1  定州伊利乳业有限责任公司地理位置图   比例尺1:230 000

附图2  定州伊利乳业有限责任公司周围环境概况图

# 2、建设历程

定州伊利乳业有限责任公司位于唐河北侧，107国道东侧，伊利工业园区内。一期液态奶公司始建于2006年2月，设计生产规模为日产1200吨，2006年11月18日正式投产运行。2012年开工建设了伊利二期冷饮项目，设计生产规模为日产250吨。定州伊利公司建厂同时执行“三同时”环保政策，液态奶建成项目投产污染物总量控制指标定州环境保护局于2005年12月13日批复【定环保（2005）19号】，河北省环境保护局于2005年12月26日审批意见【冀环表（2005）229号】，河北省环境行政主管部门于2007年11月26日验收意见【冀环验（2007）111号】，2011年河北省环保厅审批通过了年产1200吨无水奶油项目，审批文号冀环表[2011]126号定州市环境保护局于2012年8月3日审批意见【定环表（2012）89号】，定州市环境保护局于2014年10月22日验收意见【定环验（2014）60号】定州伊利乳业有限责任公司现有工程环保手续情况一览表见表1。

表1     定州伊利乳业有限责任公司现有工程三同时执行情况一览表

| 序号 | 工程名称 | 主要生产设施 | 主要产品 | 设计生产能力 | “三同时”履行情况表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日产1200吨液态奶项目 | 8 条BA/22、 15条利乐、 13条百利、 5条HDPE | 纯牛奶、 营养舒化奶、QQ星儿童乳饮料 | 1200吨/天 | 2007年通过河北省环境保护局验收；排污许可证号为PWS-130682-0046 |
| 2 | 日产250吨冷饮项目 | 5条18排气动花色雪糕生产线、 3条自动速冻隧道线 | 雪糕、冰淇淋产品。 | 250 吨/天 | 2014年通过定州市环境保护局验收，排污许可证号为PWS-130682-110 |
| 3 | 年产1200吨无水奶油 | 均质机、平衡罐、无水奶油储罐、稀奶油储罐、消料罐（酪奶罐） | 无水奶油 | 1200吨/天 | 2011年河北省环保厅审批通过 冀环表[2011]126号 |

# 3、现有生产内容及规模

公司拥有43条国际先进的液态奶生产线和8条冷饮产品生产线。8条TBA/22型利乐砖生产线、2条TBA/8型利乐砖生产线、15条利乐枕生产线、13条百利生产线、5条HDPE灌装生产线、5条18排气动花色雪糕生产线、3条自动速冻隧道线，主要生产纯牛奶、营养舒化奶、QQ星儿童乳饮料以及雪糕、冰淇淋等产品。 液态奶设计生产能力1200吨/天 ，冷饮设计生产能力250吨/天。

定州伊利乳业有限责任公司

现有生产装置及规模检查表见表2。

| 项目名称 | 主要生产装置及规模 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1200吨工程 | 主体工程 | 前处理 | 地磅房、化验室、收奶间①、巴氏杀菌②、暂存罐③、UHT杀菌机④、配料罐 | 现场检查时，应按平面布置图核实主要建设内容是否正确。 |
|  |  | 后段 | 灌装机⑥、输送机、自动抓包机⑦ |  |
|  | 辅助工程 | 给排水系统、供热锅炉、压缩空气、制冷系统 |  |
|  | 储运工程 | 原辅料区、产品暂存库、立体库 |  |
|  | 环保工程 | 污水处理厂、除硫除尘器 |  |
| HDPE工程 | 主体工程 | 前处理 | 地磅房、收奶间、巴氏杀菌、暂存罐、配料罐、化料管、UHT杀菌机 |  |
|  |  | 后段 | 吹瓶机、灌装机、二次杀菌 |  |
|  | 辅助工程 | 给排水系统、供热锅炉、压缩空气、制冷系统 |  |
|  | 储运工程 | 原辅料区、产品暂存库、立体库 |  |
|  | 环保工程 | 污水处理厂、除硫除尘器 |  |
| 250吨冷饮工程 | 主体工程 | 前段 | 混料系统⑧、预热系统、UHT杀菌⑨、冷却系统、老化系统⑩、成型⑾ |  |
|  |  | 后段 | 包装机⑿ |  |
|  | 辅助工程 | 给排水系统、供热锅炉、压缩空气、 制冷系统 |  |
|  | 储运工程 | 原辅料区、冷库 |  |
|  | 环保工程 | 污水处理厂、除硫除尘器 |  |
| 年产1200吨无水奶油 | 均质机⒀、平衡罐、无水奶油储罐⒁、稀奶油储罐、消料罐（酪奶罐）、分离机⒂（现未生产） |

# 4、项目平面布置图见附图3

图3 伊利平面布置图

# 企业生产设施检查

1、液态奶项目

（1）生产工序流程图

我公司液态奶主要生产工序主要分为收奶系统、巴氏杀菌及储

存系统、配料系统、灌装系统和CIP系统。主要生产工艺流程图见图4

液态奶生产工艺流程及排污节点图（图4）

（2）、主要生产设备

日产1200吨液态奶项目主要工序生产设备检查表见表3

表3-1前处理阶段主要生产设备

| 工段 | 设备名称 | 规模 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 奶 系 统 | 地磅 | 60T | 台 | 2 |
|  | 奶泵（变频） | 30T/H | 台 | 4 |
|  | 奶泵 | 40T/H | 台 | 2 |
|  | CIP回液泵 | 30T/H | 台 | 1 |
|  | 双联过滤器 |  | 台 | 4 |
|  | 板式冷却器 | 30T/H | 台 | 4 |
|  | 脱气罐 | 0.5T | 台 | 4 |
|  | 乃仓 | 150T | 台 | 4 |

表3-1（续）前处理阶段主要生产设备

| 工段 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴 氏 及 储 存 系 统 | 巴氏杀菌机 | 40T/H | 套 | 2 |
|  | 浓缩系统 | 40T/H | 套 | 2 |
|  | 分离机 | 40T/H | 套 | 1 |
|  | 净乳机 | 40T/H | 套 | 1 |
|  | 熟奶仓 | 150T | 个 | 6 |
|  | CIP回液泵 | 30T/H | 台 | 1 |
|  | 奶泵 | 40T/H、30T/H、20T/H、10T/H | 台 | 7 |
|  | 稀奶油平衡罐 | 500L | 个 | 1 |
|  | 稀奶油泵（带热水套） | 10T | 个 | 2 |
|  | 稀奶油冷却板 | 4T/H | 台 | 1 |
| 纯 奶 配 料 待 装 系 统 | 待装罐 | 30T | 个 | 6 |
|  | 4T配料罐 | 4T | 个 | 3 |
|  | 化粉器 | 10T/H | 台 | 1 |
|  | 纯奶配料冷热板（三段） | 10T/H | 台 | 1 |
|  | 均质机 | 10T/H | 台 | 1 |
|  | 双联过滤器 |  | 个 | 5 |
|  | CIP回液泵 | 20T/H | 台 | 3 |
|  | 奶泵 | 20T/H、15T/H、10T/H | 台 | 7 |
|  | 可移动小料定量添加系统 |  | 套 | 1 |
|  | 消料罐 |  | 台 | 5 |

表3-1（续）前处理阶段主要生产设备

| 工段 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳 饮 料 配 料 系 统 | 待装罐 | 30T | 个 | 8 |
|  | 配料罐 | 20T、10T | 个 | 6 |
|  | 高效化粉器 | 20T/H | 台 | 1 |
|  | 化粉器 | 20T/H | 台 | 1 |
|  | 化酸罐 | 6T | 台 | 2 |
|  | 热水罐 | 15T | 个 | 1 |
|  | 配料二段热板 | 20T/H | 个 | 1 |
|  | 二段冷板（酸乳饮料用） | 20T/H | 台 | 2 |
|  | 配料用水一段冷板 | 20T/H | 台 | 1 |
|  | 热板 | 10T/H | 台 | 1 |
|  | 管式加热器 | 20T/H | 台 | 1 |
|  | 双联过滤器 | 10T/H | 个 | 6 |
|  | 在线混酸器 |  | 台 | 2 |
|  | 在线静态混合器 | 20T/H | 台 | 2 |
|  | 奶泵 | 20T/H | 台 | 14 |
|  | CIP回液泵 | 20、10、15T/H | 台 | 2 |
|  | 可移小料定量添加系统 | 20T/H | 套 | 1 |
| 花 色 奶 配 料 系 统 | 待装罐 | 15T | 个 | 8 |
|  | 配料罐 | 4T | 个 | 4 |
|  | 化粉器 | 10T/H | 台 | 2 |
|  | 可可罐（带高剪切搅拌） | 4T | 个 | 1 |
|  | 配料二段热板 | 10T/H | 台 | 1 |
|  | 配料二段冷板 | 10T/H | 台 | 2 |
|  | 双联过滤器 | 10T/H | 个 | 6 |
|  | 剪切泵 | 10T/H | 台 | 1 |
|  | 奶泵 | 10T/H | 台 | 11 |
|  | CIP回液泵 | 10T/H | 台 | 2 |
|  | 可移动小料定量添加系统 |  | 套 | 1 |
| 粉料输送、加粉系统 | 套 | 1 |
| CIP 系 统 | 浓酸、碱罐 | 10T | 个 | 2 |
|  | 酸碱罐 | 20T、15T、10T | 个 | 8 |
|  | 清水罐 | 10T | 个 | 2 |
|  | 回水罐 | 20T | 个 | 2 |
|  | CIP加热管 |  | 个 | 6 |
|  | 泵 | 10T/H | 台 | 8 |
|  | 过滤器 |  | 个 | 15 |
|  | 隔膜泵 |  | 台 | 15 |
|  | 奶车CIP回液泵 | 30T/H | 台 | 5 |
|  | 自动阀及阀组 |  | 套 | 1 |
|  | 冷凝水回收系统 |  | 套 | 1 |

表3-2UHT及无菌罐主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UHT(含40无菌罐) | 18T/H | 套 | 2 |
| 2 | UHT(含40无菌罐) | 15T/H | 套 | 2 |
| 3 | UHT(含40无菌罐) | 12T/H、6.3T/H、3T/H | 套 | 7 |

表3-3灌装机及后段主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBA/22 | 5T/H | 套 | 8 |
| 2 | TFA利乐枕 | 1.1T/H、1.8T/H | 套 | 26 |
| 3 | TBA/8 | 6T/H | 套 | 2 |
| 4 | 百利包 | 1.362T/H | 套 | 13 |
| 5 | 瓶装儿童乳饮料 |  | 套 | 5 |

表3-4冷饮主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花色线 | 18排 | 6条 |  |
| 3 | 切片隧道 |  | 2台 |  |
| 3 | 大托盘隧道 |  | 2台 |  |
| 4 | 平板灌装机 | 4排 | 4台 |  |
| 5 | 配料缸 |  | 6台 |  |
| 6 | 配料预热系统 |  | 2台 |  |
| 7 | 高速搅拌锅 | 200L | 3只 |  |
| 8 | 均质机 |  | 2台 |  |
| 9 | 巴氏杀菌机 | 8T | 2台 |  |
| 10 | 老化缸 |  | 52台 |  |
| 11 | 凝冻机 |  | 19台 |  |
| 12 | 配线包装机 |  | 23台 |  |
| 13 | 制冰机 | 15T | 2台 |  |
| 14 | 油罐 | 30T | 6台 |  |
| 15 | 冷却塔 | 150T | 1台 |  |
| 16 | 燃煤锅炉 | 20T/H | 1台 |  |
| 17 | 冷库 | 6400㎡ | 1座 |  |
| 18 | 风冷式螺杆空气压缩机 |  | 2台 |  |
| 19 | 纯水制备系统 | 5T/H | 1套 |  |

2、冷饮项目

⑴冷饮工艺流程图

冷饮主要生产流程分为混料系统、均质系统、杀菌系统、老化系统、凝冻系统、成型系统、包装系统。主要工艺流程图见图5

冰淇淋工艺流程：图5

图例：     废气         噪声         废水        固体废物

雪糕工艺流程：图6

图例：    废气         噪声          废水         固体废物

⑵冷饮主要设备

表4

主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花色线 | 18排 | 6条 |  |
| 2 | 切片隧道 |  | 2台 |  |
| 3 | 大托盘隧道 |  | 2台 |  |
| 4 | 平板罐装机 | 4排 | 4台 |  |
| 5 | 配料缸 |  | 6台 |  |
| 6 | 配料预热系统 |  | 2台 |  |
| 7 | 高速搅拌锅 | 200L | 3只 |  |
| 8 | 均质机 |  | 2台 |  |
| 9 | 巴式杀菌机 | 8t | 2台 |  |
| 10 | 老化缸 |  | 52台 |  |
| 11 | 凝冻机 |  | 19台 |  |
| 12 | 配线包装机 |  | 23台 |  |
| 13 | 制冰机 | 15t | 2台 |  |
| 14 | 油罐 | 30t | 6台 |  |
| 15 | 冷却塔 | 150t | 1台 |  |
| 16 | 燃煤锅炉 | 20t/h | 1台 |  |
| 17 | 冷库 | 6400m2 | 1座 |  |
| 18 | 风冷式螺杆空气压缩机 |  | 2台 |  |
| 19 | 纯水制备系统 | 5t/h | 1套 |  |

3、无水奶油项目

⑴无水奶油工艺流程图

无水奶油主要工艺为稀奶油经过杀菌和均质后经过三次分离，进行储存和灌装。见图7

图7

⑵无水奶油主要设备见表五

表五项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心分离机 | RSA60-01-076 | 3台 | 新购，4t/h |
| 2 | 巴氏杀菌机 | UT20CDL-3-10 | 1台 | 原有 |
| 3 | 自动灌装机 | 9397 | 1台 | 新购,4t/h |
| 4 | 均质机 | NS3037H | 1台 | 新购 |
| 5 | 平衡罐 | 700L | 2个 | 新购 |
| 6 | 稀奶油储罐 | 250000L | 1个 | 原有 |
| 7 | 无水奶油储罐 | 250000L | 1个 | 新购 |
| 8 | 消料罐（酪奶罐） | 3000L | 1个 | 新购 |

# 3、照片汇总

①收奶间                           ②巴氏杀菌

③暂存罐                           ④UHT杀菌机

⑤ 配料罐                             ⑥ 罐装机

⑦自动抓包机                       ⑧混料系统

⑨巴氏杀菌                          ⑩老化罐

⑾花色线                            ⑿凝冻机

⒀均质机                         ⒁奶油储存罐

⒂黄油分离机

三、工艺流程及排污节点检查

1、污水处理站单元

废水为设备冲洗水（罐、管道、器皿、泵等）、地面冲洗水、生活污水。厂区建有2座污水处理站。污水处理站环境执法现场检查主要包括现场检查及资料检查、进出水在线监测检查三部分

- 、配套处理日产1200吨液态奶项目污水处理站

设计处理规模为3800吨/日，实际处理量为2500吨/日，采用“厌氧+好氧处理”处理工艺。废水处理站单元工艺流程示意图见图T1。企业现场废水处理站单元检查记录表见表Z1.

（2 ）配套处理扩建日产250吨冷饮项目污水处理站

设计处理规模为1400吨/日，实际处理量为1000吨/日，采用“厌氧+好氧处理”处理工艺。废水处理站单元工艺流程示意图见图T2。企业现场废水处理站单元检查记录表见表Z2.

T1                                                      火炬燃烧器

↑

阻火器

↑

水封罐

设备冲洗水w1→┐     ↑G1       ↑N1        ↑N2        ↑N3     ↑   G2           ↑G3                     ↑S

│→集水井→一级提升泵→弧形水力筛→二级提升泵→UASB反应器→SASS反应器→二沉池→深度处冲理池

地面冲洗水w2→│                                                                                     ↓

│                                                                               达标排放W4

生活污水 w3 →┘

图例：

W：废水

G：废气

S：固废

→污水线路

### 冷饮项目工艺流程图

S1、G1

N1、G3

G4

S2                            G5

N2、G3

G5、N4

G4

N4、S1

N3

T2图                 图例：→ 污水流向

G 废气

N噪声

# 插入三附录

# Text boxes

★

新厂区

老厂区

★

新厂区位置

西坂村

大奇连

大奇连

郝白土

辛庄子

赵村

1#●

■

★

●

▲

锅炉

蒸汽

▲

▲

▲

乳、乳制品

冷却

杀菌

均质

预热

混料

助剂辅料

▲

入库

包装

冻结

成型

凝冻

老化

★

香精、色素

■

■

检验

▲

■

●

★

★

▲

■

●

锅炉

▲

▲

▲

●

香精、色素

脱模

冷冻

插钎

浇模

凝冻

冷却

老化

均质

冷却

杀菌

预热

混料

乳、乳制品

助剂辅料

入库

检验

包装

★

■

■

▲

★

■

▲

●

加热杀菌

稀奶油

三次分离

二次分离

一次分离

均质罐

蛋白质、糖、水

灌装

储存

废 水

机械格栅

集水井

一次提升泵

事故池

调 节 池2

压滤液

带式压滤机

水  解  池

污泥外运

调 节 池1

污 泥 池

排泥及回流泵

调理剂

调理反应罐

污 泥 泵

二次提升泵

厌  氧  池

水封罐

火炬燃烧器

反 硝 化 池

盘式过滤机

接触氧化池

鼓风机

二  沉  池

清  水  池

混合液回流

达标排放