河北国华定洲发电有限责任公司

环境管理自律体系

(制度汇编)

2015年6月

河北国华定洲发电有限责任公司

目  录

关于明确公司环保责任分工的通知	1

关于调整公司环保组织机构及职责分工的通知	19

法律及其他要求控制程序	24

环保档案管理办法	29

环保培训管理办法	32

建设项目“环评”与“三同时”执行管理办法	35

排污许可证管理办法	38

烟气控制办法	40

粉尘控制办法	45

污水排放控制办法	48

噪声控制办法	53

废物的处理及处置制度	55

危险废弃物处理制度	59

环境监测控制程序	62

环境保护巡查管理办法	72

环境保护管理考核制度	74

应急准备与响应程序	84

环境信息公开管理办法	93

河北国华定洲发电有限责任公司文件

国华定电安〔2015〕  号

# 关于明确公司环保责任分工的通知

公司各部门、各维护项目部：

随着环保工作的不断深入，对定电环保工作监督管理的有神华集团、国华公司、省电力公司，对及各级电监部门、环保部门、物价部门、发改委等，各种总结、报告、报表、运行曲线等信息报送量不断增多，还增加了环保信息管理平台的维护。公司环保工作从专业角度涉及燃料、化学、锅炉、热工、除灰、脱硫等多个专业，从部门工作涉及计划、指标管控、日常管理、设施运行、设备维护、对外宣传、沟通协调等各项日常工作，也成为公司各部门年度工作评价的重要指标。因此电厂环境保护工作受到各级政府、企业负责人高度重视，提出了严格的管理要求，监察、管理的力度、频次超过一般水平，各级行政管理机构对企业环境保护工作设定了限制条件和行政审批程序，对公司运营影响力度越来越大，风险也越来越多，环境违法代价越来越高。目前公司成立了节能环保办，但环保管理岗位人员配置仍有限，部门间责任分工模糊，人员责任意识淡薄，单靠一个部门或一个主管牵头不能满足保质保量完成各项任务的要求，认真落实公司环保"一规三标"，对环保设备运行、管理、维护各个方面落实责任、明确分工，强化责任意识，确定岗位责任，将各部门环保责任落实到具体岗位上、具体人头上、具体工作中，同时又因为环保工作的交叉性和综合性，进一步加强各部门间环保工作的协同配合。

一、环保工作现状

1、定期工作

1）基础数据统计与分析

基础数据统计，如烟气流量、产生量、排放量、环保设施出入口浓度监测数据、投运率、效率等（约40项），同时要剔除以上数据中的异常数据。

对PI系统脱硝、脱硫、除尘12个画面，共24个点位（至少88个数据）进行检查，并与上一天历史曲线查看，做出数据合理性判断。对异常数据及时统计上报，组织参与异常分析及事故调查。

2）固定报表

各类报表27份，其中固定报表11份，网络统计系统8个，季报表5份，年报3份。

3）检查与取证：每月两次热工定期校验、标定工作；每月定州环保局监察大队至少一次的现场定期检查；每月报环保局减排核查档案备案；每季度省监测站人工取样监测和在线设备比对；每季度省环保信息中心进行一次烟气在线数据有效性审核及合格证取证；每季度整理上报季度排污费核查材料并配合完成现场核查;每月进行一次除尘、脱硫、脱硝环保考核补充说明材料。

2、对外工作

对口联系单位：集团环保部、国华节能环保部、国华安健环监察部、国华节能环保中心；省市环保部门总量、污控、监测、规划财务处、环评监管等处室,监察队或局、监测站、督察中心、电监会(办)等。

主要业务：排污申报登记、排污许可证审核、在线联网、重点污染源核查、上市环保核查、年度减排计划与上报、环评审批、新改扩建项目验收、监测、清洁生产审核、污染治理对标、治理项目调度监察、专项资金申请、排污总量核查、节能减排专项督察、危险废弃物处置、环保电价的审批、环保电价考核补充数据、排污费核查等工作。

3、其他工作

临时的各级政府、集团的管理文件、报表每周至少1个。各级环保部门召开的会议每月至少2个。环保不定期的大型检查、暗查、突查每年不低于30次。

二、 环保日常工作组织机构

公司级：第一责任人：总经理

日常管理：安全总监

技术负责人：总工程师

部门级：

监察部门：安健环监察部

技术监督及管理部门：生产技术部（节能环保办）

执行落实部门：运行部、维护部

班组级：运行各值及化验班、检修各专业及班组负责人

组织机构职责：

公司领导：公司总经理是环境保护第一责任人，对环境保护工作全面负责；安全总监具体负责本单位环境保护管理工作；总工程师是环境保护工作的技术负责人，负责组织开展环境保护技术监督工作。

部门责任分工：

安健环监察部是环保日常监察部门，负责国家及地方环保部门政策法规、规章制度的落实，负责公司污染物排放监督预警、检查、考核、下达和确认任务目标和管理要求，对国家、省、市各级环保部门、国华安健环监察部、电监会（办）负责；

生产技术部是日常技术管理部门，负责技术管理、异常缺陷管理、项目管理等；

生产技术部节能环保办是日常技术监督部门，负责环保技术标准落实、环保数据管理、环保管理目标要求的组织落实等，对神华环保部、国华节能环保部、国华节能环保评价中心、研究院负责；

运行部和维护部是环保设施日常运维管理部门，负责环保设施日常运行、维护、日常指标的监督汇报、管理要求的具体落实。以上部门设置环保业务分管经理，对本部门环保业务开展负直接管理责任。

以上部门设置环保业务分管经理，对本部门环保业务开展负直接管理责任。

专业主管：安健环监察部环保主管和生产技术部(节能环保办)环保各相关专业主管对分管的日常业务管理负直接责任。

三、责任分工

安健环监察部：

（一）贯彻执行国家环境保护法律、法规和方针、政策，制定公司环境保护规章制度、规划、计划及技术政策，建立环境保护保障体系；

（二）落实环境保护目标责任制，负责制定、分解、监督、考核环境保护管理目标和指标监督报警；

（三）负责组织编写环保管理制度，推进环境管理体系的建设，指导环保设施的运行和管理；

（四）负责按照国家和地方政府的环境保护法律、法规的要求和污染物排放标准，监督新改扩建项目的建设和运行管理；

（五）负责组织环保设施障碍以上的事故调查分析及考核。

（六）负责环境保护工作的管理，组织环境污染和环境事件等事故的调查处理；

（七）参与组织制定环境保护重大项目、技术改造项目的计划及审批、申报；

（八）组织开展环境保护法律、法规的宣传和培训。

（九）负责上市环保核查相关工作

（十）负责环保电价的落实、考核

（十一）监督本单位环境保护专项费用及粉煤灰综合利用的专项资金的使用。

（十二）按照国家颁布的有关标准建立健全监测手段，加强环境监测人员的培训工作，确保所有环境监测人员持证上岗。

（十三）对口环保监管部门报表（监察局30万千瓦以上电力企业生产与脱硫设施运行情况月报表、总量处河北省发电企业燃煤机组脱硫设施投运率月报表、排污费核查台账、月度减排台账、环保部门各类调度表格、四大行业攻坚行动季报表、火电厂环境统计年报报表、火电企业污染排放及处理利用情况、减排全口径统计报表）

（十四）每月配合定州市环保局监察大队两次的现场定期检查

（十五）负责省环监局排污费核查和现场环保设施检查

（十六）负责排污申报登记管理

（十七）负责排污许可证的申办、审核

（十八）负责重点污染源基础数据调查、核查

（十九）负责企业环保监督员的取证

（二十）负责清洁生产审核方案的收集、制订，安排方案的实施和验收。

（二十一）负责组织配合环保部门的专项检查、暗查等工作。

（二十二）负责环保专项资金的跑办

（二十三）负责危险化学品使用监督、固废、危废处置监督。

（二十四）负责污染治理对标的组织、评审

（二十五）组织实施清洁生产，监督生产过程中污染控制和生态保护。

（二十六）负责环保一规三标中《规定》部分的内容落实与检查。

（二十七）负责环境保护监督、环境监测和环境统计信息管理，按时报送各类环境统计报表（各级环保部门的环保报表、电监会电力监管信息平台节能减排季报、国家环保部减排季报）；负责环保电价考核数据补报说明，负责环保设施障碍以上事故的调查分析。

（二十八）每季度省监测中心站人工取样监测和在线设备比对及烟气在线数据有效性审核及合格证取证（包括在线管理、运维人员的取证）。

（二十九）在线监控系统或中控系统发生故障不能正常监测、采集、传输数据的，应及时维修并通知，于24小时内向省、市环保行政主管部门和省级电网企业报告。

2、生产技术部：

负责环境保护设施的运行维护管理工作，确保设备良好运转。采取措施，督促、保持和提高除尘、脱硫、脱硝设施的脱除效率及投运率；提高废水处理的达标率、回收利用率及各项指标的合格率等工作。

负责组织编写、审核、印刷环保设施运行和检修规程等。

公司要统筹安排燃煤机组环保设施改造、更新或设备维修计划。

负责公司环保设施运行方式和定期维护监督、消缺管理、技改审批等设备管理问题。

保证各项环保设施符合国家及地方各项设计规范和环保法律法规要求，环保设施运维人员资格取证。

负责组织建设项目环境保护设计方案审查、负责环境保护技术标准、技术报告、技术措施、改造技术方案及可研报告的编制、审核。

负责环境保护设施运行中主要缺陷和重大问题的分析和处理，指导各部门环境保护设施的运行、维护、技术管理和技术监督管理。

负责组织环境保护重大项目的技术论证；负责环境保护新技术的研发和推广应用。

负责机组检修期间环境保护的管理、环境保护设施检修的技术指导；

负责将环境保护、清洁生产的科技研发、新技术推广课题列入科技发展计划，协调组织实施。负责应用于环境保护管理信息系统的运维工作，保证系统正常。

负责脱硫、脱硝设施应有管理制度、设备台账、运行检修规程及运行记录。生产技术部专业主管负责组织落实。

除尘、脱硫、脱硝设施设备缺陷应纳入BFS++缺陷管理，对脱硫、脱硝、除尘设施按主要辅机进入可靠性管理程序。

负责组织烟气在线的联网调试，及日常运维管理。保证数据正常上传及在线监测的第三方管理。

3、生产技术部

（一）环保设施因改造、更新、维修或其它情况停运的，须提前通知，报省、市级环保行政主管部门备案，同时报告省级电网企业，因不可预测原因无法提前报告的，须于事后12小时内补报。脱硫设施停运时间及对应机组运行时间纳入投运率统计。脱硫设施、在线监测系统、脱硫监控子站的重大技术改造，应提前通知安健环监察部，报省环保行政主管部门批准，并报省级电网企业备案，改造完成后需重新进行验收。

（二）负责环境保护监督、环境监测和环境统计信息管理（保证在线数据、DCS数据、内网PI系统环保数据、河北省污染源自动监控系统上传数据、国家重点监控企业自行监测信息系统数据正常），负责环保基础数据统计与分析，按时报送各类环境统计报表（国华环保报表、河北南网技术监督报表、对口经营、财务报表、神华环境监测系统、神华能源与环境统计系统、国华技术监督系统环保部分，负责环保设施异常调查、分析、处理。

（三）负责按照国家和地方政府的环境保护法律、法规的要求和污染物排放标准，监督新改扩建项目的建设和运行管理；负责建设项目环境保护“三同时”管理规定的监督落实等。

（四）负责按照国家和地方政府的环境保护法律、法规的要求和污染物排放标准，指导建设单位环境影响评价报告和水土保持方案报告的编制工作；负责组织对建设项目环境影响评价报告书进行预审；负责组织建设项目环境影响报告书、水土保持方案报告的审查论证和上报审批工作等。

（五）负责危险化学品的管理、固废、危废的管理、处置，对放射性设施的运输、使用、保管进行监督管理。

（六）负责环保一规三标中《三个标准》部分的内容落实与检查。

（七）四大行业攻坚行动方案中改造项目的落实、验收。

（八）除尘、脱硫、脱硝设施大修后三个月内应对除尘、脱硫、脱硝设施的脱硫、脱硝效率进行监测，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度未达到排放标准时，机组不能投入运行。

（九）负责组织环保设施的性能试验测试，全厂水平衡试验。

（十）监督参与建设项目立项、建设各阶段环境保护报告的审查论证和环境保护设施“三同时”的验收，参与环境保护重大科研项目的技术论证和环境保护新技术的推广应用；

（十一）跟踪环境保护设施改造项目、科技创新项目的实施及效果；

（十二）负责应急管理流程的建立、保持和更新的监督检查管理；

（十三）负责环保应急预案制订、演练的监督和演习发现问题整改落实的监督检查管理。

4、运行部：

运行部是环保设施的使用部门，其对环保设施的正常运行承担直接责任。按照设备的运行规程，调整设备的运行参数，使设备健康、正常投运，符合污染物处理要求，达到各项国家污染物排放标准，符合国家法律法规要求。

负责除尘、脱硫、脱硝、废水处理系统的运行管理，负责以上设施的正常运行监视、调整，日常检查巡视，各类运行缺陷填报、验收，负责实时监督污染物排放参数，如发现超标情况立即报告当班值长、部门运行主管和安健环监察部，并联系相关部门进行处理，同时由值长组织实施应急措施，保证各项污染物达标排放。如发现主要污染物排放浓度、烟气流量、运行效率、烟气温度、氨逃逸等主要指标超过正常范围，及时联系相关专业进行处理。

按要求监视各项数据，严禁无故停运环保设施，保证脱硫月平均效率不低于90%，脱硝月度综合平均不低于70％；烟气主要污染物达标排放；完成月度及年度主要污染物排放绩效指标。

保证各项环保设施运行参数符合设计要求，出现异常及时联系维护部进行处理。

必须建立生产运行台账，记录环保设施主要设备运行和维护情况，并记录烟气连续监测数据、机组负荷（锅炉负荷）、燃料硫份和脱硫剂的用量、厂用电率、脱硫副产物产生量和处置情况、运行异常、事故及处理情况等。

运行表单记录每天计算二氧化硫、氮氧化物、烟尘的平均排放浓度、以及环保设施重要运行参数及平均锅炉负荷，运行台账须妥善保管，确保环保设施正常稳定运行，达到规定的运行效率和总量控制要求。

发现异常及时上报脱硫主管并联系相关专业处理。污染物排放超标、环保设施退出、在线故障或数据异常、设施起停由当班主值汇报当班值长、部门主管、安健环监察部，由安健环监察部汇报领导向省、市环保部门报告。

运行人员对脱硫系统异常处理结束后填写异常记录表（由脱硫主管制定），记录包含异常状态、原因和采取的处理措施，打印后由当班主值签字存档，脱硫主管和环保主管定期检查签字，每月将异常记录装订成册，以便各级部门检查备查。

计划停机应提前一天通知安健环部环保主管，事故停机2小时内通知安健环部环保主管。

除尘、脱硫、脱硝、废水处理设施的投、停操作，必须在得到值长许可后方可执行。要严格执行环保设施投退提前报当地环保部门备案的规定，如需停运以上任何环保设施必须由分管生产副总经理（总工）批准后方可执行，并及时通知安健环监察部。

机组启动过程中，除尘、脱硫设施应在锅炉点火前启动。机组停运，应在锅炉MFT后停运脱硫系统，在锅炉通风结束后停运静电除尘器，确保过程烟囱不冒黑烟。

化验室对环保设施的运行情况进行监测，对监测监督情况出具报告，提出意见。

环境监测严格执行《火电厂环境监测管理规范》，完成各排放口及各种处理设施出口的污染物监测，监督环境保护设施的运转情况。

运行部化验班负责每批入厂燃料（原煤和燃油）的硫分、灰分、挥发酚、发热量进行监督，并及时通报业务主管部门，对来煤（油）的含硫量、含灰量实施有效控制。

运行部化验班负责燃油的硫份进行定期化验分析。

运行部化验班负责对石灰石进行定期监督。氧化钙含量必须满足脱硫设计条件要求。

运行部负责对脱硝用液氨进行定期监督。

运行部应每月按照生产技术部（节能环保办）和安健环监察部要求对环保设施重要运行参数及污染物排放进行统计并按时报安健环监察部、生产技术部（节能环保办）主管。

对煤场来煤进行合理分配，并做好锅炉燃煤配比，控制入炉煤收到基全硫量，防止因燃煤硫分过高影响脱硫效率，导致二氧化硫排放浓度小时均值超标。

每天统计灰渣、石膏产生量、处置量及综合利用情况，月底报经营管理部。负责粉煤灰、炉渣、石膏产生量的当月盘库工作。

负责日报数据的统计上报。

5、维护部：

维护部是环保设施的维护部门，其对环保设施设备、系统承担直接责任。按照制定的计划要求以及设备检修规程，开展设备的检修维护工作，建立设备台账，按监测规范开设人工比对监测采样孔，并搭建安全操作平台，记录设备的检修工作和设备状态。发现设施隐患、缺陷及时处理。

（一） 各相关专业建立、健全设备检修、维护台帐。

（二）热工专业确保DCS系统参数记录符合环保要求。DCS系统要确保能随机调阅上述运行参数及趋势曲线。保证以上数据随时调阅1年以上历史数据，并保存至少三年。

（三） 按冀减排〔2008〕26号《关于进一步加强燃煤电厂脱硫设施运行管理的通知》要求每月对脱硫、脱硝运行数据进行备份，并在DCS存储盘内保存上溯一年的运行记录数据。根据《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》要求每月1日9点前制订历史曲线和在线报表的电子台账报送安健环监察部，由安健环监察部汇总、分析，向外报送。

（四）按照公司要求设置烟气在线监测装置，实时监测烟气进、出口二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度等参数，能按要求进行数据统计、保存和报表打印，并与省、市环保部门监控平台联网。每天定期对烟气在线数据、传输状态检查。做好在线监测系统校验、维护的记录和台账（校准周期为每周一次，异常情况下随时校验），不得违背事实故意修改自动在线监控设备参数，做好烟气有效性审核工作，配合作好环保电价的落实、考核。

（五）自动在线监控设备烟气采样装置安装应符合安装技术规范要求。自动在线监测点位置同时设置便于人工监测的平台和上下步道。自动在线监控装置及传输系统必须使用由计量鉴定机构或其授权的单位执行强制检定、测试合格产品。按照规范要求设置人工取样点，并搭设符合规范要求的取样平台和便于上下的步道。

（六）机组停机启动应在脱硫投入提前1小时进行在线标气标定和零点校准并做好记录。

（七）对第三方运营的烟气在线装置由热工专业负责监督在线监测装置的运营单位必须定期对在线监测装置进行维护（校验、清洁），并建立相应的记录台帐，确保在线监测数据真实可靠；在线监测系统数据异常不合格率不得大于15%；

（八）烟气在线自动监测系统所含设备日常维护检修由维护部负责。保证设备符合正常运行技术要求,对烟气在线监测系统的数据准确性负责。现场设备及环境符合烟气在线数据有效性审核要求。

（九）维修部制定相应的作业指导书或操作规程和应急预案，明确仪器仪表的运行要求及使用方法，确保CEMS正常运行、数据准确、可靠。

（十）执行定期巡检制度每天对在线设备进行巡视，做好巡视记录；

（十一）设备需检修停运时应提前7天提出申请，批准后方可施工；

（十二）经当地环境保护行政主管部门批准维修、停用、拆除、更换污染源自动监控设施的，必须在48小时内保障设施正常运行，设施不能正常运行期间，采取人工采样的方式报送数据，数据报送每天不少于8次，间隔不得超过4小时；

（十三）保证数据采集和传输符合国家有关污染源在线自动监控（监测）系统数据传输和接口标准的技术规范，负责配合数采仪厂家对现场数采设备调试和日常的异常紧急处理；

（十四）每季度配合环保局和电研院进行复检和比对校验试验，按要求提供技术和现场条件。每季度配合在线自动监测系统数据有效性审核。

（十五）烟尘浓度、烟气量则必须采用国家标准方法做对比实验，通过环保局或电研院实验结果找出修正系数来修正参数设置。

（十六）负责日常和检修期间产生的固废、危废的收集和临时存储，工作结束后及时转交物资管理部门，并填写转移表单。日常生产固废（灰渣石膏等）的外运工作，每个月底必须将当月产生的固废处理完毕。

四、工作及考核标准

公司内所有环保工作根据领导安排和职责分工，各部门承担具体责任，涉及到需要由一个部门牵头的工作，其它部门要根据责任分工承担具体工作，并对其负责。如违反以上规定，相关部门可提出考核意见

河北国华定洲发电有限责任公司文件

国华定电安〔2015〕  号

# 关于调整公司环保组织机构

# 及职责分工的通知

公司各部门、各维护项目部：

为了加强对公司环境保护工作，推动公司环境保护规划的实施，履行环境保护的社会责任，完成政府和国华公司下达的环境保护目标，根据国华公司《关于成立环保领导小组及环保办公室的通知》要求，根据工作需要，经研究决定，对公司原环保组织机构及职责分工进行调整，具体如下：

一、管理原则

总经理为环保第一责任人，安全总监为环保的直接负责人，总工程师是环保技术负责人，安健环监察部、生产技术部（节能环保办）是环境保护的业务管理和监督部门，运行部和维护部是环保技术服务和支持部门。

二、组织机构

公司环保管理实行三级环保网络管理体系。公司成立环保领导小组，环保领导小组下设环保办公室，作为第一级环保管理责任主体，部门为二级环保管理责任主体，班组为三级环保管理责任主体。

1. 公司级环保组织机构

（1）领导小组

组  长：高武军

副组长：杨  忠、甘超齐（常务）、王天伟、王玉卿、李智华

（2）环保办公室

主  任：崔勇前

成  员：武铁根、马  伟、孙蓟光、文  亮、王智刚

2. 部门级环保组织机构

（1）技术管理组

组  长：李珍兴

成  员：吴志刚、王辉新、李宗耀

（2）设备维护组

组  长：张  永

成  员：苑  斌、华泽民、张  永、赵文宁

（3）运行组

组  长：马  伟

成  员：武虎坡、白广义、曹争选

三、职责分工

（一）领导小组工作职责

1．认真贯彻执行国家、电力行业、神华集团、国华公司环境保护相关的法律法规、标准、规程、制度。

2．审查公司环境保护规划和年度实施计划；审批环境保护管理制度、管理标准。

3．定期召开领导小组会议，听取公司环境保护管理的汇报，研究公司环保管理阶段性工作重点，协调解决公司环境保护工作重大问题，部署公司重点环保项目实施工作要求。

4．指导、协调、监督和评价公司环保设施的建设、运行和管理。审批公司年度环保技术改造项目、重大方案以及环保新技术应用，保证环保资金投入。

5．为开展环境保护工作，提供人力资源保障，增加环境保护技术改造、技术研发、人员培训、环境保护宣传与成果展示等费用投入。

6．以绩效考核、专项奖励等方式对各部门的环境保护工作进行奖励、考核，对贡献突出的集体和个人进行表彰。

7．对其他重大环境保护事项进行研究、协调、决策。

（二）环境保护办公室职责：

1．贯彻落实国家方针政策、法律法规和国资委、神华集团公司、国华公司有关环境保护的制度、规定和要求。

2．贯彻落实公司的环保发展规划和年度实施计划，落实环保领导小组审定的决议。制订公司有关环保管理规定、标准和制度，建立公司环境保护管控体系。

3．负责公司环境保护管理和环境保护技术措施的落实，负责环境保护指标的汇总上报，推广介绍环境保护新技术。

4．分析环境设施运行指标完成情况，找出原因，提出改进对策。

5．负责召集公司环境保护监督例会，进行环境保护工作分析，检查环境保护工作进展，提出环境保护工作重点并编制环境保护分析报告。

6．经常深入现场了解各部门、各班组环境保护工作的开展情况，并检查各部门、各班组环境保护分析活动的开展情况。

7．负责落实各部门、各班组对环境保护工作有贡献的单位和个人先进材料，向公司环境保护监督领导小组汇报。

（三）部门级环保组织机构职责

1．负责本部门的环境保护技术措施的提出、实施监督、环境保护教育和管理，对本部门环境保护工作的开展提出奖惩意见，并按公司环境保护监督领导小组的要求落实阶段性环境保护工作。

2．督促各班组对本班组所辖范围的指标进行分析并将结果进行汇总，在每月1日上报安健环监察部和生产技术部（节能环保办）。

3．参加月度指标分析会，对本部门存在的问题进行分析，并提出整改措施。

4．对本部门出现的异常指标及时反馈。

5．对公司的各项环境保护计划及时贯彻到各班组，并监督执行情况。

四、其它

此前下发的《关于成立国华定电环保组织机构及调整环保网络成员职责的通知》文件废止。

国华定电

2015年02月25日

国华定电公司总经理工作部               2015年  月  日印发

# 河北国华定洲发电有限责任公司标准综合管理体系文件

# 法律及其他要求控制程序

1  目的和范围

为了保证及时获取与GHDD生产经营、工程建设管理服务的活动、过程和产品有关的质量、环境、职业健康安全方面的法律及其它要求，为各部门有效履行职能提供依据，并对其进行确认，特制订本程序。

适用于本企业各部门获取、确认、更新和评价有关质量、安全、环境的法律、法规及其他要求的全过程。

2  引用标准/文件

综合管理手册

3  职责

3.1  GHDD总经理工作部对本程序进行归口管理，负责组织相关部门按照GHFD－08《符合法律法规及行业标准管理子系统》对获取的法律、法规和其他要求进行适用性确认，并负责相应文本的购买及发放。

3.2  各部门在各自的职能范围内，获取适用本部门的有关质量、环境和职业健康安全方面的法律、法规和其他要求，并跟踪其变化信息。

3.3  总工程师批准法律及其他要求的适宜性。

3.4  管理者代表负责监督各部门严格执法和守法。

4   工作程序

4.1  与本组织有关法律及其他要求的范围

4.1.1  中国政府签署的有关质量、环境、职业健康安全方面的国际公约。

4.1.2  国家、地方政府、主管部门或其他相关部门颁布的有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、条例、规章、制度等。

4.1.3   其他要求可包括行业规范、标准、各级政府下达的指示、本组织与政府机构的协定及其他非法规性指南。

4.2  法律及其他要求获取的渠道

4.2.1  与政府部门

继续保持或建立与上一级政府部门的信息交流渠道，如国家或河北各级政府中的对口部门，按照形成的惯例及时获取相关的法律与其他要求。

4.2.2  与各行业协会

建立与各行业协会的联系，可获得更多的有关“其他要求”的信息。

4.2.3  与各种信息中介机构

利用图书馆、数据中心、信息中介机构，获取相关的信息。

4.2.4  与专业服务机构

与有关专业性咨询机构建立联系，定期了解有关信息的更新情况。

4.2.5  开放的信息渠道

总经理工作部通过购买最新的出版物如法规、标准汇编等，跟踪报纸、刊物的最新发布情况，利用广播电视、因特网等各种途径获取相关的信息。

4.3  登记、评价

4.3.1各部门按相关的获取渠道进行获取，对已获取法律及其他要求指定适宜的人选，进行适用性识别，评价、确定使用范围，并填写部门《法律及其他要求有效版本清单》，经部门领导审核、部门主管领导批准，交总经理工作部汇总。

4.3.2总经理工作部对各部门提交的《法律及其他要求有效版本清单》Q/GHDD-Ⅱ401R1–2009汇总后，形成全公司的法律及其他要求文件，报总工程师批准。

4.4  传达

4.4.1 内部传达

4.4.1.1 总经理工作部负责购买适用的质量、环境与职业健康安全的法律及其他要求的有效版本，按《文件控制程序》要求，发放至相关适用部门和岗位，确保适用场所都能得到现行有效版本或有关信息。

4.4.1.2 各级领导有责任将相关法律和其他要求，采用多种形式或方法在不同的场合向员工进行传达。

4.4.1.3 全体员工应结合岗位培训，认真学习和领会这些要求的内容，作为履行各项职责的依据，在自身的工作中贯彻、执行。

4.4.2 外部传达

各部门根据本部门职能特点，把有关的法律及其他要求及时向各相关方发布，以使其了解遵守的有关规定，并积极配合各项管理工作的开展。向外部传达的文件应遵循《文件控制程序》要求。

4.5  更新

4.5.1各部门按相关的获取渠道进到获取法律及其他要求的更新版本或修订信息时，经专业人员提出，部门领导审核，部门主管领导批准后，交总经理工作部及时进行购买并发放。

4.5.2  根据部门评审结果，经总工程师批准后，总经理工作部应及时对《法律和其他要求有效版本清单》Q/GHDD-Ⅱ401R1–2010，将有关信息向公司相关部门通告，确保新的要求得到贯彻执行。

4.5.3  总经理工作部应定期组织各部门对《法律及其他要求有效版本清单》进行修订、更新，至少每个一年更新一次，并更新所保存的版本。

4.6  撤回

对于作废的法律及其他要求,总经理工作部负责及时从相关部门撤回,并填写《失效文件资料回收记录》Q/GHDD-Ⅱ401R6-2010。

4.7  保管

各部门按《文件控制程序》的要求，对接收的法律和其他要求文件进行保管。

5  相关文件

《文件控制程序》

6  记录

《法律及其他要求有效版本清单》QB/GHDD-Ⅱ401R1–2010见附录A (标准的附录)

7  附录

附录A(标准的附录)     《法律及其他要求有效版本清单》

本程序由总经理工作部提出并归口管理

本程序编制人：帅国强

本程序审定人：张德珍

本程序批准人：贾志广

# Q/GHDD-II401R1-2013                             法律及其他要求有效版本清单

| 序号 | 名 称 | 发布机构 | 发布时间 | 责任部门/负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

登记人：                                                                       登记日期： 年    月    日

# 河北国华定洲发电有限责任公司

# 环保档案管理办法

第一章  总 则

第一条  为了保证我公司环保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用，规范企业的环境管理，特制定本办法。

第二条  本办法采用如下定义：

环境保护档案是指企业在环境保护活动中形成的、对国家、社会和我厂有保存价值的各种形式的文件材料。

- 职责分工

第三条  环保档案管理工作由总经理总体协调。

第四条  环保档案管理工作由行政部档案室主要负责。

第三章  工作内容和控制方法

第六条  我公司环保档案包括：

（一）建设项目环境影响评价资料

建厂以来的所有新、扩、改项目，按照时间顺序每项包含环评报告书（表）、批复、竣工验收监测报告、竣工验收申请表等。

（二）排污申报

包括往年、本年度申报登记表。

（三）排污许可证

有效期内排污许可证正、副本，历年排污许可证复印件。

（四）监测报告

包括历年监测报告、企业自测报告等。

（五）危险废物管理资料

危废台账、委托外单位进行固体废物处置的协议或合同、危废处置协议、处置方危废经营许可证、转移五联单、各类废物处置量的原始凭证及统计表。

（六）生产工艺技术资料

环境执法现场检查操作规范，生产能力、工艺描述及流程图、排污节点图、主要反应方程式及水平衡图（表），主要物料平衡。

（七）污染处理设施技术资料

包括环保设施名称、运行状态、设计能力、实际处理能力、设计效率、实际处理效率以及核查时段内各年与主体工程设施的同步运转率等资料。上年度及本年度设施运行记录、维修记录台账、排污口监测台账等。

（九）COD、氨氮在线监控设备资料

包括设备采购合同，上级环保行政主管部门关于污染源自动监控系统建设方案批复的文件，排污单位按照合同条款对设备厂家安装施工进行预验的文字证明材料，环境监测部门出具的验收监测报告，设备厂家出具的设备安装调试与试运行报告，联网报告，计量器具CMC标志、进口仪器的计量器具型式批准证书或设备产品认证文书，设备出厂合格证，环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告，一年的监测数据结果，自动监控设备在排污口设计、安装技术文件，第三方的“环境污染治理设施运营资质”证书和运行维护协议。

（十）环境事故应急预案

环境事故应急预案及修订情况，相应的应急设施和装备配置、演练记录及照片。

（十一）清洁生产资料

开展清洁生产报告、验收资料。

（十二）人员资质证明

包括监测人员证书、清洁生产审核师证书、企业环境监督管理人员培训证书等。

第七条  综合档案室负责人负责档案管理工作，档案资料要编写详细的目录并分档存放，一档一盒，以便于查阅；负责定期更新档案资料，使环保档案逐步完善和科学管理；负责编制借阅相关制度，应保证档案的完整与安全。

第四章  档案的保管、销毁

第八条  除建设项目环评资料为永久保存，危废转移联单留存五年，其余环保资料保存期限为四年。

第九条  档案的保存、销毁参照《河北国华定洲发电有限责任公司标准综合管理体系文件 文件控制程序》执行。

第五章  附 则

第十条  本办法由我公司安健环监察部负责解释。

第十一条  本办法自发布之日起实施。

# 河北国华定洲发电有限责任公司

# 环保培训管理办法

第一章  总 则

第一条  为增强全体员工的环保意识和环保责任感，提高我公司环保管理水平和环保应急处置能力，防止和减少各类环保事故，特制定本办法。

第二条  本办法适用于我公司各部门,与我公司形成劳动关系的人员，进入我公司各部门的外来承包商施工人员、实习人员的环保培训工作。

第三条  本办法采用如下定义：

（一）对新进从业人员环保培训教育。

（二）调岗环保教育：指职工调换工作岗位或因工种的变更等进行的环保教育。

第二章  职责分工

第四条  安健环监察部

（一）负责组织各部门主要负责人、环保管理人员的法律法规、环保要求的培训；

（二）负责协助人力资源部对新进员工公司级的环保教育培训；每年初制定环保培训计划，交我厂人力资源部批准后实施；

（三）负责组织监测人员、企业环境监督管理员的取证培训；

（四）负责对各部门环保培训工作进行监督、指导和检查。

第三章  培训内容及要求

第五条  培训需求/计划的制定、培训计划的变更以及所填表格、审批，按照各部门培训管理办法要求实施。

第六条  培训的实施

（一）安健环监察部按照我厂年度培训计划，实施相关培训。指定专人负责聘请老师，安排课时、落实场地和培训费用等工作，确保培训顺利进行。

（二）安健环监察部对培训效果及员工的胜任能力制定评估标准，并组织考核，考核不合格者不得上岗。

（三）安健环监察部教育员要对员工的教育经历建档保存，对员工的在职培训经历和工作经历做好记录。

第七条  培训内容

（一）国家环境保护法律、法规、标准、制度和其他要求等；

（二）我公司的环保管理制度及相关污染控制要求等；

（三）我公司环保基本情况、生产特点，环境保护工作的重要意义等；

（四）环保管理知识（包括固废管理、环境安全管理等）；

（五）环境风险目标、环境风险评估知识，重要环境因素控制措施等；

（六）环境污染事故应急救援预案、重污染天气、危废泄漏、污染事故处置措施、现场处置方案等；

（七）危险废物管理、清洁生产等相关知识；

（八）有关环保案例及其他环保相关知识、环保新技术、新工艺等。

第八条  培训类型及学时

培训类型按照培训对象分为环保管理人员培训、岗位操作人员培训及其他人员培训三类。

（一）环保管理人员教育培训

a)培训内容：相关环保知识、法律法规、自律体系手册、环保管理制度、企业排污状况、环保新技术、相关应急预案及信息沟通；

b）作为企业环境监督管理师，应接受省厅或国家级外培，持证上岗；

（二）岗位操作人员教育培训

a) 培训内容：相关法律法规、岗位环保职责、岗位污染物控制SOP、现场处置方案和相关应急预案、清洁生产案例分析；

b）企业环境监管员，经内部培训合格后上岗。

（三）其他人员培训

a) 环境体系内审员培训，污染治理设施运行监测人员取证培训、污水处理工培训、清洁生产审核师培训等，委外培训，持证上岗。

b）新从业人员（新招、调入、临时、派遣、代培、实习等人员）应按有关规定进行环保教育，经考核合格后方可上岗作业。

c)对进入我厂的外来人员进行相应的环保知识培训，外来施工人员经培训考核合格后方可进入我厂作业。

第四章  工作内容和控制方法

第九条  安健环监察部根据我公司发展战略，制定年度培训计划并实施。

第十条 安健环监察部负责定期组织监测人员培训，协调、安排企业环境监督管理员培训。

第十一条  安健环监察部对教育培训效果进行评价和改进。

第十二条  我公司各级领导应积极引导、鼓励各级人员加强交流，不断学习环保专业知识。

第十三条  污水监测人员按有关规定参加培训教育，取得资格证后持证上岗并定期复审。

第十四条  企业环境监督管理员经培训，合格后上岗。

第十五条  员工转岗、复工应重新进行环保教育培训，考核合格后方可上岗。

第十六条  外来施工人员经培训考核合格后方可进入我公司作业。

第十七条  所有环保教育培训应作好相应培训记录，保证培训效果，建立健全环保教育培训档案。

第五章  附 则

第十八条  本办法由安健环监察部负责解释。

第十九条  本办法自发布之日起实施。

# 河北国华定洲发电有限责任公司

# 建设项目“环评”与“三同时”执行管理办法

第一章  总 则

第一条  为加强我公司新、扩、改建设项目（以下简称“建设项目”）的环境保护管理，防止建设项目对环境污染和生态破坏，特制定本管理办法。

第二条  本办法适用于我公司所有建设项目。

第三条  本办法采用如下定义：

（一）环境影响评价：是指建设项目在动工兴建之前，对该项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行分析、预测和评估，并提出防治环境污染的对策和措施，为环境保护行政管理部门的决策提供科学的依据。

（二）“三同时”：是指建设项目的环境保护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投入使用。

第四条  建设项目在可行性研究、初步设计、开工建设、投产等阶段，必须执行国家及地方颁布的《建设项目环境保护管理条例》等相关法规及程序要求，严格落实环保“三同时”制度。

第二章  职责分工

第五条  安健环监察部

（一）负责对建设项目在立项、可行性研究、初步设计、开工建设、投产等阶段污染防治措施执行情况的监督检查；

（二）对建设项目建成投产后的环境保护设施进行日常监督管理；

（三）负责项目环评报批及环保“三同时”验收工作；

（四）负责落实《环评》中的各项污染防治措施及环境风险措施；

第六条  各相关部门

配合安健环监察部做好建设项目的环境保护管理工作。

第三章  建设项目可研和设计阶段

### 第七条  对所选工艺进行充分论证，优先选用能耗低、低物耗的工艺方法和设备，选择无毒无害或低毒低害的原辅材料。

### 第八条  在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书（表）。

### 第九条  建设项目作环境影响评价前，需要向有审批权的环保行政主管部门提交项目建议书、备案证或核准登记表，确定编写环境影响评价报告文件的种类。

### 第十条  环境影响报告书（表）必须由具备资质的单位编制。

### 第十一条  建设项目的可行性研究报告，必须有环境保护篇章，对治理污染所采用的工艺及达到的效果要与环境影响报告书（表）及其批复的污染防治措施等要求一致。

### 第十二条  在初步设计阶段，设计文件必须包括环境影响报告书（表）中规定的污染防治措施、环境风险控制措施及清洁生产等要求，设计文件必须有设备部的人员汇签。

### 污染防治设施的设计单位必须持有相应的资质证书。

第十三条  建设项目的环境影响报告书（表）审批后，需要改变建设地点、规模、生产工艺和排污状况的，应当按照规定的程序重新报批环境影响报告书（表）。

第四章  建设阶段

第十四条  项目建设过程中应注意对周围环境的影响，对施工过程中产生的粉尘、废气、废水、建筑垃圾按照环保要求进行控制和处置，在与工程承包方签订施工合同的同时，签订环境保护的协议，施加相关环保影响，并获取污染防治设施设计、施工方案及承建单位资质证书。

第十五条  污染防治设施要与主体工程同时施工建设，确保与主体工程同步投入使用。

第十六条  对于环评批复中要求进行现场环境监理的建设项目，必须提供包括设计、施工和试生产在内的完整的现场环境监理报告及其相关资料，建设单位应指定专人负责建设过程中的环境监理工作，或委托有资质单位进行现场环境监理并编制环境监理报告。

第十七条  建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

第五章  试运行阶段

第十八条  建设项目投入试运行前，必须向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交申请试生产报告，经环保行政主管部门现场检查，确认环境保护设施建设符合要求后，方可试生产。

第十九条  建设项目的环境保护设施要在规定的试运行三个月内，向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交验收申请，验收会要有设备部的人员参加。

第二十条 在试运行期限内未能完成竣工环保验收的，必须在试生产结束前15日内向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交试运行延期申请，说明延期的理由及拟进行验收的时间。试生产期限最长不得超过一年。

第二十一条  环保设施竣工验收需准备的有关资料：

（一）建设项目验收申请报告，建设单位启正式红文；

（二）环保设施竣工验收工作报告（项目主体工程、污染防治措施建设及试生产情况，存在的不足及改进措施）；

（三）填报《建设项目环境保护设施竣工验收申请》报告（表）；

（四）竣工验收监测报告；

（五）需要安装在线监控设备的建设项目，出具在线监测设备验收意见和联网证明；

（六）环保部门出具的《突发环境事件应急预案》备案证明；

（七）有危险废物产生的建设项目，提供与有资质单位签订的危废处置协议、转移联单；

（八）环评批复中要求出具的环境监理报告。

第二十二条  建设项目环保设施验收后，方纳入我厂正常的环保管理。

第六章  附 则

第二十三条  本办法由安健环监察部负责解释。

第二十四条  本办法自发布之日起实施。

# 河北国华定洲发电有限责任公司

# 排污许可证管理办法

第一章  总 则

第一条  为加强排污许可证管理，规范排污行为，根据《中华人民共和国环境保护法》、《河北省达标排污许可管理办法（试行）》等法律法规，制定本办法。

第二条  本办法适用于河北国华定洲发电有限责任公司排污许可证的管理，对排污许可证申办、管理工作提出具体要求。

第二章  职责分工

### 第三条  安健环监察部

### （一） 负责对排污许可证的申请和换发工作中的有关技术及其他问题进行技术咨询和组织协调。

（二） 负责排污许可证的归档及总量登统工作，并在排污许可证到期前三个月发出办证或年检预警提示。

第三章   排污许可证申办和管理

### 第四条  排污许可证由正本和副本构成，正式排污许可证有效期限不超过五年，临时排污许可证的有效期限不超过一年，其申请和管理程序如下：

### （1）申请领取排污许可证应当填写申请登记表，并提供排放污染物技术报告和相关的证明材料。

### （2）安健环监察部负责排污许可证的申报和管理工作，指定专人完成排污许可证的申领或到期换证的系列工作，包括填报排污许可证申请表、组织排污许可证监测、排污口规范化、联网证明、危废转移资料证明、缴费证明等有关证明材料以及提交排放污染物技术报告等。

### （3）按照排污许可证核定的污染物种类、数量、浓度（强度）、总量等控制指标和规定的方式排放污染物，不得超标排放。

### （4）新办理的排污许可证复印件由设备部存档备查。

第五条  安健环监察部负责对排污许可证的申请和换发工作中的有关技术及其他问题进行技术咨询和组织协调。

### 第六条 安健环监察部填报排污许可证申请表后和其他资料，并上交省环保厅。

### 第七条  临时排污许可证每年进行换发，正式排污许可证实行年审制度。在颁发排污许可证的当月，持许可证的副本和有效的监测报告，到省环保厅申请年度审查，核发正式排污许可证。

第八条 需要进行排污许可证换发的，安健环监察部应当在有效期届满30日前提出换发申请。

### 第九条  因新、扩建建设项目原因使排放污染物种类、浓度、总量和污染防治设施运行、排污口的设置等情况发生变更的，应当自其环境保护设施竣工验收合格之日起15日内申请办理排污变更手续。

第四章排污费缴纳

第十条 如实地向当地环境保护部门申报、登记排放污染物的种类、数量和浓度，经环境保护部门或其指定的监察单位核定后，作为征收排污费的依据。

第十一条 缴纳的排污费，可以从生产成本中列支。

第十二条 按时足额缴纳排污费，并将排污费数额核定表、缴费收据的复印件存档备查。

第十三条 根据当地环境保护部门的缴费通知单，于七日内向指定银行缴付排污费，否则受到相应处罚。

第十四条 缴纳排污费，并不免除其应承担的治理污染、赔偿损害的责任和法律规定的其他责任。

第五章  附 则

第十五条  本办法由安健环监察部负责解释。

第十六条  本办法自发布之日起执行。

# 河北国华定洲发电有限责任公司标准综合管理体系文件

# 烟气控制办法

- 目的和范围

本程序旨在贯彻国华公司“更环保”的指导方针，加强对本公司燃煤锅炉的烟气排放进行监控和基建期废气的控制和管理，减少废气、粉尘的产生，预防或减少其对大气的污染，保护和改善生活环境，保护职工的身心健康，树立良好企业形象，促进社会发展。

本程序适用于GHDD锅炉的运行及除尘控制以及工程项目建设期废气的控制，同时适用于各施工方在GHDD工程项目建设期的废气排放的控制。

- 引用标准/文件

综合管理手册

《中华人民共和国大气污染防治法》

《全国机动车尾气排放监测管理制度（暂行）》

- 职责

  - 安健环监察部负责烟气排放的监督。

  - 运行部、维护部负责锅炉的运行控制和烟气监测的实施。

  - 除灰运行负责静电除尘器的运行控制以及灰、渣的处理。

  - 三期办负责对全厂基建过程中废气排放的控制进行归口管理。

  - 行政部（行政）负责对食堂的废气排放进行控制和管理。

  - 党建工作部负责对办公区的废气排放进行控制和管理。

  - 施工监理部负责对各施工方的废气、粉尘的处理和排放进行监督检查。

  - 党建工作部负责对GHDD的汽车尾气排放监测记录进行存档。

- 工作程序

  - 废气排放类别

GHDD全厂内废气排放污染源主要有：

    - 发电锅炉运行中排放的烟气。

    - 生活办公中产生的废气如：交通运输工具废气、生活锅炉烟气、食堂油烟、复印机的有害气体排放。

    - 基建过程中产生的废气如：电焊的粉尘、烟气；热力系统保温材料粉尘；砼生产运输、管道喷砂除锈等。

  - 废气排放的监测和标准

    - 废气、粉尘排放应符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3-2003（二类区Ⅱ、Ⅲ时段要求）。

    - 机动车辆尾气排放定期进行检验，必须符合《全国机动车尾气排放监测管理制度（暂行）》

  - 锅炉运行中烟气的控制

    - 锅炉运行人员必须取得上岗证，发电部确认后持证上岗。

    - 人力资源部、运行部、维护部定期组织对运行人员进行能力、运行规程、安全以及环境保护知识和技能的培训。

    - 锅炉运行人员应根据运行负荷、煤质等及时调节锅炉燃烧工况，保证燃料充分燃烧，提高锅炉热效率，减少废气排放。

    - 锅炉在启动、常规操作、低负荷运行或停炉时，应严格按《发电运行控制程序》的要求，尽量避免长时间排放黑烟；停止掺油燃烧后，应及时通知除灰控制室，开启静电除尘器。

  - 锅炉设施的维护

    - 运行人员严格按照《发电运行控制程序》的要求，对锅炉设施进行巡回检查，做好设备运行记录。

    - 检修人员严格按照设备检修规定的要求，对锅炉设施进行维护、保养，确保炉况正常，燃烧充分。

    - 锅炉设施在维护、改造时，应积极采用环保、节能的产品和技术。

  - 静电除尘器的运行及维护

    - 运行人员严格按照《除灰运行控制程序》的要求，对静电除尘设施进行巡回检查，做好设备运行记录。

    - 检修人员严格按照设备检修规定的要求，对静电除尘设施进行维护检修，及时消缺,做好设备检修记录。

    - 除灰分场加强静电除尘器的运行和维护，保证投运率≥95%，除尘效率≥99.2%。

    - 烟气监测

加强锅炉烟气排放情况及静电除尘器效率监测,按《环境监测和测量控制程序》执行。

  - 生活办公中产生的废气的控制

    - 交通运输工具废气排放控制

GHDD在用机动车辆尾气排放按国家有关标准定期进行检验，必须符合《全国机动车尾气排放监测管理制度（暂行）》的有关规定，检测记录单由管理部负责存档。对排气超标的车辆，管理部应对其强制维修或更换。

对于GHDD各供方的在用机动车辆也必须符合上述标准。由施工监理部进行监督检查。

    - 生活锅炉的烟尘废气排放控制

对于GHDD采暖锅炉的烟尘废气排放控制，要求外委运行单位采取必要措施（保证除尘器的正常运行，选用低硫煤等），保证烟尘与二氧化硫排放浓度、烟气黑度等符合《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3-2003。对于GHDD各供方的生活锅炉的烟尘废气排放，也必须符合以上标准。全厂生活锅炉的烟尘废气排放，由施工监理部进行监督检查。

    - 复印机的有害气体排放控制

大力发展计算机网络，推广无纸化办公，减少复印机工作时间，减少其产生的有害气体。

    - 加强对使用破坏臭氧层物质的1211灭火器和含氟空调设备的管理，作到定期检查。

    - 食堂油烟

GHDD食堂烹饪采用液化气和电等清洁能源，从源头控制污染。食堂厨房产生的油烟应经治理后排放，确保符合《饮食业油烟排放标准》（试行）GWPB5-2002。

  - 基建过程中产生的废气的控制

    - 路面及存土场扬尘

各施工单位对施工作业现场主要道路（土路）进行硬化处理，并配备洒水设备，规定洒水制度，负责厂区内的主要道路的洒水，减少扬尘。对存土场采取压实措施，减少扬尘。

    - 喷砂除锈粉尘排放控制

管道喷砂除锈前，要求施工单位编制控制粉尘排放的措施，报经施工监理部审核批准后方可实施，并报GHDD三期办备案。

    - 砼生产运输

施工单位对于砼的生产、运输，采取密闭、隔离尘源等措施，减少粉尘的排放。

    - 其它废气的控制

施工现场热力系统保温材料的粉尘，电焊的粉尘、烟气、油漆的挥发等污染源，由各施工单位采取密闭、半封闭、隔离尘源等措施控制，对可能受粉尘烟气侵害的作业人员配备口罩等劳动防护用品。施工监理部负责监督检查。

  - 废气排放的分析和改进

    - GHDD发电部对全厂废气、粉尘的监测情况进行统计记录，对异常情况进行分析，及时上报有关领导，采取措施加以纠正与预防，按《纠正和预防措施控制程序》。

    - 安健环监察部对周边居民及公司员工有关烟气方面的抱怨和党建工作部对顾客和各相关方的有关废气排放的意见和抱怨应做出烟气调查记录并按《信息交流控制程序》执行。

  - 烟气排放的监视和测量

    - 废气监测由GHDD安健环监察部按《环境保护技术监督制度》GHFD-07-01和《安健环监测控制程序》的规定执行。需外委监测时，按地方环保局要求，委托定州市环境监测站或其它法定计量机构进行全厂废气的监测。

    - 发电部按《环保监督规程》 GHFD-04-01/DZ对本部门发电运行中产科的烟气进行监督检查。

    - 烟气超标时，各运行部门应及时调整操作参数，如运行中有失控时应制订治理方案并采用新技术、新工艺治理，直至合格。

5 相关/支持性文件

《环境保护技术监督制度》GHFD-07-01

《环保监督规程》GHFD-04-01/DZ

《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3-2001

《信息交流程序》

《纠正和预防措施控制程序》

6 记录

机动车辆检测记录单

施工现场废气监测记录

生活锅炉烟尘排放监测记录

7附录

本程序由安健环监察部提出并归口管理

本程序起草人：文亮

本程序审定人：崔勇前

本程序批准人：高武军

# 河北国华定洲发电有限责任公司标准综合管理体系文件

# 粉尘控制办法

- 目的和范围

为了预防或减少粉尘的排放，控制我公司生产现场粉尘浓度，保护环境，保护职工的身心健康，制定本办法。

本办法适用于本公司对粉尘排放的控制。

- 引用标准/文件

《综合管理手册》

- 职责

  - 发电运行、锅炉运行、汽机运行、热工运行、电气运行、燃料运行、除灰运行、负责我公司粉尘的控制。

  - 安健环监察部负责本公司粉尘监测的实施与监督。

- 工作程序

  - 运行部集控运行、外委燃料运行、维护部除灰运行加强其设备运行管理，保持生产现场卫生状态良好，减少粉尘的产生。

  - 输煤系统扬尘点控制

    - 外委燃料运行部门要求保证在卸煤过程中采取喷洒水、覆盖车厢等措施，防止燃料运输过程中产生的煤尘污染。

    - 外委燃料运行部门安排专人负责对煤场的地面漏洒积煤及时清除，对地面冲洗、喷洒设施认真维护，每天冲洗一次，并保持地面潮湿，达到防治扬尘目的。

    - 外委燃料检修部门安排专人负责对储煤场的喷洒设施认真维护，根据天气情况和煤堆干湿状况及时向煤堆洒水，并保持煤堆表面潮湿，达到防治扬尘目的。

    - 外委燃料运行部门对碎煤机、输煤皮带机头部和尾部等重点设备积极加强管理，认真维护密封罩、水浴除尘器、囊式除尘器，保证皮带上煤时密封罩、水浴除尘器、囊式除尘器的完好率及投运率100%，达到降低空气粉尘浓度的目的，确保控制在10mg/l以下。

    - 外委燃料运行部门处安排专人负责对输煤皮带间地面清扫、冲洗，保持地面清洁，防止扬尘。

    - 维护部燃料点检人员保证输煤系统除尘设备的正常检查，编制维护计划和备品配件采购计划，及时组织消缺和验收。

  - 除灰系统粉尘控制点

    - 多经办积极与干灰购买方沟通，要求其在干灰运输过程中严禁粉煤灰泄漏，发生二次污染。

    - 维护部点检及外委标段加强静电除尘器、干灰输灰管、干灰库与装、卸灰器的检修维护，确保其正常运转，严禁泄漏灰现象发生。

    - 外委清扫卸灰队伍负责其管辖范围的设备、地面的清扫和冲洗工作，防止放生扬尘。

  - 各施工单位负责其在施工时，及时清扫现场等有效可靠措施防止发生扬尘。

  - 维护清扫标段和总经理工作部负责对公司所有干道的清扫工作，在干旱多风的天气每天最少一次对路面喷洒水，保持路面潮湿，防止扬尘发生。

  - 对在现场作业中可能接触粉尘的职工，配备口罩等必要防护用品，每年进行一次职业病检查，防止矽肺病的产生。

  - 安健环监察部根据TJ36-79《工业企业设计卫生标准》的要求，联系、委托河北省职业危害因素监测中心进行生产现场粉尘监测。

  - 各部门对周边居民及厂内职工有关粉尘方面的抱怨应作出具体记录，按《信息交流控制程序》执行，并按《工作环境控制程序》进行改进。

  - 安健环监察部负责有关粉尘点的监测和所有粉尘点的监督管理，按《环境监测和测量控制程序》执行。

- 相关文件

信息交流控制程序

环境监测和测量控制程序

工作环境控制程序

- 记录

- 附录

程序由安健环监察部提出并归口管理

本程序起草人：文 亮

本程序审定人：崔勇前

本程序批准人：高武军

# 河北国华定洲发电有限责任公司标准综合管理体系文件

# 污水排放控制办法

- 目的和范围

为控制GHDD对污水排放进行控制，保证我公司污水排放符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》，满足顾客“更环保”的要求，满足社会对环境保护要求，使公司能持续发展，采取必要的措施对污水处理，持续回收利用并减少污水排放对环境的影响，特制订本程序。

本程序适用于本公司污水排放的控制。

- 引用标准/文件

综合管理手册

- 职责

  - 运行部化学运行是中和池废水处理出口的管理部门，负责酸碱中和池的正常运行，点检及外委标段负责设备维护。

  - 外委燃料运行部门是输煤皮带间、煤场等有关地面冲洗废水、输煤皮带水膜除尘器废水，以及含油废水处理的管理部门，负责煤泥沉淀池和油水分离池的正常运行和维护。

  - 除灰运行部门是灰场冲渣澄清水回收系统的管理部门，负责系统的正常运行和维护，杜绝灰水外排。

  - 党建工作部是生活区生活污水处理系统的管理部门，负责化粪池的检修维护。

  - 安健环监察部负责所有废水排放口的监督检查；负责厂污水总排放口的监测管理。

  - 施工监理部对各施工方的生活污水、工业废水的处理和排放进行监督检查；

  - 安健环监察部对公司内部的节约用水、生活用水和污水排放进行监督和检查。

- 工作程序

  - 污水分类

需控制的污水可分为工业污水和生活污水。

    - 工业污水特指化学运行过程中产生的废水、燃料运行和除灰运行中的各种冲洗水、设备修理中产生的含油废水和各施工方在施工安装过程中产生的污水，主要包括：金属酸洗废水、化学制水酸碱废液、机械工具保养维修清洗废液和含油污水等。

    - 全厂的生活污水主要包括：各生活场所及工作场所的污水，包括职工食堂产生的污水、洗手间、淋浴室、卫生间的污水等、雨水排放系统排出的废水。

  - 污水处理的监测和标准

全厂的污水排放应严格执行国家环境保护法，水污染防治法，排放指标应符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996中二级标准。

  - 污水控制

    - 工业废水的排放控制

      - 化学中和水的排放：

化学各种废水排至中和水池，到规定水位后，由化学运行人员进行中和、循环处理，测试水质到其符合排放标准（PH=6-9）后排入公用水池供厂区公用系统用水。详见《化学运行控制程序》。

      - 输煤污水的排放:

输煤系统各条皮带间的冲洗排污水由燃料运行人员操作，由排污泵排至沉淀池沉降，沉淀积煤及时清理，送至煤场。合格污水排入地沟至总排放口。汽车卸煤场冲洗污水汇流至沉淀池沉降，合格污水排入地沟至总排放口。

      - 冲灰渣水回收系统：

冲灰渣水回收系统属闭式循环，冲灰渣水不排放。

    - 生活污水排放

各生活场所及工作场所的污水，包括职工食堂产生的污水经二级生化处理后，排出到污水系统，污水系统的废水集中后排入到公司污水处理站。

    - 污水处理

      - 化学制水过程中产生的酸碱废液，按《危险物料管理子系统》GHFD-06 中《处理大量化学品制度》GHFD-06-06的规定排放至中和池，经检验合格后，再排放至工业废水处理站。

      - 生产准备中产生的金属酸洗产生的废水，如锅炉及管道的酸洗、钝化时所产生的废液等按 《化学清洗制度》GHFD-06-07执行，作业前，应在编制的施工技术措施/或作业指导书中，提出有关控制污水排放的措施，并报安健环监察部备案。

      - 设备检修中清洗废液排放控制

a)设备检修中产生的清洗废液，这类液体量少、分散，设备维护部应在检修前提出严格控制的要求，包括区域划分、清洗时预防溢漏措施等。

b)此类液体要求零排放，具体由各施工方实施，保证满足零排放的要求。监理部负责进行检查和监视，工程部进行监督检查。

c) 各施工方严格控制排放的渠道和途径，施工监理部负责进行检查和监视，工程部相关专业主管进行监督。

      - 基建中由施工方产生废水的处理

a)施工方排出的清洗废液按4.3.3.3要求处理，监理部负责进行检查和监视，工程部进行监督检查。

b)各施工方严格控制排放的渠道和途径，施工监理部负责进行检查和监视，工程部相关专业主管进行监督。

      - 含油污水的处理

含油污水主要来源有检修时的汽轮机油、变压器漏油等，要求在排放处建调节池、油水隔离池 ，对油水分离，出水水质满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996，排放至公用水池再利用。设备维护部应严格控制。安健环监察部负责监督检查。

      - 生活污水的控制

a)加强环保教育，提高全厂作业人员节约用水、减少污水排放的意识，从源头对生活污水的排放进行控制。

b)GHDD总经理工作部定期检查生活及办公区域的水龙头及座便器、小便器的完好率，减少水的浪费。

c) GHDD食堂的生活污水经隔油池后排放至生活污水处理站；油污外委回收。

d)各施工安装方的生活污水也排放到GHDD的生活污水处理站，经处理后排放。

e)全厂各办公场所、生产车间和职工食堂产生的生活污水，经过各自的化粪池处理后，集中排至总排放口外排。

    - 污水处理站

      - GHDD建有工业废水处理站，工业废水经管道汇集至工业废水池，经中和、凝聚、过滤等方法对工业废水进行处理，处理后由煤场回收利用，或绿化浇水。工业污水处理站设计为无人值守自动运行方式，发电部对其进行定期巡检。GHDD在设计阶段就注重对废水排放的控制，设计中考虑了生活污水处理站和工业污水处理站的设立。电厂投运后外排废水只有部分循环水，因此电厂只设一个雨水排放口，循环水排水通过雨水排放口至孟梁河。

      - 公司的生活污水处理站，全厂的生活污水通过管道汇集后流至三级化粪池，经过处理后，集中泵至污水处理站，采用活性淤泥法生化处理，处理后水质指标应符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996。并用于道路及绿地喷洒用水。生活污水处理站由化学运行部门负责运行，并制定《污水处理站运行管理制度》。

      - 当污水处理设施出现故障时，由设备部负责组织进行抢修。抢修期间，污水储存在水池中，严禁排放。正常运行时储水池水位应保持在一定范围内，保证当污水处理设施出现故障时可存储污水24小时。

  - 污水处理的监测

    - 污水监测由GHDD安健环监察部按《环境保护技术监督制度》GHFD-07-01和《安健环监测控制程序》的规定执行。需外委监测时，按地方环保局要求，委托定州市环境监测站或其它法定计量机构进行全厂废气的监测。

    - 发电部按《环保监督规程》 GHFD-04-01/DZ对本部门发电运行中产生的污水进行监督检查。

    - GHDD在废水排放口装设一套在线监测系统，由安健环监察部负责对排污口的水量及水质情况进行连续监测。执行《安健环监测控制程序》。

    - 外排废水需外委监测时，GHDD委托定州市环境监测站定期采样监测，形成<废水排放定期监测报告>QB/GFDD-Ⅱ711.1R1。

    - 污水处理设施的运行记录为<污水处理站运行记录> QB/GHDD-Ⅱ711.1R2。

  - 污水排放的分析和改进

    - 安健环监察部对污水排放水质监测情况进行统计记录，对异常情况（污水排放超标时）协助运行部门部进行分析，及时上报有关领导，各运行部门应及时调整操作参数，如运行中有失控时应制订治理方案并采用新技术、新工艺治理，直至合格。并按《纠正和预防措施控制程序》执行。

    - GHDD党建工作部对顾客和各相关方的有关污水排放的意见应作具体记录，按《信息交流管理办法》执行。

5 相关文件

《污水综合排放标准》GB 8978-1996

《环境保护技术监督制度》GHFD-07-01

《安健环监测控制程序》

《环保监督规程》GHFD-04-01/DZ

《信息交流管理办法》QB/GHDD-Ⅲ700.2

《纠正和预防措施控制程序》

6 记录

<废水排放定期监测报告>QB/GHDD-Ⅱ711.1R1  。

<污水处理站运行记录>QB/GHDD-Ⅱ711.1R2。

<废水排放定期监测报告>的保存期为三年；<污水处理站运行记录>的保存期按技术档案要求执行。

本程序由安健环监察部提出并归口管理

本程序起草人：文亮

本程序审定人：崔勇前

本程序批准人：高武军

# 河北国华定洲发电有限责任公司标准综合管理体系文件

# 噪声控制办法

1 目的和范围

为了控制我公司噪声污染源,预防或减少噪声的排放，保护环境，保护职工的身心健康，制定本办法。

本办法适用于本公司对噪声的管理和控制。

2 引用标准/文件

《综合管理手册》

《电厂工作环境控制程序》

3 职责

3.1运行部、维护部、燃料运行、锅炉运行、汽机运行、发电运行、除灰运行和化学运行负责公司噪声的控制。

3.2安健环监察部负责本公司厂内噪声和厂界噪声的监测、监督。

4 工作程序

4.1汽轮发电机、引送风机、安全门、碎煤机、磨煤机和空压机等是主要噪声源。

4.2运行部对运行中易产生摩擦噪声的设备加强润滑，保证润滑油供应充足畅通，执行《发电运行规程》。

4.3安健环监察部、维护部对汽轮发电机、引送风机、安全门、磨煤机等设备按规定进行检修，采取隔音、消音、吸音等减振降噪措施，减少噪声。

4.4燃料运行和点检对碎煤机等设备的运行与检修分别执行《燃料运行规程》、《设备检修工艺规程》，减少碎煤机产生的噪音。

4.5除灰运行和点检对空压机等设备的运行与检修分别执行《除灰运行规程》、《设备检修工艺规程》，减少空压机产生的噪音。

4.6化学运行和点检对其设备的运行与检修分别执行《化学运行规程》、《设备检修工艺规程》，减少噪音。

4.7对在强声源附近作业的职工配备耳塞等必要防护用品，强声源附近的值班室设置双层隔音门窗。

4.8各部门加强职工环境意识的培养，在日常活动中形成良好习惯，做到轻搬轻放，杜绝野蛮操作，减少噪声的产生。

4.9安健环监察部按照法规要求，委托保定市职防所对工作现场噪声监测，按《环境监测控制程序》执行。

4.10发电部按《环保监督规程》 GHFD-04-01/DZ对本部门发电运行中产科的噪声进行监督检查。

4.11安健环监察部按《环境保护技术监督制度》GHFD-07-01规定对厂界噪声、现场噪声进行监督和检查。

4.12安健环监察部对周边居民及公司员工有关噪声方面的抱怨应做出噪声调查记录，按《信息交流控制程序》执行。

4.13噪声超标时，设备责任部门按设备检修规定及时检修，减少震动，加强润滑，采取隔音等新技术新工艺治理，直至合格。

5 相关文件

5.1信息交流控制程序

5.2《环境监视和测量控制程序》

5.3《发电运行控制规程》

5.4《燃料运行控制规程 》

5.5《除灰运行规程》

5.6《化学运行规程》

5.7《环境保护技术监督制度》                 GHFD-07-01

5.8《环保监督规程》                         GHFD-04-01/DZ

6 记录

7 附录

本程序由安健环监察部提出并归口管理

本程序编制人： 文亮

本程序审定人： 崔勇前

本程序批准人： 高武军

# 河北国华定洲发电有限责任公司企业标准

# 废物的处理及处置制度

1 目的和范围

为了明确和规范危险及一般固体废物的回收利用、处理、处置办法，降低二次污染风险，特制定本制度。

本标准规定了神华河北国华定洲发电有限责任公司对危险和一般废物的管理。

本标准适用于神华河北国华定洲发电有限责任公司各部门及其在生产中产生危险和一般废物外来承包商。

2 规范性引用文件

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月29日）

《国家危险废物目录》（2008年8月1日）

《医疗废物集中处置技术规范》（2003年12月26日）

《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001

《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001

《废物的处理与处置制度》（GHFD-09-02）

3 废弃物分类

一般固体废物:是指在生产、建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物。火电厂系指未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的 GB5085 鉴别标准和 GB5086 及 GB／T 15555 鉴别方法判定不具有危险特性的燃煤电厂固体废物，包括石子煤、粉煤灰、炉渣、脱硫灰渣、脱硫产物、废弃脱硝催化剂。

危险废物:是指列入国家危险废物目录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物。危险废物主要包括废抗燃油、废矿物油、废油漆、废电池、废灯管、废酸、废碱、重金属实验废液、废石棉、废硒鼓、医疗废物和过期药品、废农药空瓶及其废包装物等。

4 执行程序

4.1 危险废物

4.1.1厂内危险废物交由新源公司进行分类，设置完善管理机构和配备合适管理人员，明确危险废物处理范围、内容、责任、方法、程序、要求等事项，确保废物处理与处置符合相关法律法规，管理体系有效运行, 不可回收的危险废物交有资质单位进行处理。

4.1.2废油脂按照《油品报废管理制度》执行，禁止将废油脂倒入固体垃圾箱内。当油桶油位空隙快达到100mm时，由检修单位负责收集并入物资部库房。报废具体程序按《废旧物料管理标准》（Q/GHDD204-011-2012）执行。

4.1.3 废酸、废碱处理：生产过程中产生的废酸、碱等液体危险废物排入中和池或排放废水处理站，按运行规程中的规定处理。

4.1.4 废石棉及其它危险废物：新源公司按清理周期定期收集，分类打包，选择有资质单位进行处理。

4.1.5 废硒鼓、废墨盒的处理：更换打印机硒鼓、黑粉时，必须从信息中心处交旧领新，信息中心集中交新源公司，新源公司选择有资质单位进行处理。

4.1.6 新源公司对废油品、废油漆、废石棉、打印机硒鼓等处理时，对其运输、处置危险废物经营许可证进行验证。在合同中明确双方的责任及其运输路线，对其运输、处置进行监督。同时保留其经营许可证、合同、有效票据（复印件）。

4.1.7医疗危险废物的处理与弃置：各单位的员工或急救员应将各自产生的医疗垃圾袋装后直接交医务室按规定处理，并进行记录。

4.1.8 对所有收集到的危险废物要分类盛装、打包并加标签后方可贮存。同时应有防火灾和防危险废物泄漏的措施。

4.2 一般固体废物

4.2.1一般固体废物分可回收和不可回收，并按照可回收废物和不可回收废物进行分类收集、存放、处置。

4.2.2 可回收的一般固体废物由经营管理部统一管理，设置完善管理机构和配备合适管理人员，明确一般固体废物处理范围、内容、责任、方法、程序、要求等事项，确保废物处理与处置管理体系的有效运行。

4.2.3不可回收的一般固体废弃物与生活垃圾等，由新源公司按相关规定统一分类管理，交地方环卫部门统一运送到垃圾场处理。

4.3贮灰场的管理

4.3.1 贮灰场的处置物的类别，必须与将要堆放的燃煤电厂固体废物的类别相一致, 不能综合利用或返厂处理的石子煤、粉煤灰、炉渣、脱硫灰渣、脱硫产物、废弃脱硝催化剂贮存到贮灰场时要分类分格存放。

4.3.2 贮灰场应采取喷洒、碾压防止粉尘污染的措施，已达到存放高度时，应在表面覆土及植被，喷洒供水应优先选用灰场收集雨水。

4.3.3 为防止雨水径流进入贮灰场内，避免渗滤液量增加和滑坡，要保证贮灰场周边导流渠通畅好用，保证堤、坝、挡土墙等设施完好。

4.3.4为改善贮灰场周围环境，避免视觉污染，在贮灰场设置防风林带，树种宜根据地区气象情况和植物生长的必要条件选择确定。

4.3.5为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

5 职责

5.1维护部

5.1.1 维护部设备责任人（点检员）负责监督外委检修单位在检修过程中产生的废料分类投放在各垃圾箱；并监督外委单位向经营财务部库房管理员的交接； 确保设备台帐与实物的一致性。

5.1.2 负责向各检修单位培训本办法。

5.2安健环监察部职责

5.2.1负责收集对本制度的反馈意见，及时进行修改。

5.2.2安全监察负责全厂废弃物的收集、处理流程进行监督、检查、考核。

5.3 经营财务部物资

5.3.1保管员负责接收各检修单位移交的可回收废料,并按维护部的报废审批单分类保管。

5.3.2确保回收单位资质的有效性，并跟踪监督回收单位对废油的运输及处理。

5.4 新源公司

5.4.1负责大修期间临时“可回收废料”和“不可回收废料”垃圾站的设立；对垃圾站进行二次分拣工作以及垃圾站的维护。

5.4.2负责不可回收废料的清理。

5.4.3负责固态危险废料收集，跟踪监督固态和液态危险废物回收单位的运输与处理。

6 检查与评价

6.1本制度的监督执行情况由安健环监察部负责检查和考核。

6.2每季度检查一次各单位废弃物的存放和处置情况，并记录检查结果。

# 河北国华定洲发电有限责任公司企业标准

# 危险废弃物处理制度

1 目的

为加强本公司废弃物的管理，妥善处理危险废物，降低二次污染风险，达到保护环境的目的。

2 引用标准

GHFD-07-01 危险废弃物的处理与弃置制度

3 危险废弃物分类：

液态危险废物:废润滑油、废抗燃油、废矿物油、废油漆、废酸、废碱

可盛装容器内的危险废物：脱硫废水和工业废水处理泥饼、生活污水处理站污泥、中水处理站污泥、干涸的废油漆、电池、灯管灯泡、废硒鼓、废墨盒、油迹抹布、危险品包装物、滤油纸

危险固态废物：废石棉、医疗废物、过期或废弃的药品等

4 执行程序

4.1厂内危险固体废物交由维护部进行分类，交经营财务部保管，由经营财务部交有危险废物处置资质单位进行处理。

4.2废油脂按种类分别倒入指定的废油脂桶内，禁止将废油脂倒入固体垃圾箱内。当油桶油位空隙快达到100mm时，由检修单位负责收集并入经营财务部库房。并填写《废旧物资回收登记台帐》，双方签字确认数量，由经营财务部负责保管及处理。

4.3经营财务部保管按《审批单》接收废旧物资（无《审批单》的物资，经营财务部不得接收），双方在库房的《废旧物资回收登记台帐》签字确认数量，由经营财务部按报废、返修、备用分类保管存放。经营财务部库房设置专门放置地点，设备责任人（点捡员）负责组织承包商运送至该指定地点。

4.3 垃圾箱的清理周期

种类

(1)废酸、废碱处理：生产过程中产生的废酸、碱等液体危险废物排入废水处理站，按运行规程中的规定处理。

(2)废油脂由经营财务部组织安健环监察部、经营财务部向有资单位进行处置。

(3)废石棉及其它危险废物：新源公司按清理周期定期收集，分类打包，选择有资质单位进行处置。

(4) 废硒鼓、废墨盒的处理：更换打印机硒鼓、黑粉时，必须从信息中心处交旧领新，信息中心集中交新源公司，新源公司选择有资质单位进行处置。

(5) 对废油品、废油漆、废石棉、打印机硒鼓等处置时，对其运输、处置危险废物经营许可证进行验证。在合同中明确双方的责任及其运输路线，对其运输、处置进行监督。同时保留其经营许可证、合同、有效票据（复印件），交易数据报环保部门，填报五联单。

(6)医疗危险废物的处理与弃置：各单位的员工或急救员应将各自产生的医疗垃圾袋装后直接交医务室按规定处理，并进行记录。

(7)对所有收集到的危险废物要分类盛装、打包并加标签后方可贮存。同时应有防火灾火和防危险废物泄漏的措施。

5 职责

5.1维护部职责

5.1.1 维护部设备责任人（点检员）负责监督外委检修单位在检修过程中产生的废料分类投放在各垃圾箱；并监督外委单位向经营财务部库房管理员的交接； 确保设备台帐与实物的一致性。

5.1.2 负责向各检修单位培训本办法。

5.2安健环监察部职责

5.2.1负责收集对本制度的反馈意见，及时进行修改。

5.2.2负责全厂危险废料的收集、处理流程进行监督、检查、考核。

5.3 经营财务部

5.3.1负责接收各检修单位移交的可回收废料,并按维护部的报废审批单分类保管。

5.3.2组织安健环监察部、经营财务部对所接收的废料进行处置，确保回收单位资质的有效性，并跟踪监督回收单位对废油的运输及处理。

5.4 新源公司

5.4.1负责大修期间临时“可回收废料”和“不可回收废料”垃圾站的设立；对垃圾站进行二次分拣工作以及垃圾站的维护。

5.4.2负责不可回收废料的清理；

5.4.3负责固态危险废料收集、拍卖工作，跟踪监督固态危险废物回收单位的运输与处理。

6 检查与评价

6.1本制度的监督执行情况由安健环监察部负责检查和考核。

# 河北国华定洲发电有限责任公司标准综合管理体系文件

# 环境监测控制程序

1 目的和范围

为了对本公司可能产生重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监测,判断对法律法规的遵循情况，保证我公司职工健康和环境管理体系的持续有效及改进，制定本程序。

本程序适用于本公司生产和活动中的环境监测和控制

2 引用标准/文件

《综合管理手册》

《火电厂大气污染物排放标准》           GB13223-2003

《重点工业污染源监测暂行技术要求》

《汽车大气污染排放标准》               GB14761.1--14761.7-93

《饮食业油烟排放标准》            GWPB5-2002

《污水综合排放标准》                   GB8978-1996

《工业企业噪声卫生标准》               GB12348-1990

《生产性粉尘作业危害程程度度分级》     GB5817-1986

3 职责

3.1安健环监察部负责本公司环境管理体系监测的实施与监督，为识别企业环境因素、企业环境影响评价、环境管理体系正常运行服务。

3.2安健环监察部负责本公司与市环保局、河北省电力公司、河北省火电环境监测中心等有关单位沟通，委托对本公司环境质量进行监测，为公司评估自己的环境行为提供依据。

3.3安健环监察部负责与市职防所沟通，委托其每年一次对本厂的生产现场噪声（亦属职业安全卫生范畴）进行监测。

3.4安健环监察部负责其所属汽车的尾气测试，党建工作部协助并监督执行。

3.5公司职工食堂的油烟排放测试由总经理工作部负责，安健环监察部协助并监督执行。

4 工作程序

4.1安健环监测

4.1.1安健环监察部组织按《环境保护技术监督管理办法》GHFD-07-TB－01规定对烟气、污水、噪声排放和大气粉尘的监测进行监督和检查。

4.1.2运行部按《环保监督规程》 GHFD-04-01/DZ对本部门发电运行中产科的烟气、污水、噪声排放和大气粉尘烟气进行监测。

4.2烟气的监测

4.2.1公司大气污染源主要有三类：锅炉烟气、汽车尾气、食堂油烟。

4.2.2锅炉烟气监测

        - 锅炉烟气排放执行GB13223-2003《火电厂大气污染物排放标准》；

        - 公司锅炉烟气最高排放浓度和烟气黑度等指标执行（a）条标准的“第二、第三时段”的规定；

        - 烟气监测项目包括排烟量（以计算二氧化硫排放总量）、烟尘排放浓度、二氧化硫（SO2）含量、除尘效率、过剩空气系数、含氧量及其它临时要求；

        - 烟气监测方法执行《重点工业污染源监测暂行技术要求》；

        - 安健环监察部负责委托市环境保护监测站或河北省火电环境监测中心站对本厂的锅炉排放烟气进行监测，每台锅炉每年一次，并由监测单位出具《烟气监测结果报告单》；

        - 安健环监察部负责对《烟气监测结果报告单》进行分析、存档，并对不合格项目及时按《烟气控制程序》处理，直到合格。

4.2.3汽车尾气监测

        - 汽车尾气排放执行GB14761.1--14761.7-93《汽车大气污染排放标准》。

        - 监测项目主要有CO、HC；

        - 安健环监察部负责委托市环境保护局按其有关要求（监测时间、监测方法等）进行监测，并出具《尾气监测结果报告单》。

        - 安健环监察部负责监督监测不合格的车辆所有单位对车辆进行维修，直到合格。

4.2.4食堂油烟排放监测

        - 食堂油烟排放执行GWPB5-2000《饮食业油烟排放标准》。

        - 安健环监察部负责委托市环境保护局按其有关要求（监测时间、监测方法、执行标准、处理办法等）进行监测和控制，并出具《饮食油烟监测结果报告单》、提出处理措施。

        - 安健环监察部负责监督监测不合格的排放油烟单位进行改进，直到合格。

4.3污水排放的监测

4.3.1公司污水主要分两大类：工业污水、生活污水。工业污水和生活污水由经处理后由污水总排放口统一外排至排污系统（详见附图1《污水排放工艺流程图》）。

4.3.2公司污水总排放口是公司唯一的污水排放口，是环境质量监测的唯一监测点。

4.3.3公司污水排放标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》（Ⅱ类）要求。

4.3.4污水监测的主要项目是：pH值、悬浮物（SS）、化学耗氧量（CODcr）、硫化物、砷化物、氟化物、石油类。

4.3.5监测方法执行国家环保局《重点工业污染源监测暂行技术要求》。

4.3.6安健环监察部按要求对公司污水总排放口进行监测，每旬监测一次，并填写《废水排放水质监测记录表》，以判定污水处理设施的有效性及污水排放是否达标。

4.3.7安健环监察部负责与市环境保护局沟通，委托市环境保护局监测站或河北省火电环境监测中心站每年第四季度对本公司污水总排放口的排水水质进行监测，并由监测单位出具《废水监测结果报告单》。

4.3.8安健环监察部负责对《废水排放水质监测记录表》和《废水监测结果报告单》进行分析、存档，并对不合格项目及时按《污水排放控制程序》处理，直到合格。

4.3.9安健环监察部负责对公司所有部门的废水排放进行监督管理。

4.4噪声的监测

4.4.1噪声监测分厂界噪声监测和生产现场噪声监测。

4.4.2生产现场噪声监测

        - 生产现场噪声执行GB12348-1990《工业企业噪声卫生标准》。

        - 公司生产现场噪声常规及主要监测点有球磨机、发电机、汽轮机、给水泵、集控室等场所。

        - 安健环监察部环境监测站负责每季度一次对本公司的现场噪声进行监测，填写《现场噪声监测记录表》。

        - 安健环监察部负责与市职防所沟通，委托市职防所每年一次对本公司的生产现场噪声（亦属职业安全卫生范畴）进行监测，并出具《现场噪声监测报告单》。

        - 安健环监察部负责对《现场噪声监测记录表》和《现场噪声监测报告单》进行分析、存档，并对不合格项目及时按《噪声控制程序》处理，直到合格。

4.4.3厂界噪声监测

        - 公司厂界噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》（Ⅲ类）标。

        - 公司厂界噪声监测点详见附图2（《公司厂界噪声监测分布图》）。

        - 安健环监察部环境监测站负责每季度一次对本公司的厂界噪声进行监测，填写《厂界噪声监测记录表》。

        - 安健环监察部负责与市环境保护局沟通，委托市环境保护局环境监测站每年一次对本公司的厂界噪声进行监测，并出具《厂界噪声监测报告单》。

        - 安健环监察部负责对《厂界噪声监测记录表》和《厂界噪声监测报告单》进行分析、存档，并对不合格项目及时按《噪声控制程序》处理，直到合格。

4.5粉尘监测

4.5.1生产性粉尘执行GB5817-1986《生产性粉尘作业危害程程度度分级》标准

4.5.2粉尘监测分生产现场粉尘监测和大气粉尘监测

4.5.2.1大气粉尘监测

由市环境保护局和河北省电力工业公司统一安排组织监测。

4.5.2.2现场粉尘监测

        - 公司生产现场粉尘常规及主要监测点是输煤皮带间等。

        - 安健环监察部组织每季度一次对本公司的现场粉尘进行监测，填写《现场粉尘监测记录表》。

        - 安健环监察部负责与市职防所沟通，委托市职防所每年一次对本公司的生产现场粉尘（亦属职业安全卫生范畴）进行监测，并出具《现场粉尘监测报告单》。

        - 安健环监察部负责对《现场粉尘监测记录表》和《现场噪声粉尘报告单》进行分析、存档，并对不合格项目及时按《粉尘控制程序》处理，直到合格。

4.6对供方的环境监视和测量

4.6.1对承包商上报的重大环境因素由设备部实施监督和检查，并将监视器和测量情况报安健环部备案，

4.6.2监测和测量的结果汇总分析：

保持各施工单位的环境控制情况的数据记录和监测与测量的结果，以便对以后的纠正措施和预防措施进行分析。

4.6.3若有不符合执行《不合格控制程序》。

4.7安健环监察部应积极与河北省电力公司、市环境保护局等有关部门沟通，配合进行如大气环境质量等方面的监测。

4.8安健环监察部环保监督责任人每月5日前应对上月的监测、测量结果和环保设施运行情况加以分析、总结，必要时向外部相关方提供。

4.9安健环监察部环保监督专工对监测结果应严格执行污染物排放浓度标准、总量指标以及其他法律、法规的要求并进行监督，以评价其符合性。制定本厂的年度计划、目标和指标。

4.10安健环监察部负责保存上述所有监测和测量记录。

4.11环境监测设备的管理、使用、维护及校准执行《监视和测量装置的控制程序》

5 相关文件

《环境保护技术监督管理办法》GHFD-07-TB-01

《环保监督规程》GHFD-04-01/DZ

《监视和测量装置的控制程序》

《不合格控制程序》QB/GHDD-Ⅱ808。

《锅炉运行规程》

《除灰运行规程》

6 记录

现场噪声监测记录                   QB/GHDD-Ⅱ809R1

厂界噪声监测记录表                 QB/GHDD-Ⅱ809R2

现场粉尘监测记录                   QB/GHDD-Ⅱ809R3

废水排放水质监测记录表             QB/GHDD-Ⅱ809R4

7 附录

附录A（标准的附录）

附录B（标准的附录）

附录C（标准的附录）

附录D（标准的附录）

本程序由安健环监察部提出并归口管理

本程序编制人：文 亮

本程序审定人：崔勇前

本程序批准人：高武军

附录A

QB/GHDD-Ⅱ809R1

现场噪声监测记录表

监测时间：                          单位：dB

| 项目 监测点 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

主管：              审核：              监测：

附录B

QB/GHDD-Ⅱ809R2

厂界噪声监测记录表

监测时间：                          单位：dB

| 项目 监测点 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

主管：              审核：              监测：

附录C

QB/GHDD-Ⅱ809R3

现场粉尘浓度测试记录

测试时间：

| 项目 采样点 | 时 间 分 | 流 量 L/分 | 温 度 OC | 湿 度 % | 浓 度 mg/l | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主管：                 审核；                监测；

附录D

QB/GHDD-Ⅱ809R4

工业废水排放口水质测试记录

采样日期    年  月  日

监测日期    年  月  日                                                 单位：mg/l

| 项目 排放口 | 外观颜色 | 水温 | PH | SS | F | COD | 油 | 砷化物 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 |  | ＜350C | 6＜PH＜9 | ＜200 | ＜10 | ＜150 | ＜10 | ＜0.5 | ＜1.0 |
| 备注 | GB 8978—1996二级标准 |

主管：        审核：             监测：

# 河北国华定洲发电有限责任公司

# 环境保护巡查管理办法

第一章  总 则

第一条  为了加强我公司环保监督管理，提高和改善环保管理质量，及时排查环保隐患，降低企业环境风险，特制定本办法。

第二章  职责分工

第二条 安健环监察部负责编制年度环保巡查计划，并组织实施，负责对各单位环保隐患整改情况的跟踪与考核。

各部门负责组织相关人员每月对本部门环保情况进行自查、自纠，检查结果形成记录。

第三章  基本要求

第三条  环保巡查人员应掌握环保管理要求，具备环保基本知识，熟悉公司基本情况，能够发现污染隐患和违规行为。

第四条  环保巡查必须有明确的要求和具体计划，检查结果要形成文件。

第五条  对环保巡查发现的各种违法、违规行为要有相应的处理结果或结论，必要时在全厂通报或做出经济处罚。

第四章  环保巡查方式及内容

第六条  内部环保巡查采用日常巡查和专项巡查两种方式。

第七条  日常巡查

（一）日常巡查按照《环境执法监察现场检查操作规范》对各项污染防治措施进行自查。

（二）制定月度巡查计划，明确巡查负责人、巡查内容和时间，并实施，发现问题立即整改。

（三）安健环监察部每月对下属各部门进行环保现场巡查，每季度检查覆盖所有部门。

（四）日常环保巡查发现的环保隐患，要提出防范和整改意见，相关责任单位即刻组织实施整改。

第八条  环保专项巡查

（一）环保专项巡查由安健环监察部组织实施。

（二）安健环监察部根据日常巡查各单位发现的问题进行综合分析，针对某一方面比较突出的问题，将组织环保专项巡查，制定巡查计划，并在1个月内完成。环保专项巡查的结果要在环保例会上通报。

第九条  巡查频次

环保巡查采用定期或不定期地进行环保现场巡查，排查环保隐患、或对问题整改情况进行追踪。

（一）安健环监察部负责制定日常环保巡查、专项巡查及年度环保审计等各项计划及巡查内容,并组织实施,巡查计划要明确巡查部门、巡查内容、巡查频次、巡查负责人；负责对环保隐患整改情况的跟踪与考核。

日常巡查每月进行，每季度覆盖公司所有部门。

专项检查，不定期组织实施。

（二）各部门负责组织相关人员每月对本单位环保情况进行自查、自纠，巡查结果形成记录。

第五章  纠正和整改

第十条  环保巡查的相关记录归入环保档案。

第六章  附 则

第十一条  本办法由安健环监察部负责解释。

第十二条  本办法自发布之日起实施。

# 神华河北国华定洲发电有限责任公司企业标准

# 环境保护管理考核制度

1 范围及规范性引用文件

本标准规定了神华河北国华定洲发电有限责任公司对环境污染事件的管理。

本标准适用于神华河北国华定洲发电有限责任公司各部门及其有环境污染或破坏事故报告和调查处理职责的公司外来承包商。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《关于进一步加强燃煤电厂脱硫设施运行监管的通知》（冀减排[2008]26号）

《关于加强燃煤脱硫设施二氧化硫减排核查核算工作的通知》（环办〔2009〕8号）

《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011

《执行大气污染物特别排放限值的重点控制区公告》(环保部公告2013年第14号)

《燃煤火电企业环境守法导则》

《关于自动监测设施运行管理及数据使用有关问题的通知》冀环办发【2013】105号

《大气污染防治行动计划》（国十条）

关于落实省委《大气污染专项治理十条措施》重点工作任务的通知

《河北省大气污染防治行动计划实施方案》

《河北省钢铁水泥电力玻璃行业大气污染治理攻坚行动方案》

《定洲发电公司绿色发电实施计划》

《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》发改价格【2014】536号 -2014年

《国华公司环境安全事件处罚办法（试行）》

2环境安全事件界定与等级与处理原则

2.1 特别重大（Ⅰ级）

（1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）I、II类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果的；

（7）跨国界环境事件。

2.2 重大（II级）环境事故

（1）因环境污染直接导致3人以上少于10人死亡或50人以上少于100人中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上少于5万人的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上小于1亿元的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的；

（7）I、II类放射源丢失、被盗、失控造成环境影响的；

（8）跨省（区、市）界环境事件。

2.3 较大（Ⅲ级）环境事故

（1）因环境污染导致少于3人死亡或10人以上少于50人中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上少于1万人的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上小于2000万元的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的；

（7）跨地市界环境事件；

（8）未完成国家、集团、公司下达的环保考核任务；

（9）发生国家行政主管部门通报的环保责任事件。

2.4 一般（Ⅳ级）环境事故

（1）因环境污染导致少于10人中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众少于5000人的；

（3）因环境污染造成直接经济损失小于500万元的；

（4）因环境污染造成一般动植物物种受到破坏的；

（5）4、5类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的；

（6）跨县级行政区域环境事件；

（7）发生集团、省级行政主管部门通报的环保责任事件。

2.5 较小（V级）环境事故（国华定义）

存在环境风险隐患（包括环评与“三同时”制度落实不到位、污染物违规排放或处置），未造成相关后果（包括被通报、处罚或其他环境损失等）的现象。

2.6 事故处理规定

| 事故类别 | 事故责任人 | 事故专业主管/班（值）长 | 负主要责任部门分管经理 | 负非主要责任部门分管经理 | 负主要责任主要部门经理 | 负非主要责任主要部门经理 | 责任分管领导 | 主要领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特别重大（Ⅰ级） | 解除劳动合同 | 撤职 | 撤职 | 撤职 | 撤职 | 撤职 | 撤职 | 撤职 |
| 重大事故（Ⅱ级） | 解除劳动合同 | 撤职 | 撤职 | 撤职 | 撤职 | 降职或撤职 | 撤职 | 撤职 |
| 较大事故（Ⅲ级） | 下岗6个月 | 撤职 | 撤职 | 降职或撤职 | 撤职 | 记大过或降职 | 降职或撤职 | 记大过或降职 |
| 一般事故（Ⅳ级） | 下岗1个月 | 记大过或降职 | 记大过或降职 | 记过或记大过 | 记过或记大过 | 记过或记大过 | 记过或记大过 | 警告或记过 |
| 较小事故（V级） | 较小事故（V级） | 记过或记大过 | 记过/罚款500 | 警告或记过/罚款500 | 罚款200 | 警告/罚款200 | 罚款200 | ----- |

2.7 环保设施范围

（1）除尘系统：包括电除尘器、灰库布袋除尘器、输煤廊道除尘系统、烟气在线仪表。

（2）固体废物处理系统：包括除灰系统、除渣系统、灰场、粉煤灰综合利用设施。

（3）废水处理系统：包括生活污水处理系统、工业废水处理系统、化学酸碱废水中和池、锅炉酸洗废水中和池、输煤冲洗水沉淀池以及水塔排污水。

（4）防噪声设施：包括安全门消声器、各设备隔音罩等。

（5）脱硫系统：烟气系统(烟气在线监测)、废水处理系统、公用系统、石灰石系统、排放系统、石膏脱水系统、吸收塔系统。

（6）脱硝系统：烟气系统(烟气在线监测)、公用系统、加氨系统。

（7）中水处理系统及其附属设备。

3 国华环保事件分级标准

3.1 环保一般事故

（1）按《国华电力事件分级标准》被确定为一般设备事故的。

（2）烟气任一项污染物排放浓度连续超标达48小时的，或连续三个日均值超标；或尘、硫、氮三项污染物排放浓度48小时内超标合计达48小时的。

（3）废水任一项污染物排放连续超过控制标准达48小时，或污染物排放浓度超标达2倍以上达24小时的。

（4）造成环境污染或破坏，直接经济损失10万元以上、500万元以下的。

（5）发生被地市级环境保护行政主管部门通报的环保责任事件的，或被前述部门认定为环境污染或环境破坏事故的。

（6）其他经国华电力公司认定为环保一般事故的。

3.2 环保一类障碍

（1）按《国华电力事件分级标准》被确定为一类障碍的。

（2）主要环保设施（指除尘、脱硫、脱硝设施）因故障退出运行达24小时的。

（3）烟气任一项污染物排放浓度连续超标达24小时的；或任一项污染物排放浓度连续两个日均值超标；或尘、硫、氮三项污染物排放浓度24小时内超标合计达24小时的。

（4）废水任一项污染物排放连续超标达24小时的，或污染物排放浓度超标2倍以上达12小时的。

（5）造成环境污染或破坏，直接经济损失1万元以上、10万元以下的。

（6）固定污染源在线监测系统故障停运或数据失真，持续达24小时的。

（7）由于维护管理原因，造成向环境保护行政主管部门、电力调度部门环保数据传输异常或中断，导致损失环保电价达24小时的。

（8）月度环保数据传输有效率低于75%的。

（9）发生被县级环境保护行政主管部门通报的环保责任事件的，或被前述部门认定为环境污染或环境破坏事故的。

（10）其他经国华电力公司认定为环保一类障碍的。

3.3 环保二类障碍

（1）主要环保设施（指除尘、脱硫、脱硝设施）因故障退出运行的。

（2）由于环保设施出现故障，导致机组非计划降出力持续超过8小时的。

（3）烟气任一项污染物排放浓度连续超标达8小时的；或任一项污染物排放浓度日均值超标；或尘、硫、氮三项污染物排放浓度24小时内超标合计达12小时的。

（4）废水任一项污染物排放连续超过控制标准达到8小时的，或污染物排放浓度超标达2倍以上超过4小时。

（5）造成环境污染或破坏，直接经济损失1万元以下的。

（6）固定污染源在线监测系统故障停运或数据失真，持续8小时及以上的。

（7）由于维护管理原因，造成向环境保护行政主管部门、电力调度部门环保数据传输异常或中断，导致损失环保电价达8小时的。

（8）由于故障导致电除尘系统半侧退出运行达8小时的。

（9）由于故障导致脱硝系统半侧退出运行达8小时的。

（10）其他经国华电力公司认定为环保二类障碍者。

3.4 环保严重异常

（1）由于环保设施故障，造成机组非计划降出力的。

（2）烟气任一项污染物排放浓度小时均值连续超标达2小时；或尘、硫、氮三项污染物排放浓度24小时内超标合计达4小时。

（3）废水任一项污染物排放连续超过控制标准达4小时的，或污染物排放浓度超标2倍以上达2小时的。

（4）固定污染源在线监测系统故障停运或数据失真，持续达2小时的。

（5）由于维护管理原因，造成向环境保护行政主管部门、电力调度部门环保数据传输异常或中断，导致损失环保电价达2小时的。

（6）由于故障导致电除尘系统半侧退出运行超过4小时；电除尘器任一通道故障停运超过8小时；电除尘器第一电场故障停运超过24小时，或同一通道的两个电场同时故障停运超过24小时。

（7）由于故障导致脱硝系统半侧退出运行超过4小时。

（8）经国华电力公司或下属单位认定的其他未构成环保二类障碍及以上事件的环保异常情况。

3.5 环境污染异常事件

环保严重异常以下环境污染的事件为环境污染异常事件。

4 执行程序

4.1 考核标准

（1）烟气排放指标投运标准

2014年5月1日开始执行《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011标准

一期1、2号机组

| 污染物名称 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 林格曼黑度，级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值(mg/Nm3) | 20 | 200 | 200 | 0.03 | 1 |

二期3、4号机组

| 污染物名称 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 林格曼黑度，级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值(mg/Nm3) | 20 | 200 | 100 | 0.03 | 1 |

（2）总排口、生活污水废水排放指标要求

执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准

| 污染名称 | PH 25℃ | 悬浮物 | CODCr | BOD | 油 | 氟化物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值(mg/L) | 6～9 | ≤70 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤10 | ≤15 |

（3）厂界噪声执行标准

厂界噪声执行标准GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中三类标准

| 时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声限值dB(A) | 65 | 55 |

4.2 环保管理事件考核

（1） 没有按公司要求，对年度环保目标进行分解，制定相应的完成环保指标保障措施计划；没有按环保组织机构及职责分工的要求开展工作；没有对环保设施进行定期工作，每次考核相关部门500元。

（2） 烟气在线监测仪表计划停运，需要提前15日向安健环监察部通报，烟气在线监测仪表故障停运时，必须进行手工监测，每次间隔时间不超过6小时。烟气在线监测仪表故障停运时，在12小时内向定州市环境保护主管部门报告。没有按规定完成，每次考核责任部门100元。

（3） 锅炉点火前，要确认脱硫装置投入正常，锅炉点火后，同时投入静电除尘器、保证烟气烟尘、二氧化硫排放浓度在排放标准以内，当烟气参数符合脱硝装置投入条件时，立即投入脱硝装置，机组并网后，二氧化硫、烟尘折算前浓度要低于排放标准，机组负荷达到50%额定负荷以上时，二氧化硫、烟尘、烟尘折算后浓度要达标。及时通知安健环监察部，按规定向环保部门上报相关信息。没有按规定完成，每次考核责任部门100元。

（4） 机组在停机过程中，按要求保证脱硝装置运行，可减少喷氨量，确保烟气氮氧化物排放浓度控制在标准范围内，机组打闸停机方可停止电除尘器、脱硫装置运行。及时通知安健环监察部，按规定向环保部门上报相关信息。没有按规定完成，每次考核责任部门100元。

（5） 二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度小时均值不得超过排放限值，并立即采取应急措施，超标状况无法控制，连续超标时间达3小时或排放浓度超过排放限值一倍以上时，应申请停止该机组运行，查找原因进行抢修。没有按规定完成，每次考核责任部门500元，考核相关部门200元。

（6） 生产副产品灰渣和石膏综合利用率100%；烟气在线仪表连续传输，水、气、声排放低于控制标准；石灰石、液氨、入炉煤质要好于规定的质量标准。没有按规定完成，每次考核责任部门200元，考核相关部门100元。

（7） 做好煤场抑尘措施，防止煤场周边出现扬尘外泄，造成大面积环境污染。因管理、防范措施不到位导致煤场周边出现扬尘外泄，造成大面积煤尘污染，考核直接责任部门500元，考核相关部门100元。

（8） 危险固体废物存放点应没有防雨、防泄漏、防飞扬等防护设施，各生产区域产生的废油、危化品等危险废物没有按规定设置收集容器，导致危险废物倾倒、随意排放。考核直接责任部门200元，考核相关部门100元。。

（9） 要对固体废弃物进行科学地分类、收集、贮存、处理，从而达到合理利用废弃物，减少废弃物的排放对环境造成的影响。报废的脱硝催化剂应采取再生处理，必须进行处置时，作为危险废物按照国家规定填写危险废物转移联单，进行转移处置。考核直接责任部门500元。

（10） 机组正常运行时，由于没有保证厂房门、窗关闭，防止噪声外泄的要求，厂房外进行的工作没有做好临时降噪措施，导致厂界噪声超标。考核直接责任部门100元。

（11） 当发生大量化学品、油品、含灰、含煤废水流失至雨水系统后总排放口环保指标超标，特别是装有危险化学品的罐体、装有危险化学品车辆发生严重泄漏进入雨水系统, 为防止排放到孟良河(沙河总干渠)中，造成水源地、农田、湖泊发生环境污染事故,立即采取停止废水对外排放措施，并将含有污染物的废水排至工业废水池,必要时启动应急预案。

（12） 做好环保数据统计上报及烟气有效性审核等工作，上报的数据真实，不得瞒报、虚报、缓报，月度烟气在线数据、脱硫DCS曲线、脱硝DCS曲线、液氨等原材料及副产品数量要在每月1日9点前报安健环监察部；烟气有效性审核资料印刷品每季度后第一个月8日前上报上季度资料；毎周五上午10点前脱硫、脱硝运行情况周报表。

（13） 环保设备异常运行或停止运行要及时通报安健环监察部，由安健环监察部与上级环保部门按要求上报，环保设施闲置、淘汰、技改前30天，由生产技术部将主要原因通报安健环监察部，由安健环监察部按要求向当地环保局申请。没有按规定完成，每次考核责任部门200元。

4.3 环境污染异常事件

4.3.1发生一般环境污染或破坏事故，以及构成一、二类障碍，按公司相关规定考核标准执行。发生环保严重异常，每次考核责任部门500元。

4.3.2发生环境污染异常事件按以下考核标准执行

（1） 发现上报的环保数据不真实或出现瞒报、虚报、缓报，每次考核直接责任部门200元；没有按要求的时间上报环保数据、曲线、原材料及副产品数量报表，每次考核直接责任部门100元。

（2） 环保设备异常运行或停止运行没有及时通报安健环监察部，考核运行部100元。环保设施闲置、淘汰、技改、计划停运没有按要求通报安健环监察部，考核责任部门200元。

（3） 锅炉点火后，没有按要求投入脱硫、脱硝、静电除尘器，导致烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物折算前排放浓度小时均超标，每次考核责任部门50元。机组并网后烟气烟尘、二氧化硫、氮氧化物折算后排放浓度超标，每次考核运行部100元。设备原因导致排放浓度不满足要求，同时考核维护部。停机过程烟气主要污染物超标，列入累计考核时间。

（4） 机组正常运行期间，烟气二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度超标时间按小时均值统计，烟气中主要污染物排放浓度小时均值超过标准一次，考核直接责任部门100元。

（5） 脱硫石膏含水高于15.0%，考核直接责任部门100元；向雨水系统倾倒各类废油、灰、渣、石膏、污泥等污染物，考核直接责任部门500元；跑、冒、滴、漏未立即彻底清理，且未采取有效治理措施而造成环境污染考核直接责任部门200元。

（6） 外部环保检查性的迎检工作发现大的差错、不按要求配合、影响检查效果每项；烟气在线仪表有效性审核不合格；每季度重点源环保监督监测出现不合格项；上报数据不实，对环保事件瞒报、虚报、缓报一次；考核直接责任部门500元。

（7） 厂界两个测点超标、或某一测点超出标准3分贝以上，导致敏感点噪声超标，考核责任部门500元。

（8） 由于工作人员操作不当，造成煤场周边出现煤尘外泄，造成大面积煤尘污染，考核直接责任部门200元。

（9） 没有在危险固体废物存放点应设置防护设施；没有按规定设置收集容器；废油、危化品等危险废物随意倾倒、排放污染环境，考核直接责任部门1000元。报废的脱硝催化剂没有按国家规定填写危险废物转移联单，进行转移处置，要追回并考核1000元。

（10） 要保证锅炉燃烧产生的灰渣、脱硫石膏的品质，综合利用率达到100%，脱硫石膏含水率影响综合利用，每次考核直接责任部门100元；没按要求对固体废弃物进行分类、收集、贮存、处理，在对废弃物的处置和排放造成环境污染时，考核直接责任部门500元。

（11） 总排放口水质环保指标超标,没有立即采取停止废水对外排放措施，考核责任部门500元。

4.4 奖励细则

①发现并举报环境污染事件，奖励举报人200~2000元。

②每季度烟气在线有效性审核过程中，没有出现不合格项目，资料按时上报，每台机组都通过，获合格证。奖励维护部2000元，奖励安健环监察部1000元。

③四台机组脱硫、脱硝、电除尘主要污染物排放浓度小时均值没有超标，排放绩效完成计划值，合格投运率达到100%，奖励维护部、运行部各2000元，奖励生产技术部、安健环监察部各1000元。

④未出现因煤质原因导致二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放小时均值超标，奖励运行部、经营财务部、燃料项目部各500元。

⑤对于完成大型关键性环保工作，完成效果好，由安健环监察部出具奖励意见，经主管副总经理批准。

5 附则

存在下列情况之一的，上升一个事件等级进行处罚：

（一）瞒报、谎报和故意拖延报告事件的。

（二）伪造或者故意破坏事件现场的，或者销毁有关证据资料的；拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况资料的；指使他人作伪证的。

（三）对查出的隐患不及时整改或整改不到位导致事件发生的。

本标准由安健环监察部负责执行并解释，本标准如与国家和上级标准（规定）有抵触时，按国家和上级标准（规定）执行。

# 河北国华定洲发电有限责任公司标准综合管理体系文件

# 应急准备与响应程序

- 目的和范围

为预防和控制职业健康安全和环境方面潜在的危害，并在重大事故或紧急情况发生时做出应急准备和响应，达到预防或最大限度地减小职业健康安全和环境的危害程度。本程序适用于公司职业健康安全和环境重大事故或紧急情况发生时的应急响应。

- 引用文件

《综合管理手册》

《发电管理系统》

- 职责

  - 公司总经理负责对应急预案的审批，并负责重大应急事件中的指挥和协调。

  - 公司总工程师负责确定可能发生紧急情况的预想，并会同其他部门对该紧急情况进行分析，对危险提出控制预案。

  - 安健环监察部是本程序的主管部门，负责组织应急预案的制定和对监督应急预案的实施和运行。

  - 各部门负责制定应急准备与响应预案。

  - 各部门对紧急情况的处理按预案分工要求配合实施。

  - 施工单位负责确保紧急情况所需资源。

  - 党建工作部负责在各种紧急状态下各种车辆的紧急调用。

- 工作流程和要求

  - 应急响应的基本原则

应急响应按照先保人身安全，后保护环境，再财产保护的优先顺序进行，使损失和影响减到最小。具体细则如下：

    - 救人重于救场：现场上如果有人受到安全威胁，抢救人员的首要任务是把人员抢救出来。

    - 先控制、后消除：对于不可能立即消除的紧急状态，要首先控制紧急状态的继续蔓延扩大，在具备了消除紧急状态的条件时，展开攻势，消除紧急状态。

    - 先重点、后一般：全面了解并认真分析整个现场的情况，分清重点。

        - 人和物相比，救人是重点；

        - 要害部位和其他部位相比，要害部位是重点。

        - 一般设备和重点设备相比，重点设备是重点

        - 有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比，处置有这些危险的方面是重点；

        - 易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比，这类物品集中区域是保护重点；

        - 贵重物资和一般物资相比，保护和抢救贵重物资是重点；

  - 应急准备与响应的主要内容（不仅限于以下情况）

        - 火灾紧急状态的应急准备与响应

        - 防汛紧急状态的应急准备与响应

        - 全厂停电或电网瓦解状态的应急准备与响应

        - 酸碱液体溢漏

        - 电击

        - 高空坠落

        - 食物中毒或急病发生

        - 人员伤亡紧急状态的应急准备与响应

        - 环境紧急情况的应急准备与响应

  - 应急准备

    - 公司成立以总经理为组长的应急领导小组。

应急小组成立后其成员应定期、定时进行沟通、联络，联络信号应明确对应急情况，应急小组要进行模拟演练来满足应急情况的处理。

    - 总经理工作部负责组织各有关主管部门就重大的紧急情况制定相应的应急措施或响应预案，做好准备工作。

    - 总经理工作部组织对相关人员实施应急准备与响应方面的培训，使他们了解他们的作用和职责以及相应的应急措施。

    - 各重点防范部位应建立相应的预防管理制度，加强巡回检查、加强岗位人员防灾意识教育，配备必要的防灾器材，制定本部位防灾预案。

    - 防灾预案内容应包括：

        - 本单位防灾力量的配备情况和外部相关方如应急服务机构或比邻可借用的防灾力量。

        - 应急期间负责人、起特殊作用的人员和所有人员的职责、权限和义务。

        - 应急期间的必要信息。如装置布置图、危险物质数据、程序、作业说明书和联络电话号码等。

        - 警报（对内）和通报（对外）。注：对外包括外部应急机构、主管权利机构、法律机构、邻居和公众等。

        - 应急步骤

        - 应急设备器材。如报警系统、应急照明和动力、逃生手段、安全避难场所、急救设备、通讯设备等等。

        - 善后工作

    - 在危险品的存放处应有明显标识。

    - 火灾紧急状态的应急准备工作按《NOSA五星安健环管理系统》3.00 火灾风险和其它紧急情况的管理执行。

    - 防汛紧急状态的准备工作按《应急手册》中制定的程序予以控制。

    - 为保证发电处能够对全厂停电或电网瓦解状态时做出积极应急响应，《电力生产事故调查规程》、《保厂用电措施》、《厂用电全停处理应急措施》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《零启动方案》等技术资料应配至各值长及全体电气运行人员，发电处每年应组织认真学习，增强各级人员应急处理的能力。

    - 当发生高空坠落、机械伤害、物体打击、车辆撞击、烫伤、电灼伤、化学品烧伤、食物中毒、及紧急性职业中毒等人身意外事故时的应急准备与响应在《应急手册》中制定的程序予以控制。

    - 环境紧急情况的应急准备与响应

        - 酸碱液体溢漏按《化学运行规程》、《化学检修规程》执行

        - 除尘器发生故障按《粉尘控制程序》进行控制

        - 输灰管道泄露时按《粉尘控制程序》进行控制

    - 我公司定点医疗救治医院为定州市医院、保定市医院、河北省医院。当病例特殊需转院治疗时，由公司卫生所提出申请，公司领导批准后可转院进行治疗。

  - 不同紧急状态的响应措施

5.4.1  火灾紧急状态的响应

      - 任何员工一旦发现火情，不危及人员安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。

      - 不能马上扑灭的，应立即拨打公司内火警电话“2119”和鹤壁市火警电话“119”， 通报火场位置，同时报告主管领导。

      - 若火灾发生在生产现场，除按本程序4.4.1.1和4.4.1.2执行外还应立即拨打电话报告当值值长。

      - 公司接到火警后马上赶到火灾现场，按照《预案》进行灭火。

      - 值长接到报警电话后，根据生产现场情况立即采取应急措施。

      - 灾情发生现场的主管公司领导应立即组织车辆、医务人员等，做好抢救人员的准备工作赶往出事现场，并立即向公司领导报告受灾情况。

      - 当火灾现场需要寻求外部支援时，任何人员都有义务立即拨打市火警电话“119”，通报以下信息：

        - 名称：国华定洲发电有限责任公司

        - 地址：定州市

        - 火灾情况：着火物资及火势大小

        - 报警者姓名及联系电话：

在回答了“119”的询问后方可放下话筒亲自或委派他人迅速到公司门口接应消防车。

      - 若有人员受伤，医务人员立即对受伤人员进行救护，受伤严重者立即送往医院并拨打电话与医院联系。

      - 当有人员伤亡需要寻求外部医疗救助时，任何人员都有义务立即拨打市急救中心电话“120”，通报以下信息：

        - 名称：国华定洲电力有限责任公司

        - 地址：定洲市

        - 人员伤亡情况：伤亡人员数量、简单伤情

        - 联系电话：

在回答了“120”的询问后方可放下话筒亲自或委派他人迅速到公司门口接应“120”急救车。

    - 防汛紧急状态的响应

      - 值班值长在汛期应按《防汛预案》的规定做好汛情预报的搜集、传递工作，以及落实夜间加强值班人员，并做好记录。

      - 汛期来临之前公司各部门应配备好防汛器材和物资。

      - 凡气象台发布大雨、暴雨、大暴雨等警报情况下公司防汛进入临战状态。公司防汛指挥部应组织全公司抢险队伍做好防汛准备工作。

      - 各部门按照公司《防汛预案》进行实施。

      - 公司防汛指挥部应对各部门防汛预案的实施情况组织检查，安监处做好检查记录。

    - 全厂停电或电网瓦解事故状态的响应

      - 发生全厂停电或电网瓦解事故时，值长应立即报告电网调度，同时报告公司领导。

      - 当值值长在处理全厂停电或电网瓦解事故时应本着保电网、保设备的原则组织运行人员进行处理

      - 值长应按调度令和《电力生产事故调查规程》、《厂用电全停处理应急措施》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》及《零启动方案》进行处理和事故恢复。

      - 当值值长和当值运行人员发生全厂停电或电网瓦解事故时应准确及时做好相关记录。

    - 人员伤亡紧急状态的响应

      - 发现有人触电应立即切断电源或用绝缘物质协助当事人脱离电源，并呼喊周围人员协助急救的同时通知医务人员和部门领导，必要时在现场对当事人实施急救，一边急救一边送往医院。

      - 当发生高空坠落、机械伤害、物体打击、车辆撞击、烫伤、电灼伤、化学品烧伤、食物中毒、及紧急性职业中毒等人身意外事故时，目击者立即切断伤害源并呼喊周围人员寻求救助并通知医务人员或部门领导进行抢救，必要时在现场对当事人实施急救。

      - 在抢救人员的同时，现场人员应注意保护现场或做好标识。

      - 当有人员伤亡需要寻求外部医疗救助时，按本程序5.4.1.9条款执行。

    - 环境紧急情况的响应

      - 酸碱泄漏时按《化学运行规程》、《化学检修规程》进行处理

      - 中和池设备发生故障时按《化学运行规程》、《化学检修规程》进行处理。

      - 除尘器发生故障按《粉尘控制程序》进行控制

      - 输灰管道泄露时按《粉尘控制程序》进行控制。

    - 安健环监察部每年制定《安全技术措施计划》，责任到人并进行年度考核总结。每年根据顾客要求和兄弟单位发生事故情况，结合公司障碍和考核事故情况，组织发电处、检修处等部门进行反事故演习，每次反事故演习应有组织计划措施，演习后应进行总结。

    - 总经理工作部每年负责组织公司各部门制定《应急预案》并组织演习，制定《现场急救演习预案》并组织演习，减少可能导致的疾病和伤害。

    - 党建工作部每年负责组织制定《灭火作战预案》，有针对性地对公司有关人员灭火作战预案进行演习，并验证预案的可行性。

  - 基建管理的应急准备

    - 各承包商单位相应成立应急工作小组，在公司总经理任组长的应急准备领导小组领导下开展工作。

    - 紧急准备和响应

      - 各承包单位根据情况制定紧急预案，报工程部备案

      - 重大事故发生时发现人员应迅速将信息传递给施工单位经理和工程部，各承包商单位应立即采取应急措施控制事故扩大，同时报告施工监理部、GHDD工程部和总经理。

      - 各承包商单位应急工作小组应立即参与现场的指挥，救护通讯，车辆使用等工作。

      - 各承包商单位医务人员应立即赶赴现场进行紧急救护，并将伤者转送医院。

      - GHDD应急领导小组接到重大危害报告后，应立即赶赴事发地点，组织现场应急救护工作。

  - 事故发生后的处置

    - 重大事故或紧急情况发生后，按《安全与健康管理子系统》GHFD-03《事故通知及报告制度》GHFD-03-09《故调查与分析制度》FD-03-10的规定处理，并记录其处理经过，以实现其可追溯性，并为预案的评审和修订提供依据。

    - 定期对应急预案通过管理评审进行评审。

    - 重大事故或紧急情况发生后，总经理工作部组织公司各部门对本程序及预案进行评审并在必要时予以修订。

- 相关文件

《紧急应变与关注公众管理子系统》       GHFD-11，

《NOSA执行及安健环评审管理制度》     GHFD-03-05

《安全与健康管理子系统》               GHFD-03

《事故通知及报告制度》                 GHFD-03-09

《故调查与分析制度》                   FD-03-10

《事故处理办法》                       QB/GHDD-Ⅲ805.2

- 记录

培训演习记录登记表                    QB/GHDD-Ⅱ713R1

应急响应记录                          QB/GHDD-Ⅱ713R2

- 附录

附录A（标准的附录）《培训演习登记表》 QB/GHDD-Ⅱ713R1

附录B（标准的附录）《应急响应记录》   QB/GHDD-Ⅱ713R2

本程序由总经理工作部提出并归口管理

本程序编制人：戈红

本程序审定人：崔勇前

本程序批准人：高武军

QB/GHDD-Ⅱ713R1

培训演练登记表

| 部门 |  |  |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 演练内容 | 演练目的 | 演练的效果 | 演练措施 | 备注 |

QB/GHDD-Ⅱ713R2

应急响应记录

| 部门 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应急响应项目 | 应急响应记录 | 备注 |

# 河北国华定洲发电有限责任公司

# 环境信息公开管理办法

第一章  总 则

第一条  为了推进和规范我厂环境信息公开工作，满足环保自律体系运行监管的需要，依据国家《企业事业单位环境信息公开办法》、《河北省环境保护公众参与条例》的要求，特制定本办法。

第二条  本办法适用于我公司各部门。

第二章  职责分工

第三条  安健环监察部负责指导、监督环境信息公开工作,负责年度环境信息报告的编制、定期公开与更新,负责组织公司范围内各种环境反馈信息、投诉、诉求的调查与回复，负责环境信息公开制度的制定与实施,负责编制年度环境公开信息并公开,负责各种环境信息反馈。

第四条  国控企业及重点排污单位环境信息按照环保主管部门要求实施。

第三章  环境信息公开的内容

第五条  应公开下列环境信息：

（一）单位名称、地址、法定代表人；

（二）主要污染物的名称、排放方式、排放浓度、排放总量和执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）超过排放标准排放污染物记录、分析及整改情况；

（四）环境保护投资、环境保护技术开发利用以及环境保护设施的建设和运行情况；

（五）生产、建设过程中产生废物的处置和综合利用等情况；

（六）环境污染事故应急预案、发生过污染事故以及事故造成的损失情况；

（七）开展自行监测工作情况及监测结果；

（八）排污费（税）的缴纳、企业履行环境社会责任的情况；

（九）对职工进行的环境保护培训状况；

（十）法律法规规章规定的其他环境信息；

（十一）与环境保护部门签订的改善环境行为的自愿协议。

第六条  国控企业按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）的要求，将年度监测方案、监测结果及年度监测工作报告等资料在规定时间内在上级环保主管部门指定网站上公开。

第四章环境信息公开的渠道

第七条  环境信息公开的渠道包括：

（一）公司门口电子公示屏。

（二）环保部门环境信息公开平台。

第五章  环境信息公开

第八条　新、改、扩建设项目环境影响评价公示及听证会按照环保审批程序进行公示。

第九条  以各种形式发布的信息，均应公开问询电话号码，并在单位显著区域设置投诉箱，利于周边居民和其他组织进行沟通，及时了解我厂的环境保护状况。

第十条 监测信息公开

（一）监测信息公开包括年度监测方案、自动监测数据、手工监测数据及年度监测情况实施工作报告，均在政府规定网站上公开。具体见《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》。

（二）监测方案发生变化时，应及时向环保主管部门备案。

（三）在线监控设备运行正常的状况下，要公开在线实时数据；在线监控设备检修或发生故障期间，应采用手工监测等方式，按不超过6小时的监测频次对污染物进行监测，并及时公开监测数据。

第十一条  国控企业和省、市重点排污单位应严格按照政府规定的各类环境信息公开发布的范围和程序、渠道进行发布，防止泄密。

第十二条  做好与周围社区居民的环境信息沟通工作。

第六章  环境信息公开的更新

第十三条  环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。

第十四条  公开电话和电子邮件发生变化时需告知，以便信息畅通。

第七章  附 则

第十五条  本办法由安健环监察部负责解释。

第十六条  本办法自发布之日起实施。

# Text boxes

公司第一责任人：高武军

日常督察负责人：甘超齐

技术管理负责人：王天伟

监察部门

安健环监察部

崔勇前

技术主管部门生产技术部

孙蓟光

运行责任部门运行部

马  伟

维护责任部门维护部

安  亮

锅炉脱硝专业

李宗耀

武虎坡

季光辉

赵昱彦

除灰专业

王辉新

白广义

苑  斌

热工专业

吴志刚

张  永

魏向国

张  宇

化学专业

王辉新

郭  勇

华泽民

邓迎春

脱硫专业

王辉新

白广义

苑  斌

单永华