环境管理现场巡查操作规范

（试行）

二零一五年八月

A0版

目录

一、企业基本概况检查	3

二、企业生产设施	6

三、工艺流程及排污节点检查表	10

四、附录	12

- 企业基本概况检查

- 企业情况简介

定州市嘉宝天同汽车零部件有限公司是天同企业旗下分公司，成立于2003年7月，位于定州经济园区祥园路7号。公司现有员工80余人，占地面积119.7亩。主要产品为各种冲压件。厂址中心地理位置坐标为北纬38°32’ 34.04’’ 东经114°55’16.96’’ 。详见：附图1

项目位置

- 现有生产内容及规模

目前，定州市嘉宝天同生产产品为各各种冲压件，约20余种，生产能力为20万台套/年。我公司环评文件于2014年1月6日经定州环境保护局批复（定环验<2014>1号）。

表1建设项目环境保护设施“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理措施（验收内容） | 治理效果 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 职工生活产生的生活污水 | 经化粪池处理后排入园区污水管网进入铁西污水处理厂 | 达到铁西污水处理厂进水水质要求 | 80 |
| 废气 | 焊接工序产生的无组织烟（粉）尘 | 密闭式生产车间，安装通风装置 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放监控浓度限值要求 | 20 |
| 噪声 | 生产设备 | 采取基础减振、设备摩擦处定期润滑、车间隔声、厂界建设围墙等措施 | 厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 150 |
| 固体废物 | 下料、冲压成型工序产生的下脚料；机加工工序产生的金属屑 | 设专用堆放场地，地面防渗，四周设置围挡；厂内收集，全部外售处置 | 全部妥善处置 | 50 |
|  | 机加工工序产生的废切削液 | 厂内采用专门铁桶收集后，全部由生产厂家回收处置 |  |  |
|  | 职工办公生活产生的生活垃圾 | 定期运至环卫部门指定地点 |  |  |
| 其他 |  |
| 合计 |  | 300 |

- 项目平面布置图及周边关系图（附图2）

西甘德村

北

定曲公路

空地

空地

保定工业学校

600m

150m

银河路

产品

推放区

办公区

原材料推放区

中邦公司

冲压区

焊接区

门卫

祥园路

机械制造企业

二、企业生产设施

- 主要生产设备

表2  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压机 | YD27-1000 | 台 | 1 |
| 2 | 液压机 | YD27-630 | 台 | 1 |
| 3 | 液压机 | YD27-500 | 台 | 2 |
| 4 | 压力机 | YH72-315 | 台 | 2 |
| 5 | 压力机 | JC31-400D | 台 | 1 |
| 6 | 压力机 | J21-160 | 台 | 1 |
| 7 | 压力机 | J21-100 | 台 | 3 |
| 8 | 冲床 | J21-40 | 台 | 1 |
| 9 | 冲床 | J23-63 | 台 | 2 |
| 10 | 冲床 | J21-16 | 台 | 2 |
| 11 | 剪板机 | Q11-6.3*2500 | 台 | 1 |
| 12 | 剪板机 | Q11-6.3*2500 | 台 | 1 |
| 13 | 开卷校平机 | T44-2*1600 | 台 | 1 |
| 14 | 固定电焊机 | J21-160 | 台 | 4 |
| 15 | 起重机 | 20/5 | 台 | 1 |
| 16 | 起重机 | 10TLA-A | 台 | 1 |
| 17 | 悬挂点焊机 | ZXET-50 | 台 | 10 |
| 18 | 二保焊机 | NBC-250 | 台 | 20 |
| 19 | 二保焊机 | NBC-250 | 台 | 7 |
| 20 | 万能立式铣床 | DN3 | 台 | 1 |
| 21 | 车床 | X52K | 台 | 3 |
| 22 | 车床 | 6140 | 台 | 2 |
| 23 | 镗床 |  | 台 | 4 |
| 24 | 摇臂钻 | 30 | 台 | 1 |
| 25 | 摇臂钻 | 40 | 台 | 1 |
| 26 | 摇臂钻 | 50 | 台 | 1 |
| 27 | 台钻 | 12型 | 台 | 1 |
| 28 | 叉车 | 1.5T | 台 | 1 |
| 29 | 空气压缩机 | NDC-300 | 台 | 1 |
| 30 | 空气压缩机 | NDC-300 | 台 | 1 |
| 31 | 数控车床 | CAK50135NI | 台 | 1 |

三、工艺流程及排污节点检查表

图例  G-废气

下料

W-废水                                                                               S1

S-固废                                                                               噪声

机加工

S3、S4

噪声

销

轴

成品

组装

焊接

冲压成型

下料

开卷

钢材

S1、噪声              S2、噪声                   G1

W1（生活污水）

S5 （生活垃圾）

图3  生产工艺流程及排污节点示意图

表3气体检查记录表

| 节点编号 | 废气名称 | 产生部位 | 检查要点 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查要点 | 辨别方法 |  |
| G1 | 焊烟（粉尘） | 焊装线 | 车间内烟尘污染情况 | 1、无组织排放，加强通风 |  |

表4固体检查记录表

| 节点编号 | 固废名称 | 产生部位 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 检查要点 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检查要点 | 辨别方法 |  |
| S1 | 下脚料 | 剪板机 | 10t/a | 一般固废， 收集、外售 | 分类情况 | 1、大料头成因，是否合理材料核算使用 2、清运方式，清运周期 |  |
| S2 | 下脚料 | 液压机、冲床 |  |  |  |  |  |
| S3 | 铁屑 | 车床、摇臂钻、台钻 | 1t/a |  |  |  |  |
| S4 | 废切削液 | 车床、摇臂钻、台钻 | 0t/a | 厂家回收 | 检查是否泄露 | 1、专人、专桶、专地存放 | 暂无产生 |
| S5 | 生活垃圾 | 职工办公生活 | 5.5t/a | 环卫部门清运 | 分类情况 | 1、是否完全收集、分类 |  |

表5水体检查记录表

| 节点编号 | 污染节 点名称 | 治理设施 及执行标准 | 检查要点 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查要点 | 辨别方法 |  |
| W1 | 生活污水 |  | 1、了解污水来源 2、年检抽样水质是否达标 | 1、查看各管道、污水井情况 2、年委外监测站，进行监测 | WI-1化粪池 |

四、附录

- 项目主要污染物产生及预计排放情况（表6）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 烟（粉）尘 （无组织） | 封闭式车间，加强通风 | <1mg/m3(厂界) |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L 0.252t/a | 300mg/L 0.216t/a |
|  |  | SS | 200mg/L 0.144t/a | 100mg/L 0.072t/a |
|  |  | NH3-N | 200mg/L 0.0144t/a | 100mg/L 0.0144t/a |
| 固体废物 | 下料工序、冲压成型工序 | 下脚料 | 15t/a | 0 |
|  | 机加工工序 | 金属屑 | 10t/a | 0 |
|  |  | 废切削液 | 0.05t/a | 0 |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要来源于开卷机、剪板机、液压机、压力机、冲床、机加工设备等，其声压在70-100dB(A)之间。项目选用低噪音设备，将生产设备置于封闭式生产车间内，并采取设置减振基础等措施，经过距离衰减、建筑物阻隔等作用，预计项目厂界环境噪声排放昼间噪声值小于65dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区环境排放限值标准。 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响： 项目占地性质为二类建设用地，项目建设不改变土地性质。营运期间生活污水达标排放，废气达标排放，固体废物处置率达到100，全部处置，不会对当地生态环境造成污染和破坏。 |

- 现场检查表（表7）

| 节点编号 | 污染节点名称（污染源） | 涉及设备 | 检查内容记录 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查项目 | 检查内容 | 检查记录 |
| S1 | 下脚料 | 剪板机 | 固废是否分类 推放地卫生情况 |  |  |
| S2 | 下脚料 | 液压机、冲床 |  |  |  |
| S3 | 铁屑 | 车床、摇臂钻、台钻 |  |  |  |
| S4 | 废切削液 | 车床、摇臂钻、台钻 | 无 |  |  |
| S5 | 生活垃圾 | 职工办公生活 | 1、垃圾桶 |  |  |
| G1 | 焊装线 | 悬点焊、二保焊 | 1、各焊机、焊钳 |  |  |
| W1 | 生活污水 |  | 1、管道、污水井 |  |  |