定环〔2019〕110号

定州市生态环境局

关于扬尘污染专项执法攻坚月行动实施方案

为坚决打赢蓝天保卫战，有效解决当前大气环境污染突出问题，严厉打击涉气环境违法行为，持续改善我市环境空气质量，特制定本方案。

一、总体要求

认真贯彻落实省委、省政府加强生态环境保护打好污染防治攻坚战重要决策部署和省人大常委会《关于加强扬尘污染防治的决定》有关要求，以扬尘污染防治为重点，建立全口径扬尘污染分类管控清单，全面排查扬尘污染企业污染防治措施落实情况、大气污染物达标排放情况以及自动监测设备安装、运行、联网情况，坚持依法打击，坚决整治环境违法企业，提升环境执法能力水平，切实保障人民群众环境权益。

二、时间安排

2019年6月5日至7月15日

三、重点工作内容

(一)开展全面排查整治。我市抽调16人，成立2个执法组各执法组开展拉网式细致排查，建立全面完整的扬尘污染动态管控名单，包括工程时间段、应采取何种污染防治措施、是否已按要求落实、是否达标排放，每日上报排查进展。同时，对污染防治设施运行、污染物达标排放、自动监控设备安装运行联网等情况进行执法检查，紧盯环境违法行为，建立问题清单，指导企业提升污染防治水平。

(二)建立全口径扬尘污染分类管控清单

一是明确排查范围。本次执法行动重点对建设工程施工工地、建(构)筑物拆除工地、绿化施工和养护、道路养护和保洁、工业及其他物料的运输和贮存等活动以及裸露土地开展排查整治。二是明确排查内容。梳理汇总企业名称(包括建设单位、施工单位)、工程地址、经纬度坐标、施工工期、污染防治措施落实情况、自动监测设备安装运行联网情况等信息，准确核实，确保填报无遗漏、上报无差错。三是明确排查问题。重点排查建设单位是否办理环保审批手续，提交的环境影响评价文件是否包括扬尘污染防治措施，相关单位是否依法采取有效措施防治扬尘污染，易产生扬尘污染物料的车辆是否依法采取完全密闭措施防止物料散落滴漏，重点扬尘污染源的企业事业单位和其他生产经营者是否按规定安装、使用扬尘污染物排放自动监测设备并与环境保护主管部门联网正常运行、建设单位是否实现扬尘污染物达标排放等情况。

(三)明晰不同类型企业检查重点

1.对建设工程施工工地全面排査。此次专项行动要将建设工程施工工地“六个百分百”要求作为检查重点，在复查专项行动交办问题整改情况的同时，对问题突出的重点区域开展“解剖式”“服务式”执法。一是施工工地是否安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，并分别与建设主管部门、环境保护主管部门的监控设备联网，重点检查扬尘监测点位数量是否符合要求(建筑施工占地面积小于等于5000平方米时，监测点位数量大于等于1;占地面积大于5000方米小于等于1万平方米时，监测点位数量大于等于2;占地面积大于1万平方米小于等于10万平方米时，监测点位数量大于等于4;占地面积大于10万平方米时，在最少设置4个监测点基础上，每增加10万平方米最少增设一个监测点，不足10万平方米的部分按10万平方米计)；扬尘监测点位是否设置于施工区域围栏安全范围内;是否优先设置于车辆进出口处，监测点位数量多于车辆进出口数量时，其他监测点位是否设置于工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度;监测设备的采样口距离任何反射面是否大于3.5米;采样口距离地面的高度是否在3米至5米范围内;大阳能供电监测仪安装位置是否能够保证4小时以上光照时间;监测数据有否符合有效性要求。二是施工工地周边是否100％围挡，重点检查施工现场周边是否按照规范要求设置硬质封闭围挡或者围墙，并进行妥善维护;城区主千道两侧的围挡高度是否不低于2.5米，一般路段高度是否不低于1.8米。三是裸露土地和细颗粒物建筑材料是否100％覆盖，重点检查在施工工地内裸露土地和堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及堆存建筑垃圾、渣土、建筑土方等是否采遮盖、密闭等防尘措施。四是出入车辆是否100％冲洗，重点检查施工现场是否建立车辆冲洗制度，出口处是否设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆是否带泥上路行驶。五是施工现场道路是否100％硬化，重点检查施工现场是否实行分区管理，主要出入口、主要道路及材料加工区，堆放区、生活区，办公区的地面是否采用混凝土或硬质砌块铺设。六是折迁和土方作业是否100％湿法作业，重点检查建(构)筑物拆除施工是否采取湿法作业。七是渣土车辆是否100％密闭运输，重点检查运输单位是否制定施工、运输扬尘污染防治实施方案并采取有效防治措施。此外，对裸露地面是否采取绿化，遮盖、喷酒抑尘剂等防尘措施，是否按照规定使用预拌混凝土，预拌砂浆等建筑材料，现场搅拌设施是否采取防尘措施，土方施工是否合理控制土方开挖和存留时间并采取土方表面压实、防尘网遮盖等防尘措施，高空作业施工是否设置立体防尘网，在建筑物上运送易产生扬尘污染的物料或建筑垃圾时是否采取密闭方式运送，装修装饰施工中易产生扬尘污染的装饰装修材料是否采取遮盖等防尘措施，粉末状材料是否密封存放，机械剔凿作业时是否采取遮盖，喷淋等防尘措施，市政设施与城市道路施工中实施路面挖掘、切割，破碎等作业时是否采取洒水，喷雾等防尘措施，建筑垃圾等是否及时清运;不能及时清运的建筑垃圾等是否采用遮盖等防尘措施，以及其他违反《关于加强扬尘污染防治的决定》有关规定的，一并开展排查整治。

2.对工业及其他物料扬尘污染防治情况进行全面排查。重点检查砂石、粉煤灰等物料是否按平面布置图分类、分规格存放;煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料是否密闭储存，是否采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式;密闭棚(仓)内主要扬尘排放节点是否按规定要求设置收集处理设施;生产工艺产尘点(装置)是否加盖封闭设置集气罩并配备除尘设施;汽车、火车、皮带输送机等卸料点是否设置集气罩或密闭罩并配备除尘设施;料场路面是否实施硬化并在出口处配备车轮和车身清洗装置;大宗物料和产品是否主要通过铁路、水路、管道、新能源汽车或达到国六排放标准汽车等方式运输;对检查发现的违法行为，依法依规查处到位，督促整改到位。

3.对道路扬尘全面排査。重点检查相关单位和部门是否对路面严重破损的路面加强道路养护;国道、省道、县道道路两侧是否堆存垃圾、渣土，从事餐饮、住宿、修理等行业的经营者是否在其卫生承包范围内采取防尘措施;城镇道路、城乡结合部道路是否使用低尘机械化湿式清扫作业方式;采用人工方式清扫道路是否采取必要防尘措施低尘作业;运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等易产生扬尘污染物料的车辆是否采取完全密闭措施;其他易产生道路扬尘的道路是否采取必要的防尘抑尘措施。

4.对裸露地面及园林绿化作业检查。重点检查市政河道以及沿线、公共用地的裸露地面和其他裸露地面是否采取绿化、透水铺装、地面硬化或者覆盖等扬尘污染防治措施;暂时不能开工的建设用地是否对裸露地面进行覆盖;超过三个月不能开工的建设用地是否采取绿化、铺装等防尘措施;园林绿化作业时种植土、弃土、余土以及其他作业物料是否及时清运，不能及时清运的是否采取遮盖、洒水等防尘措施;种植行道树所挖树穴四十八小时内不能栽植的是否对种植土和树穴采取遮盖、洒水等防尘措施;绿化带、行道树下的裸露土地是否采取绿化、透水铺装、遮盖等防尘措施;对道路两边、中心隔离带、分车带进行绿化时，回填土边缘是否低于路沿石五厘米以上。

(四)依法严厉打击超标排放。重点对建筑施工工地是否存在PM10超标排放(施工工地PM10小时平均浓度实测值与同时段市PM10小时平均浓度差值2次以上超过80微克每立方米即可判定超标排放;县（市、区）PM10小时平均浓度大于等于150微克每立方米时，按照150微克每立方米扣除。对超标排放的建设单位依法责令限期改正。

(五)督促落实整改要求。各执法组对排查出的环境问题实行清单化管理、全过程管控，根据行业特点，分类施策，有针对性地提供指导服务，指导企业主动向先进企业对标对表，不断推动企业污染治理水平提升。

四、工作措施及要求

(一)科学差异管控。有效提高监管执法的针对性、科学性时效性，对监管对象进行科学分级，对管理规范、守法记录良好的企业降低监管频次，切实减轻行政执法对企业正常生产的影响。对严格落实“六个百分之百”和“两个全覆盖”要求的建设项目不搞停止施工，对国家重大项目特别是高科技产业、先进制造业项目不搞强行停工，对违法问题依法处罚、限期整改。对检查发现的末批先建、批建不符、超标排放、监测数据造假等重点环境违法行为依法严查重处并督促整改到位。

（二）严格信息报送。专项办负责本次执法检查行动的总体联系对接，重要事项的沟通协调，报送相关信息等工作；各执法组要明确报送联络员，联络人于每天下午16:00点前，将当日检查情况及发现的问题向专项办报送。专项办负责将执法组每日检查情况进行整理，于每晚20:00点前，将当日检查情况及发现的问题报送省环境综合执法局值守组。将省级交办的问题梳理分解，交办给有关部门进行整改，并将整改情况及时上报省环境综合执法局值守组。

（三）省级总结培训阶段和督查执法阶段。省生态环境执法局于6月21至6月23日组织省、市、县三级执法人员开展专项培训，有效提升执法人员执法水平和执法能力。6月25日至7月15日省生态环境执法局抽调省、市、县三级执法力量，开展交叉互查，重点核实全口径扬尘污染分类管控清单内容及问题整改落实情况，并开展全面执法检查，严肃查处清单遗漏问题。

（四）严格责任追究。各执法中队要在本次执法行动中，认真对本辖区工业企业全面排查，建立清单，对存在问题的企业进行督导整治，对存在违法行为的要从严从重依法处罚。对上级检查中发现批建不符、无证排污、污染防治设施缺失等长期管理环境问题，要对所属中队进行责任追究。

2019年6月4日