## 建设项目竣工环境保护

## 验收申请表

项 目 名 称 定州市开元商品混凝土有限公司年产

10万立方米商品混凝土项目

建 设 单 位 （盖章) 定州市开元商品混凝土有限公司

建 设 地 点 定州市开元镇东忽村南110米处

项目负责人     王会奇

联 系 电 话      13463289988

邮 政 编 码        073000

| 环保部门 填 写 | 收到验收申请表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

国家环境保护总局制

说    明

1．本表根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》编制。

2．本表为建设单位申请建设项目竣工环境保护验收的必备材料之一，需在正式申请验收前按要求由建设单位填写。

3．表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4．封面建设单位需加盖公章。

5．本表属国家级审批须一式6份,属省级审批须一式5份，属地市审批须一式4份。

6．本表主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后分送有关部门存档。

表一

| 项目名称 | 定州市开元商品混凝土有限公司年产10万立方米商品混凝土项目 |
| --- | --- |
| 行业主管部门 | 定州市环保局 | 行业类别 | 水泥制品制造c-3021 |
| 建设项目性质（新建 √ 改扩建 技术改造 画√） |
| 报告表审批部门、文号及时间 | 定环表[2014]210号 2014年12月28日 |
| 初步设计审批部门、文号及时间 |  |
| 总投资概算 | 1055.95万元 | 其中环保投资 | 8万元 | 所占比例 | 0.76% |
| 实际总投资 | 1055.95万元 | 其中环保投资 | 8万元 | 所占比例 | 0.76% |
| 实际 环境 保护 投资 | 废水治理 | 万元 | 废气治理 | 5.2万元 |
|  | 噪声治理 | 1.5万元 | 固废治理 | 1.3万元 |
|  | 绿化、生态 | 万元 | 其它 | 万元 |
| 报告表编制单位 | 河北博鳌项目管理有限公司 |
| 初步设计单位 |  |
| 环保设施施工单位 |  |
| 开工日期 |  | 投入试生产日期 |  |
| 环保验收监测单位 | 河北卓润检测技术服务有限公司 | 年工作时 | 2160小时/年 |
| 工程内容及建设规模、主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力)： 定州市开元商品混凝土有限公司位于定州市开元镇东忽村南110米处，项目东侧为道路、西侧北侧和南侧均为耕地。该公司为新建项目，占地面积6067平方米，总投资1055.95万元，其中环保投资8万元。主要产品为商品混凝土，年产量为10万立方米。 |

表二

| 主要环境问题及污染治理情况简介： 该项目对环境产生的污染主要是废气、废水、噪声和固体废物。 1、废气：主要为水泥罐、矿粉罐、粉煤灰储罐粉尘，砂石料的装卸、储存产生的粉尘。 （1）水泥、矿粉、粉煤灰储罐粉尘 项目粉状物料水泥、矿粉、粉煤灰全部外购，使用密闭罐车运至站内，由罐车自带的卸料泵经密闭管道送至各自储罐，上料时在罐顶部通气口附近会产生一定量的粉尘，粉煤灰储罐粉尘经布袋除尘器处理后排放，水泥罐、矿粉罐粉尘共用一套布袋除尘器处理后排放。 （2）原料库、输送装置粉尘，水泥、粉煤灰在上料进入各自储罐后，使用时由传送管道送带至搅拌机内，整个过程密闭操作，不起尘；砂石料在密闭原料库堆存。 原料运输、装卸起尘量 原料运输车辆覆盖，原料场及时对道路洒水，清扫路面。 废水 本项目不产生生产废水，车辆清洗水经厂内沉淀池沉淀后继续用于洗车，不外排；生活污水全部用于泼洒厂区地面抑尘。 3、噪声 项目所有产噪设备选用低噪声设备，采用厂房隔声、基础减振等措施降噪。 4、固体废物 本项目固体废物主要为生产过程中产生的废渣料、洗车废水沉淀池污泥、 除尘灰及职工生活垃圾。废料渣、除尘灰全部回收利用；沉淀池污泥及生活 垃圾妥善处置。 |
| --- |
| 废 水 排 放 情 况 | 总用水量 （吨/日） |  | 废气 排放 情况 | 废气产生量 （标米3/时） |  |
|  | 废水排放量 （吨/日） |  |  | 废气处理量 （标米3/时） |  |
|  | 设计处理能力（吨/日） |  |  | 排气筒数量 |  |
|  | 实际处理量 （吨/日） |  | 固体废弃物排放情况 | 固废产生量 （吨/年） |  |
|  |  |  |  | 综合利用量 （吨/年） |  |
|  | 排放口数量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废排放量 （吨/年） |  |

表三

| 废水监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/升） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/ 立方米） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排气筒高度 |
|  |  | 颗粒物 | 有组织8-9 无组织0.264 | 《水泥工 业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准 |  |  | 15米 |
| 厂界噪声监测结果 | 噪声测点编号 | 监测值 （dB(A)） | 执行标准 | 其它 |
|  | 1# 2# 3# 4# | 58.5-57.8 55.1-53.4 56.9-54.6 57.4-57.1 | GB12348-2008二类标准 |  |

注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年。

2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。

表四

验收组验收意见： 2017年9月21日定州市环保局组织召开了定州市开元商品混凝土有限公司年产10万立方米商品混凝土项目竣工验收会。参加验收会的有定州市环保局主管领导，执法大队、环评科、总量科，组成4人验收组。验收组成员实地勘察了项目现场，检查了污染防治设施运转情况和验收监测结果的介绍。验收组成员经过认真质疑、讨论，形成验收意见如下： 一、项目概况：定州市开元商品混凝土有限公司位于定州市开元镇东忽村南110米处，项目东侧为道路、西侧北侧和南侧均为耕地。该公司为新建项目，占地面积6067平方米，总投资1055.95万元，其中环保投资8万元。主要产品为商品混凝土，年产量为10万立方米。二、环保措施情况： 该项目对环境产生的污染主要是废气、废水、噪声和固体废物。 1、废气：主要为水泥罐、矿粉罐、粉煤灰储罐粉尘，砂石料的装卸、储存产生的粉尘。 （1）水泥、矿粉、粉煤灰储罐粉尘 项目粉状物料水泥、矿粉、粉煤灰全部外购，使用密闭罐车运至站内，由罐车自带的卸料泵经密闭管道送至各自储罐，上料时在罐顶部通气口附近会产生一定量的粉尘，粉煤灰储罐粉尘经布袋除尘器处理后排放，水泥罐、矿粉罐粉尘共用一套布袋除尘器处理后排放。 （2）原料库、输送装置粉尘，水泥、粉煤灰在上料进入各自储罐后，使用时由传送管道送带至搅拌机内，整个过程密闭操作，不起尘；砂石料在密闭原料库堆存。 原料运输、装卸起尘量 原料运输车辆覆盖，原料场及时对道路洒水，清扫路面。 废水 本项目不产生生产废水，车辆清洗水经厂内沉淀池沉淀后继续用于洗车，不外排；生活污水全部用于泼洒厂区地面抑尘。 3、噪声 项目所有产噪设备选用低噪声设备，采用厂房隔声、基础减振等措施降噪。 4、固体废物 本项目固体废物主要为生产过程中产生的废渣料、洗车废水沉淀池污泥、 除尘灰及职工生活垃圾。废料渣、除尘灰全部回收利用；沉淀池污泥及生活 垃圾妥善处置。 三、验收监测结果 河北卓润检测技术服务有限公司于2017年9月7日-9月8日定州市开元商品混凝土有限公司日年产10万立方米商品混泥土项目进行了环境保护设施竣工验收监测，验收监测期间，该企业各项已落实环保设施运行正常，生产负荷达到75%以上。 检测结论如下： 经检测： 1废气：该企业粉煤灰储罐外排废气中颗粒物最大排放浓度 8mg/m3, 水泥、矿粉储罐外排废气中颗粒物最大排放浓度9 mg/m3,均符合《水泥工 业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准。 无组织颗粒物最大排放浓度0.264 mg/m3,符合《水泥工业大气污染物排放 标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值标准。 2、噪声：厂界昼间噪声东、西、南、北侧检测结果均符合《工业企业厂 界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 。 四、验收组验收结论： 该项目实际建设内容与环评批复文件说明相符，建设单位在整改过程中基本落实了环评报告表及批复提出的各项环保要求，提交的验收资料齐全，污染防治设施运转正常，污染物监测结果达标，验收组同意通过竣工环保验收。 五、要求及建议 1.加强环境管理，生产车间与防治设施明确专人负责，熟练掌握操作规程，确保污染物稳定达标排放。

表五             验  收  组  成  员  名  单

|  | 姓名 | 单 位 | 职务、职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 王 强 | 执法大队 | 副大队长 |  |
|  | 陈永利 | 环评科 | 科 长 |  |
|  | 陈 锋 | 总量科 | 科 长 |  |
|  | 郭 伟 | 执法中队 | 中队长 |  |

备注：定州市开元商品混凝土有限公司年产10万立方米商品混凝土项目

表六

行业主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

地方环保行政主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

表七

负责验收的环境行政主管部门验收意见： 定环验［ ］ 号 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日