审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北安亿环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市鑫烨体育用品有限公司铸造自动生产线技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市明月店镇赵家洼村定州市鑫烨体育用品有限公司现有厂区内。此次技改维系产能不变，淘汰现有人工造型，改为自动机械造型生产线，新增铸造生产线2条，砂处理生产线2条及配套污染防治设施。定州市工信局出具了该项目备案信息（定州工信技改备字[2018]70号）。根据环评报告，该项目从环保角度选址可行。 三、项目要严格落实环评报告中的各项建设内容和污染防治设施，完善管理制度和具体环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。 1、制芯工序废气经集气罩+高效UV光解催化氧化设备+活性炭+15米排气筒排空，甲醛、酚满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；电炉熔炼烟尘经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排放，浇筑工序颗粒物经布袋除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中重点行业颗粒物排放限值要求同时满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1金属熔化炉新建炉窑标准。落砂、砂处理、混砂、喷砂工序颗粒物均经布袋除尘器+15米排气筒排空，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；厂界颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3金属熔化炉新建炉窑标准要求颗粒物无组织排放限值要求。 2、项目无生产废水，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化用水标准，回用不外排。 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、合理处置一般固体废物，项目产生的危废暂存危废库，定期交有资质单位处置。 5、加强环境管理，按要求落实生产设施和治污设施“分表记电”、重点污染处理设施的视频监控并与环保部门联网。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 年 月 日