审批意见： 定环表【2019】 号 根据河北诚壹环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北领航印刷有限公司年印刷装订书刊10万令纸改扩建项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为改扩建项目，建设地点位于定州经济开发区原厂区内，不新增占地，定州经济开发区管委会经发局已立项，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：新增4台双色胶印机、2台四色对开胶印机、塑封机等生产设备，项目改扩建完成后可实现年印刷装订书刊13万令纸的生产规模。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电和视频监控，与生态环境局监控平台联网。 1、落实车间密闭措施，印刷、复膜、胶装、塑封等工序产生的非甲烷总烃，经集气罩负压收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附+15米排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1印刷行业标准和表2无组织排放标准。 2、本项目生活污水统一收集，经一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）相关标准。 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、根据要求安装有机废气的在线监测或报警装置并与环保部门联网。 5、油墨空桶暂存危废暂存间，集中收集后由有资质厂家回收。废活性炭暂存危废间，委托有资质单位处置。一般固废合理收集处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 年 月 日