定环书【2019】  号

关于河北金宏清真肉类有限公司自动化生产线技术改造项目审批意见

河北金宏清真肉类有限公司：

你公司报来的《河北金宏清真肉类有限公司自动化生产线技术改造项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于现河北金宏清真肉类有限公司原址内，定州市工信局出具本项目备案（定州工信技改备字【2019】32号），项目总投资675万元，其中环保投资25万元，占总投资的3.70%。

三、工程建设主要内容：在保持产品种类和产能产能不变的前提下，新增新进生产设备，提高生产效率和产品质量，通过完善原有吊杆线并新增退毛生产线、分割车间设备、清洗车间设备等设备，优化生产流程，完善生产工艺。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、屠宰车间废气经集气罩+碱喷淋塔+低温等离子+15米排气筒排放，污水处理站废气通过采取各产臭实施采用上部加盖密闭措施+管道收集+生物滤床+15米高排气筒排放，无害化处理化制废气经除臭器+气水分离器+活性炭吸附+15米排气筒排放，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相应排放标准。厂界无组织满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型要求。

2、生产废水和生活废水经收集后，采取“格栅+隔油调节池+捞毛机+厌氧池+缺氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”，出水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3畜类屠宰加工一级标准且执行《农田灌溉用水水质控制项目标准》（GB5084-2005）旱作标准。按照要求厂区废水总排污口设置自动在线监测设备，并与环保部门联网。

3、采取基础减震、车间隔声、低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。

5、严格监测计划，执行监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

年   月   日