审批意见： 定环表【2020】 9 号 根据河北诚壹环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市通海汽修厂建设项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市息冢镇东王郝村村南，占地1300平方米，总投资10万元，主要从事汽车配件修理、钣金维修及补漆服务，不涉及洗车。定州市行政审批局已备案（备案号：定行审项目【2019】428号），定州市行政审批局已出具选址意见，根据环评报告项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。 喷漆、烘干工序废气经过滤棉+光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒排放，喷漆烤漆房密闭，保持微负压，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（炭黑尘、染料尘）标准；非甲烷总烃、二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求及表2其他企业要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求；打磨、焊接工序经移动式烟尘净化器处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 2、厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。生活污水经污水处理设备处理后，用于泼洒地面抑尘，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防用水标准要求。 3、项目噪声通过选取低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 4、项目危废暂存危废间，委托有危废处置资质单位处置。一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020 年 1 月3日