审批意见： 定环表【2020】 28 号 根据河北献东环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市汇盛汽车贸易有限公司定州市汇盛比亚迪4S店项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州经济开发区内赵村，定州市行政审批局出具备案信息（定行审项目[2019]365号），根据环评报告项目可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理确保污染物稳定达标排放。 1、喷漆、烘干室密闭，废气经全密闭式管道由引风机引入过滤棉+光催化氧化设备+活性炭吸附+15m高排气筒排放，非甲烷总烃、二甲苯和甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2其他企业边界无组织排放标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 中特别排放限值；漆雾颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“碳黑尘、燃料尘”二级标准；打磨粉尘经打磨设备自带除尘器处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 2、生活污水经化粪池处理后与新车洗车废水由污水管网排入定州市铁西污水处理厂进一步处理，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、南、西满足2类标准。 4、项目危废暂存危废间，委托有危废处置资质单位处置。一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求时限完成自主验收。 2020年1月15日