审批意见： 定环表【2020】 34 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州恬源塑料制品有限公司年产5000吨草丝项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为新建项目，项目建设地点位于定州市北方循环经济示范园区，定州市行政审批局出具项目备案（定行审项目【2019】480号），总投资1050万元，建设草丝生产车间、废丝回收车间、仓库及办公区，项目建成后年产5000吨草丝，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，在排气筒出口及厂界处设置VOCs超标报警装置，按要求落实分表计电并与生态环境局监控平台联网，确保污染物稳定达标排放。 1、熔融挤出工序产生的废气经集气管道+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”设备+15米排气筒排空，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工工业标准；车间无组织排放非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准和《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）附录A表A1特别排放限值要求。 3、生产采用电加热，生产冷却水、加热用水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求。 4、设备选用低噪声设备，设置基础减振、厂房隔声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、合理处置一般固体废物，危废暂存于现有危废间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 1 月 21 日