审批意见： 定环表【2020】 47 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北省第七人民医院环保设施升级改造项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为技术改造项目，项目建设地点位于河北省定州经济开发区现河北省第七人民医院内，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：新增病床至490张；对院区功能布局进行规划调整；实施燃气锅炉的低氮改造；医疗废物暂存间进行改建；对污水处理站进行升级改造，采用二级生化+二氧化氯消毒工艺，提升污水处理能力和处理水平。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 1.燃气蒸汽锅炉烟气经低氮燃烧器+10米排气筒排放，满足《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办【2018】177号文）相关污染物排放要求。污水处理站恶臭经采用除臭装置处理后+15米排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排放标准；中药熬制臭气浓度采用活性炭吸附装置后+15米排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排放标准。 2.食堂餐饮废水经隔油池、检验、分析特殊废水经预处理（中和+消毒）后与常规医疗废水及软化水等混合后经二级生化处理+二氧化氯消毒处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求，经市政管网排污定州市铁西污水处理厂进一步处理。 3.通过采取基础减震、风机加装消声器和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（定曲路侧执行相应4类标准）。 4．项目产生医疗废物分类收集，封袋于医疗废物暂存库，委托有资质单位处理处置；废活性炭于常规医疗废物分开存在于暂存间并定期委托有资质单位处置；栅渣、化粪池及污水处理站污泥，消毒后桶装并委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.落实环评提出的重点防渗区域的防渗，确保满足相关防渗系数要求。 五、建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 2 月 26 日