审批意见： 定环表【2020】50 号 根据河北众联能源环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北旭阳能源有限公司河北旭阳二期干熄焦余热利用项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为技改项目，项目建设地点位于河北定州经济开发区，河北旭阳能源有限公司（原河北旭阳焦化有限公司）现厂区内，定州市行政审批局出具项目备案（定行审项目）【2019】81号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：在项目产能维持不变的前提下，新建1套150t/h干熄焦系统，配套25MW汽轮发电机组，干熄焦环境除尘地面站、干熄焦烟气脱硫装置等配套设备。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实在线监测、分表计电等监管措施，并与生态环境局监控平台联网。 1.干熄焦废气及J101转运站废气，经干熄焦环境除尘地面站（布袋除尘）以及脱硫除尘地面站（SDS钠基干法脱硫装置+布袋除尘）+35米排气筒排放，贮焦仓废气经布袋除尘器+35米高排气筒排放，均满足《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2863-2018）表1标准限值要求。 2.净环水系统排污水（包括干熄焦及发电设备循环水系统排水及除盐水站排污水），经市政管网排入定州市铁西污水处理厂，满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准限值，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。深度处理设施（处理能力4200m3/d），采用“多介质过滤器+超滤+反渗透”进行深度处理后厂区回用。 3.通过消声器和厂房密闭隔音等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的废液压油、废润滑油、含有杂质等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 5.同意环评报告提出的污染物排放总量控制指标，按照《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》（定总量确认【2020】003号），运营前通过排污权交易等形式获取总量。 五、建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 2 月 28 日