审批意见： 定环表【2020】 66 号 根据沧州硕辉环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市星光印务有限公司新建年产60万令纸印刷成品项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于河北定州经济开发区中投制造业基地，厂区东、南、西、北四侧为空地，定州市经济开发区管委会经济社会发展局已备案（备案编号：定经开管经发备字【2018】029号），定州市经济开发区规划建设局已出具场地证明，根据环评报告项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，安装有机废气超标报警设备，确保污染物稳定达标排放。 1、项目采用水性油墨，印刷、清洗、胶订、胶装、封边产生的有机废气经集气罩+光催化氧化装置+活性炭吸附+15m排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“印刷工业”排放限值；车间密闭，无组织排放非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；饮食油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。 2、生活污水和经隔油池处理后食堂废水经污水一体化设备处理后，用于绿化不外排，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准,待污水管网建成后排放污水处理厂处理。 3、项目噪声设备选用低噪声设备、厂房隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、项目危废暂存危废间，委托有危废处置资质单位处置。一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020年 3 月 5 日