审批意见： 定环表[2020] 71 号 根据河北可天环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究,对河北堡峰机械零部件有限公司环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市开元镇西念自疃村北原厂区内，定州市工信局已备案（备案号：定州工信技改备字【2019】60号），根据环评报告，项目从环保角度选址可行。 三、此项目为技改项目,淘汰原有落后设备，改造砂处理生产线、浇筑生产线，电炉利旧，新增混砂机、铲车、砂轮机、切割机、自动上料等生产设备及相关环保设备设施，改造完成后，维系产能不变。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，确保污染物稳定达标排放。 1、严格落实车间密闭措施。电炉废气经电炉顶部集气罩+熔炼工段二次密封+熔炼区顶部集气口和集气管道+布袋除尘器+15米排气筒排放,颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1新建炉窑金属融化炉排放标准。浇注废气经全封闭砂处理生产线+集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排放，落砂粉尘经全封闭设备+集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排放，混砂、旧砂再生系统和清砂粉尘均经全密闭设备+布袋除尘器+15米排气筒排放，打磨车间密闭、砂轮打磨机自带除尘设施，焊接烟尘经移动焊烟净化气+车间密闭排放，颗粒物排放《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和表2无组织排放监控浓度限值。 2、此次技改不新增劳动定员，不新增生活污水。 3、项目噪声通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般固废统一收集后合理处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020 年 3 月 10 日