审批意见： 定环表【2020】 77 号 根据河北诚壹环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市源庆水泥制品有限公司年产5000万块新型水泥砖、500万块路缘石、10万立方米商品混凝土技术改造项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为技术改造项目，项目建设地点位于现定州市源庆水泥制品有限公司场址内，不新增占地，定州科技局出具备案意见（定州工信技改备字【2019】65号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：主要建设生产车间，引进新型免烧砖砖机、空压机、破碎机、搅拌机、配料机等生产设备机配套相应污染防治设施。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 同意环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，建设项目必须落实环评报告提出的污染防治和环境管理措施，确保污染物达标排放。 原料库全部落实密闭措施，车间内配套喷雾降尘系统，配料、搅拌机进料口设防风罩棚+上料时洒水抑尘，水泥储罐采取专用密闭储罐+布袋除尘器+15米高排气筒，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1相应标准； 项目不涉及生产废水，生活废水通过收集收集经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，不得外排，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项目建设中如需发生重大变更，需重新报批环评文件，经批准后方可实施变更及建设。 五、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 3 月 17 日