审批意见： 定环表【2020】 131 号 根据河北全绿环保工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北洪亚机械零部件有限公司年产100吨农业机械配件技术改造项目批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市开元镇西念自疃村北现有厂区内，此次技改不新增占地，定州市科学技术局已备案（备案号：定州工信技改备字[2020]4号），不新增铸造产能，对现有生产线进行升级改造，淘汰原有1台0.25t电炉，新上1台0.25t磁轭钢壳中频感应电炉；对现有厂区生产车间按功能分区规范化布置，各工段全封闭或隔间作业，增加污染物治理设施，减少无组织排放；购置自动化造型生产线及相应的环保设施，根据环评报告，项目从环保角度可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，重点污染防治设施安装视频监控并与环保部门联网，确保污染物稳定达标排放。 1、电炉熔炼间封闭，废气经全封闭式集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）同时满足《河北省工业炉窑综合治理实施方案》冀环大气函[2019]607号改造要求；浇铸废气经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，清砂、打磨废气废气经全封闭式集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，造型、落砂、砂再生、混砂粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒气，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；各车间密闭，提高废气收集效率，无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 项目为技改不新增生活污水外排。 项目噪声采用设备基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准， 4、一般固废统一收集后合理处置。 五、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可证并依规定期限完成自主验收。 2020 年 4 月 23 日