审批意见： 定环表【2020】 136 号 根据河北可天环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市顺强木制品加工厂年产木柄300万付建设项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市李亲顾镇留宿工业区702号，占地面积18亩，建成后年产300万付木柄，定州市行政审批局已备案（备案编号：（定行审项目【2019】22号），根据环评报告，项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、生产车间密闭，带锯切割、裁切、压料、截断、成型、打磨、破把工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物（其他）标准及表2颗粒物无组织排放要求。 2、项目无生产废水排放；盥洗废水经污水管网排入李亲顾镇污水处理厂进一步处理，废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准以及李亲顾镇污水处理厂进水水质标准。 3、项目噪声采取基础减震、厂房隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020 年 4 月 26 日