审批意见： 定环表[2020]135号 根据河北谦庆环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北力恒塑业有限公司定州分公司新建年产20000吨PP板材项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目为新建，位于定州市北方（定州）再生资源产业基地高标产业园YG-4区01号，占地8.9亩，总投资3000万元，建成后形成年加工20000吨PP板材的生产能力。定州市行政审批局已备案（备案号：定行审项目[2020]14号），根据环评报告项目选址可行。 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，按要求安装VOC在线监测设备（超标报警设备），加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、挤出工序废气经集气罩+光氧活性炭装置+15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准及表2企业边界大气污染物浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求；破碎工序粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。 2、生活污水经化粪池处理后进入绿源污水处理厂进一步处理，满足《污水综合排放标准》）（GB8978-1996）表4三级标准及绿源污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、消声、绿化等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、项目产生危废暂存危废间，委托有资质单位处置。一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020 年 4 月 26 日