定环书【2020】 7 号

关于定州市旭丰网业有限公司年产3000吨金属制品技术改造项目环境影响报告书

审批意见

定州市旭丰网业有限公司：

你公司报来的《定州市旭丰网业有限公司年产3000吨金属制品技术改造项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于河北定州经济开发区（沙河工业园）内，定州市工信局出具项目备案（定技改备字【2018】37号），项目总投资700万元，其中环保投资119万元，占总投资17%。

三、工程建设主要内容：拆除一条热镀丝网生产线，建设一条热镀锌（镀锌管）生产线，配套相应的污染防治设施，维系全厂3000吨/年热镀锌能力不变。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设3.内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、酸洗工序的废气采取酸槽加酸雾抑制剂，密闭酸洗间，废气经收集+碱液喷淋塔+15米排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧钢-酸洗机组排放标准；锌烟经收集+袋式除尘器+水雾除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准，NH3满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）中表2标准，锌锅废气满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准。

2、生产废水经厂区污水处理站处理后，部分回用于生产，部分排入李亲顾镇污水处理厂，外排水满足污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求，回用部分执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1洗涤用水标准。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废酸、污泥、锌灰、含锌沉渣和助镀液残渣等危险废物建设规范的危险废物暂存间，采用专用容器于危废库分区暂存，定期委托有资质单位处置。

5、严格落实监测计划，执行监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2020 年 4月 28日