审批意见： 定环表【2020】 143 号 根据河北韵凯环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市索奇汽车零部件有限公司地垫生产线技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市长安办孟家庄村南80米处原厂区内，本次技改工程内容主要是新增2台烤箱及1套废气治理设施，并修正原环评中固废产生量，技改完成后公司生产规模及产品方案不变。根据环评报告，项目选址可行。 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，按要求安装VOC超标报警装置，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 热处理及压边工序废气经集气罩+UV光氧净化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒排放，非甲烷总烃排放满足河北省《工业企业挥发性有机物污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业非甲烷总烃排放限值最高允许排放浓度及表2企业边界污染物浓度排放限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求。 2、此次改扩建无新增劳动定员，无新增生活污水排放。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声、距离衰减、风机加消声器等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、项目产生危废暂存危废间，委托有资质单位处置。一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020 年 5 月 7 日