定环书【2020】 8 号

关于定州丰利金属制品有限公司生产线技术改造项目环境影响报告书

审批意见

定州市丰利金属制品有限公司：

你公司报来的《定州丰利金属制品有限公司生产线技术改造项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于河北定州经济开发区（沙河工业园）内，现有场址内实施，项目总投资194.67万元，其中环保投资20万元，占总投资10.27%。

三、工程建设主要内容：在维系全厂产能不变的前提下，

一是调整厂区布局，将一条镀丝生产线移至西侧车间，通过技术改造升级为挂镀生产线；二是将挂镀生产线提升至地面以上，预防土壤及地下水污染；三是拆除天然气退火炉，新增一台0.5吨燃气锅炉。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、镀锌丝车间酸洗工序通过高效酸雾抑制剂+双层水帘酸雾吸收装置+酸雾吸收塔+15米排气筒排放，挂镀车间酸洗工序通过采取酸槽加酸雾抑制剂，密闭酸洗间形成负压收集，活化槽通过采取“侧吸风集气装置+顶部集气系统”，收集废气经+酸雾吸收塔+15米排气筒排放，均满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表4、表6标准限值；天然气退火炉烟气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1表2中其它炉窑二级标准，同时满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准。燃气锅炉烟气需满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放标准。

2、生产废水经厂区污水收集池收集后排入高蓬镇宜净污水处理厂（专业工业污水集中处理厂）集中处理。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生废酸、污泥、阳极泥、废电镀渣渣等危险废物，采用专用容器于危废库分区暂存，定期委托有资质单位处置。

5、严格落实监测计划，执行监测种类和监测频次，根据要求安装在线监测设备并与环保部门联网。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2020 年 5 月 9 日