审批意见： 定环表【2020】 161 号 根据河北可天环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州双进水泥制品有限公司新建年产4500万块建筑垃圾多孔砖及50万件建筑构件项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目建设地点位于定州市双天工业园区，建设建筑垃圾破碎筛分生产线、建筑垃圾多孔砖及建筑构件生产线。定州经济开发区行政审批局出具备案意见（定经开管审批备字[2018]50号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电和视频监控，与生态环境局监控平台联网。 1、同意环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，建设项目必须落实环评报告提出的污染防治和环境管理措施，确保污染物达标排放。 2、严格落实施工期间污染防治措施，车间、原料库密闭，装卸料时设喷淋抑尘装置，原料运输车辆加盖苫布；破碎筛分工序粉尘经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排放，上料、配料、搅拌过程废气经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排放，水泥仓顶配布袋除尘器+高空排放，颗粒物满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度，厂界颗粒物满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值标准。 3、生活污水进入园区污水处理厂处理，废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求。 4、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、合理处置一般固体废物。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可证，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 5 月 25 日