审批意见： 定环表【2020】 162 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市污水处理厂提标扩容改造工程项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为提标扩容改造项目，项目建设地点位于现污水处理厂南侧，定州市行政审批局出具核准的批复，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：定州市污水处理厂提标扩容工程处理由4万吨/日扩容至7万吨/日，处理工艺进行改造提升，出水满足大清河流域重点控制区标准。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 1.厂区收集污水经格栅+沉砂池+改良Bardenpho反应池+二沉池+混凝沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒，出水满足《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）重点控制区排放限值；《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 2.粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、生化反应池、贮泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间等废气，通过采取池体密闭+生物除臭+15米排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准，氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。 3.通过采取基础减震、风机加装消声器和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4．项目产生的化验室废液及在线监测系统废液、废机油等危险废物，分类收集，暂存危废库，定期交由有资质单位处置；项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.落实环评提出的重点防渗区域的防渗，确保满足相关防渗要求，消除土壤及地下水污染隐患。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 5 月 25 日