审批意见： 定环表【2020】 186 号 根据保定新创环境技术有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北雄诺新型建筑材料有限公司新建年产2000万平方米装配式预制轻质墙板项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地丽乐产业园一区3号，定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项目【2019】503号），河北瀛源再生资源开发有限公司出具入园证明，根据环评报告项目从环保角度选址可行。 主要建设内容：建设3条卧式立模墙板生产线及配套环保设施，建成后形成年产2000万平方米装配式预制轻质墙板的生产能力。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电并与生态环境部门联网确保污染物稳定达标排放。 天然气锅炉安装低氮燃烧装置并经15m高排气筒排放，烟尘、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值；水泥、粉煤灰仓废气经布袋除尘+15m排气筒，搅拌机密闭+布袋除尘器+15m排气筒，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2020）表1水泥制品生产标准要求、表2无组织排放限值要求。 2、生活污水经污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 一般固体废物统一收集后合理处置。 5、项目运营前需通过排污权交易等形式取得主要污染物排污权。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020 年 6 月 16 日