定环书【2020】9 号

关于河北增利橡胶科技有限公司年处理10万吨废旧轮胎扩建项目环境影响报告书

审批意见

河北增利橡胶科技有限公司：

你公司报来的《河北增利橡胶科技有限公司年处理10万吨废旧轮胎扩建项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于河北定州经济开发区（北方循环产业园）内，定州市行政审批局出具项目备案（定行审项目【2019】514号），项目总投资3200万元，其中环保投资43万元，占总投资2.15%。

三、工程建设主要内容：在现有厂房内扩建一条生产线，并对现有生产线进行改造，新增细磨机组、破胶机、燃气热风炉等设备，维系年处理10万吨废旧轮胎的规模不变。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设3.内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、撕碎机组废气经集气罩+旋风除尘+脉冲式布袋除尘与干燥机组的废气经负压输送+旋风除尘+脉冲式布袋除尘+UV光氧催化+15米排气筒排放，破胶机组的废气经及集气罩+旋风除尘+脉冲式布袋除尘+UV光氧催化+15米排气筒排放，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。细磨机及包装机颗粒物经负压输送+旋风除尘+脉冲式布袋除尘+15米排气筒排放，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。天然气热风炉满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）同时满足环大气【2019】88号文件要求。

2、项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网排入绿源污水处理厂深度处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及绿源污水处理厂进水水质要求。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废UV灯管、废润滑油、废液压油等危险废物暂存与危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5、严格落实监测计划，执行监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门。

6、项目正式投入运营前需采取排污权交易等形式获取主要污染物排放量。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2020 年 6 月 22  日