审批意见： 定环表【2020】 190 号 根据河北诚壹环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市亿通金属制品有限公司异地搬迁项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。 二、该项目为园区外搬迁入园项目，原项目为持证排污单位，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：对原有热镀锌网生产线进行搬迁改造，对现有的环保设备进行升级改造，建成后维持产能不变。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.酸洗工序采取酸雾抑制剂+双层水帘封闭（水封水经污水处理站处理循环使用）措施，燃气锌锅加热炉烟气经15米排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）有关标准，同时满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准，锌烟经锅顶密闭+集气罩集气系统+湿式除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准，NH3满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）中表2标准。 2.项目废水经厂区污水处理站处理后，排入李亲顾镇污水处理厂深度处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。 3、通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的废酸（酸渣）、锌泥以及助镀废渣等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.按照要求做好重点区域的防渗，消除土壤和地下水污染隐患。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 6 月 19 日