定环书【2020】  号

关于河北中山国酿酒有限公司恢复固态法酿酒建设项目环境影响报告书

审批意见

河北中山国酿酒有限公司：

你公司报来的《河北中山国酿酒有限公司恢复固态法酿酒建设项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目为技改项目，建设地点位于原河北静浩酒业酒业有限公司（后更名为河北中山国酿酒有限公司）现有厂区内，河北省发展改革委出具该企业产业政策确认书，项目总投资260万元，其中环保投资35万元，占总投资13.46%。

三、工程建设主要内容：现有厂区恢复固态酿造工艺，并增加相应生产设备和环保措施，项目成品酒总产能不变，产品方案发生变化，增加产品配制酒，同时对厂区平面布局进行优化调整。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、燃气锅炉采取清洁能源+低氮燃烧+8米高排气筒，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求；

2、车间通风，丢糟日产日清，在厂区不暂存，废活性炭、废硅藻土暂存场地通过采取喷洒除臭剂等方式防治恶臭污染，非甲烷总烃厂界满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业要求；厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》注塑、造粒工序废气经收集+光氧催化+活性炭吸附+15米（GB14554-93）中表1二级新改扩建项目限值。

3、厂区废水经集中收集后（综合废水）经地埋式密闭污水一体化处理设施处理后农灌，出水满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表3直接排放标准要求以及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准要求。同时做好非灌溉期的废水暂存。

4、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、项目产生的一般固废合理收集处置。废离子交换树脂产生后交由有资质厂家回收再生。

6、严格落实环评提出的防渗措施和环境管理要求，落实监测计划，执行监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

年   月   日