审批意见： 定环表【2020】 198 号 根据河北可天环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市新开新材料科技有限公司年产5000吨覆膜砂及10000吨再生砂建设生产项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市李亲顾镇留宿村工业区702号，定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项目【2020】136号），根据环评报告项目从环保角度选址可行。 主要建设内容：建设覆膜砂、再生砂生产线相关生产设备及配套环保设施，形成年产5000吨覆膜砂及10000吨再生砂生产能力。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，并与生态环境局监控平台联网，确保污染物稳定达标排放。 旧砂再生废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，覆膜废气由集气罩+旋风喷淋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，颗粒物、SO2、NOx排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）及《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）文件要求，甲醛、酚类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准； 2、项目生产冷却水循环使用，生活污水经污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 项目危废暂存危废间，委托有危废处置资质单位及时处置，一般固废统一收集后合理处置。 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020 年 7 月 2 日