定环书【2020】  号

关于定州市亿冠塑业有限公司新建年产8000吨塑料颗粒项目环境影响报告书

审批意见

定州市亿冠塑业有限公司：

你公司报来的《定州市亿冠塑业有限公司新建年产8000吨塑料颗粒项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于河北定州经济开发区（北方循环产业园）内，定州市经济开发区审批局出具项目备案（定经开管经发备【2018】020号），项目总投资850万元，其中环保投资32.5万元，占总投资3.8%。

三、工程建设主要内容：在现有厂房内建设4条生产线，项目建成后实现年产8000吨塑料颗粒的产能。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、塑料热熔挤出及塑料热熔喷粒有组织非甲烷总烃采取集气罩+喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工大气污染物排放限值，无组织分别满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1厂区内VOCS中特别排放限值。

2、项目生产废水经沉淀池处理后与生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网排入产业基地污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及基地污水处理厂进水水质要求。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废活性炭等危险废物暂存与危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5、严格落实监测计划，执行监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

年   月   日