审批意见： 定环表[2020] 210 号 根据河北德龙环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市兴业塑料制品厂新建年产30000吨PVC废塑料破碎项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经五路65号，占地1211.4平方米，总投资500万元，主要生产设备有破碎机4台、洗料机4台、甩干机4台，建成后形成年产30000吨PVC废塑料破碎的生产能力。定州市行政审批局已备案（备案号：定行审项目[2020]152号），根据环评报告项目选址可行。 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、本项目采用湿法破碎工艺。湿法破碎废水、清洗废水经沉清洗槽后、甩干废水经沉淀池后与生活废水经化粪池后一起排入北方（定州）再生资源基地污水处理厂，满足《污水综合排放标准》）（GB8978-1996）表4三级标准及北方（定州）再生资源基地污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020 年 7 月 13 日