审批意见： 定环表【2020】236 号 根据沧州硕辉环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市瑞康金属制品有限公司自动化生产线提升技术改造项目批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市砖路镇砖路村现有厂区内，此次技改不新增占地，在产品种类、产品产量不变的情况下新增覆膜砂生产线和潮模砂生产线，改造成新型机械自动化工艺，新增半自动喷漆房、烘干室等相关生产设备，技改完成后铸造产能不变，仍为年产12000t铸件。定州市科学技术局出具备案意见（定州工信技改备字【2020】12号），根据环评报告，项目从环保角度可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，并与环保部门联网，设置有机废气超标报警装置，确保污染物稳定达标排放。 1、电炉熔炼工序、落砂工序、下料工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，打磨、混砂、抛丸工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，颗粒物满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）表2铸造行业大气污染物2级排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；焊接废气经移动烟尘净化器处理，喷塑工序废气自带滤芯除尘器，颗粒物满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）表3无组织排放限值要求；喷漆工序（水性漆）、固化工序、烘干废气经喷淋塔后与蜡熔化工序、脱蜡工序废气进入UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒，造型、浇铸工序废气经布袋除尘后进入UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（与喷漆工序共用一套），甲醛、酚类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，颗粒物满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）2级排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2边界大气污染物浓度要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 项目凉水塔、喷淋塔用水循环使用不外排。 项目噪声采用设备基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准， 4、按环评要求合理处理一般固废，废机油、废乳化液、废活性炭暂存于危废间，交有资质单位处置。 五、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可证并依规定期限完成自主验收。 2020 年 8 月 5 日