定环书【2020】 17 号

关于中塑圣科新材料河北有限公司年产7000吨再生塑料及10000吨电缆护套料项目环境影响报告书审批意见

中塑圣科新材料河北有限公司：

你公司报来的《中塑圣科新材料河北有限公司年产7000吨再生塑料及10000吨电缆护套料项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于河北定州经济开发区（北方循环经济示范园）内，定州市行政审批局出具项目备案（定行审项目【2020】62号），项目总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资1%。

三、工程建设主要内容：利用现有厂房内建设再生塑料造粒生产线2条，电缆护套料生产线4条以及配套的污染防治设施，项目建成后达到年产7000吨再生塑料以及10000吨电缆护套料的生产能力。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、熔融挤出废气、密炼废气、切粒风冷废气等经经集气罩或管道负压收集与铝粉投加废气经布袋除尘处理后废气，经水喷淋+UV光氧+活性炭吸附+15米排气筒排放，颗粒物及非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工大气污染物排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准。

2、项目生产废水及生活污水经收集预处理后，排入基地污水处理厂处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放限值以及基地污水处理站进水水质要求。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废活性炭等危险废物暂存与危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5、项目应按照有关要求安装VOC在线或报警装置并与生态环境部门联网。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2020 年 8  月  4 日