审批意见： 定环表【2020】 250 号 根据河北韵楷环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北友禾木业有限责任公司年产10000方集成材项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为新建项目，项目位于河北定州经济开发区（正阳工业园），定州市行政审批局出具项目备案（定行审项目【2020】420号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：租赁现有厂房，购置全自动大型指接机、大型全自动四面刨，配套生产设备及污染防治设施，项目建成后可年产10000方集成材。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.所有物料、产品采取密闭储存，板材加工工序的粉尘经集气管道+中央除尘器+1根15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；指接、拼板、修补工序，在所用胶黏剂满足VOCS含量（质量比）低于10%的前提下，根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】53号）有关要求，可不采取无组织排放收集措施，厂界满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业无组织排放监控浓度限值要求，厂房外监控点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCS无组织特别排放限值要求。 2.本项目无生产废水，生活废水经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB14554-1993）中表4三级标准及河北正阳润达窗业有限公司污水处理站进水水质要求后排入河北正阳润达窗业有限公司污水处理站处理， 3、通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。废液压油、废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，废液压油桶、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质厂家回收。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，在规定时限内完成自主验收。 2020 年 8 月 14 日