审批意见： 定环表[2020] 252 号 根据河北凯信工程技术有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北深英商贸有限公司定州分公司定州第一中学建设项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市总司屯，总投资55000万元，一期项目建设教学楼、宿舍楼、实验综合楼、食堂餐厅综合服务楼、地下管网车库、行政楼等，二期项目主要建设艺体馆、图书馆、体育场等，定州市行政审批局已备案（定行审项目[2019]197号），根据环评报告，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 1、饮食油烟采用集气罩+油烟净化器+油烟废气专用管道排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2大型规模饮食业单位标准。 2、实验室设置通风橱，废气经通风橱+UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理后由实验楼楼顶排气筒排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业相关要求，硫酸雾、HCL满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准。地下车库设置通风口，NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2无组织排放监控浓度限值。 3、食堂废水经隔油池隔油预处理，化学实验室废水经中和池预处理，与生物实验室废水和生活污水一并进入化粪池处理后经市政污水管网排入中诚水务有限公司进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足中诚水务有限公司进水水质要求。 4、噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 5、按环评报告中要求合理处置一般固体废物，按要求建设危废间，实验室中危险废物、废活性炭分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后按要求完成自主验收。 2020 年 8 月 18 日