审批意见： 定环表【2020】 270 号 根据河北星之光环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市永成水泥制品有限公司年产20万吨沥青混凝土和30万吨水泥稳定碎石改扩建项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目环境管理的依据。 二、该项目为扩建项目，项目位于现定州市塔宣村东北定州市永成水泥制品有限公司院内，不新增占地，定州市行政审批局出具项目备案（定行审项目【2018】36号），根据环评报告的分析，项目选址可行。该项目存在未批先建行为，已经依法履行处罚，企业主动报批环评依法受理。 三、主要建设内容：新建封闭原料库、综合生产车间，建设沥青混凝土生产线1条，水泥稳定碎石生产线3条并配套相应的污染防治措施，建成后实现年产20万吨沥青混凝土、30万吨水泥稳定碎石的规模。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.烘干、筛分废气经密闭管道或集气罩+布袋除尘+15米排气筒排放，烘干废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准，同时满足生态环境部《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56号）中重点区域排放要求。有机热载体炉燃烧废气经8米排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中燃气锅炉标准要求。沥青储罐排气口以及沥青混凝土出料口烟气经废气有效收集+喷淋塔+静电净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附+15米排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业标准以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2二级标准；水泥稳定碎石生产线进料口投料粉尘经有效收集+脉冲布袋除尘+15米排气筒排放，水泥储罐呼吸粉尘废气经仓顶袋式除尘器后排放，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2020）表1水泥制品行业颗粒物排放标准， 2.本项目喷淋塔废水经油水分离后循环使用，不外排；冲洗废水经沉淀处理后全部回用于生产。生活污水经预处理后用于厂区绿化，不外排，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化水质标准。 3、通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置，项目产生的喷淋塔废液、废活性炭暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置。 5、按照我局出具的总量确认书，项目投产运行前需通过排污权交易等形式获取主要污染物排污权。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 8 月 27 日