审批意见： 定环表【2020】 300 号 根据沧州硕辉环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北龙晖体育用品有限公司年产40万套哑铃包装盒、10万套消毒片包装桶、3万付哑铃片改扩建项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市经济开发区龙晖体育用品公司现有厂区内，项目新增扩建项目生产设备，对原有废气治理设施进行改造，项目改扩建完成后全厂年产80万套哑铃包装盒、10万套消毒片包装桶、3万付哑铃片，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电并与生态环境局监控平台联网。 1、注塑、吹塑工序废气经集气罩+水喷淋+低温等离子净化器+活性炭吸附装置+15米排气筒排空，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准；落实车间密闭措施减少无组织排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2、表3标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准。 2、本项目冷却水循环使用，不新增劳动动员，无新增生活污水。 3、选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、加强危险废物管理，危废暂存危废暂存间，交由有资质单位处置，一般固废合理收集处置。 5、按照要求安装VOC报警装置并与生态环境部门联网。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可证，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 9 月 14 日