审批意见： 定环表【2020】316 号 根据河北征耀环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市鸿源华翔鞋厂年产80万双塑料拖鞋技术改造项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市周村镇南宣村鸿源华翔鞋厂现有厂区内，在现有厂房增加滴塑生产线5条，项目建成后年产120万个滴塑标供塑料拖鞋生产线贴标使用，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电并与生态环境局监控平台联网。 1、搅拌加热工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m排空，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准排放浓度限值；滴塑标生产线搅拌、滴塑、加热烘干工序和塑料拖鞋生产线注塑成型、涂胶烘干废气经集气罩+等离子光氧催化一体机+活性炭净化器+15米排气筒排空，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1其他行业标准；落实车间密闭措施减少无组织排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2、表3标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表1标准。 2、本项目生活污水经一体化污水处理装置处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路喷洒、绿化用水标准后回用于厂区泼洒抑尘。 3、选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、加强危险废物管理，废油墨桶暂存危废间，厂家定期回收循环使用，废活性炭暂存危废间定期交由有资质单位处置，一般固废合理收集处置。 5、按照要求安装VOC报警装置并与生态环境部门联网。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可证，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 9 月 22 日