审批意见： 定环表【2020】 329 号 根据河北妍水环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北宇航机械制造有限公司年产20000吨轨道交通配套装备建设项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市东亭镇区北侧，定州市行政审批局出具备案信息（定行审项目[2019]201号），项目东侧、北侧为农田，南侧为果园，西侧为金福德农业物资公司，项目建设生产车间、办公科研综合楼等，该项目已取得不动产权证（用途为工业用地），根据环评报告分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。按要求落实分表计电，并与生态环境局监控平台联网。 1、切割工序废气经集气罩+布袋除尘+20米排气筒排放，抛丸废气经自带布袋除尘器处理，焊接工序采用移动式焊烟净化器除尘，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求及无组织排放监控浓度限值，项目采用水性漆，喷漆房密闭，喷塑工序废气经设备自带废气过滤除尘装置+布袋除尘器+20m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2(染料尘)二级标准要求，加热固化产生的废气与喷漆及晾干废气共同引入吸附箱内岩棉板过滤+光氧催化设备+活性炭吸附+20m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2其他企业边界无组织排放标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 中特别排放限值；地埋式一体化污水处理设备废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求；食堂油烟由油烟净化器处理后引入专用排烟管道，油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准限值。 2、食堂废水经隔油池处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排放厂区一体化污水处理设施后回用于厂区绿化，废水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）最高允许排放浓度一级A标准同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准。 3、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、项目按环评要求合理处置固体废物，危废暂存危废间，委托有危废处置资质单位处置，一般固废统一收集后合理处置。 5、使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料，建立含VOCs原辅材料台帐。 6、按要求设置VOC报警监控装置。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求时限完成自主验收。 2020 年 9 月 28 日