审批意见： 定环表【2020】 333 号 根据河北海陆达生态安全科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州中鼎建筑工程有限公司年产6000万块烧结空心砖（非粘土）改建项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目建设地点位于定州市叮咛店镇西张谦村西北940m处中鼎公司现有厂区内，本次改建不再使用页岩作为原料，增加建筑垃圾使用量，增加破碎机1台，同时对焙烧窑烟气治理设备升级改造，改造完成后产能不变，仍为6000万块烧结空心砖。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1、同意环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，建设项目必须落实环评报告提出的污染防治和环境管理措施，确保污染物达标排放。 2、原料库密闭，内设喷雾装置抑尘，粉碎工序废气经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒，颗粒物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准、表3企业边界大气污染物浓度限值；焙烧窑烟气经SNCR脱硝装置+钠碱湿法脱硫+高效除尘除雾一体化装置+烟囱（东侧35m,利旧；西侧40m，改造），颗粒物、SO2、NOx 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准。 3、设备采用厂房隔声、基础减振等降噪措施，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、合理处置一般固体废物。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可证，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 9 月 29 日