审批意见： 定环表【2020】 338 号 根据河北淼创环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市鑫聚祥环保科技有限公司年处理70万吨建筑垃圾及再生利用项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目建设地点位于定州市清风店镇王庄村，定州市行政审批局出具该项目备案信息（定行审项目[2020]354号）和项目选址合规性意见，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电并与生态环境局监控平台联网。 1、车间及库房密闭，安装喷淋抑尘装置，破碎、筛分工序废气经集气罩+脉冲布袋除尘器+15米高排气筒（P1）排放，上料、搅拌工序废气经集气罩+脉冲布袋除尘器+15米高排气筒（P2）排放，水泥仓顶经脉冲布袋除尘器+15米高排气筒（P3）排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1水泥制品大气污染物最高允许排放浓度和表2大气污染物无组织排放限值标准。 2、车辆清洗水经沉淀后循环使用，生活污水经处理后用于厂区泼洒抑尘，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防标准。 3、设备采用厂房隔声、基础减振等降噪措施，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、按环评要求合理收集处置一般固体废物。 四、项目建成后需依法申领排污许可证，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 9 月30日