审批意见： 定环表【2020】 350 号 根据河北征耀环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北丰瑞塑料制品有限公司年产30万双拖鞋技术改造项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市周村镇南宣村丰瑞塑料制品公司现有厂区内，因工艺需要在注塑工艺前增加搅拌、压片、挤出和打包工序。将原有车棚改建为生产车间，并增加相应设备，新增仓库1座，项目建成后生产规模变更为年产45万双拖鞋，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电并与生态环境局监控平台联网。 1、混料破碎工序、注塑工序废气经集气罩+布袋除尘器+低温等离子处理器+活性炭吸附装置+15m排气筒排空，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准排放浓度限值,非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业标准；落实车间密闭措施减少无组织排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业边界无组织排放浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表1标准。 2、本项目冷却水循环使用，生活污水经处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化用水标准后回用于厂区绿化。 3、选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、按环评要求合理处理一般固体废物，加强危险废物管理，危废暂存危废暂存间，交由有资质单位处置。 5、按照要求安装VOC报警装置并与生态环境部门联网。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可证，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 10 月 19 日