定环书【2020】  号

关于定州市腾达铅网厂镀锌生产线技术改造项目环境影响报告书审批意见

定州市腾达铅网厂：

你厂报来的《定州市腾达铅网厂镀锌生产线技术改造项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于河北定州经济开发区（沙河工业园）内，定州市工信局出具项目备案（定技改备字【2020】33号），项目总投资1600万元，其中环保投资145万元，占总投资9.06%。

三、工程建设主要内容：在现有厂房基础厂进行改建，重新规划平面布置，拆除2条热镀锌生产线，新建设两条热镀锌生产线及配套相应的污染防治设施，保持全厂2000吨/年热镀锌能力不变。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、酸洗工序的废气采取酸槽加酸雾抑制剂，密闭酸洗间，废气经收集+碱液喷淋塔+15米排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧钢-酸洗机组排放标准；锌烟经固定动式门罩+袋式除尘器+水雾除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准，NH3满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）中表2标准，锌锅废气满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准。

2、生产废水经厂区污水处理站处理后，排入李亲顾镇污水处理厂，外排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废酸、污泥、锌灰、含锌沉渣和助镀液残渣等危险废物建设规范的危险废物暂存间，采用专用容器于危废库分区暂存，定期委托有资质单位处置。

5、严格落实报告书及有关企业自行监测规范的要求，制定监测计划，执行监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

年   月   日