审批意见： 定环表[2020] 371 号 根据河北泓臻环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州博达水泥制品有限公司年产5万块预制构件、30万块水泥瓦、30万米成型过梁新型水泥制品项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市刑邑镇东阳暮村北，占地8600.43平方米，总投资600万元，新建新型水泥瓦生产线2条、轻型水泥楼板生产线2条、成型过梁生产线2条，配置相关环保设备设施，建成后形成年产5万块预制构件、30万块水泥瓦、30万米成型过梁新型水泥制品的生产能力。定州市行政审批局已备案（备案号：定行审项目[2020]28号），定州市自然资源和规划局已出具选址意见，根据环评报告的分析，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、严格落实车间密闭、堆场密闭、喷淋降尘措施。水泥仓仓顶废气引至地面，经布袋除尘器处理+15m排气筒排放，投料、搅拌设备布置于密闭车间，集气罩设单面围挡一面软帘，废气经各自集气罩收集后引入1套布袋除尘器，经15m排气筒排放，颗粒物排放满足 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1水泥仓及其他通风生产设备大气污染物最高允许排放浓度限值和表2大气污染物无组织排放限值。 2、生活污水用于泼洒抑尘，污水排放满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防用水标准。车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020年 11 月 5 日