审批意见： 定环表[2020] 384 号 根据河北沐禾环保工程技术咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北万砼建材科技有限公司新建年产6万立方米装配式建筑构件项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地迎宾路6号，占地70亩，总投资5000万元，新建墙板生产线4条、叠合板、楼梯生产线4条，项目建成后年产装配式建筑构件6万立方米。定州市行政审批局已备案（备案号：定行审项目[2020]565号），根据环评报告的分析，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、严格落实车间密闭措施，料仓配置水喷淋装置。上料机、搅拌工序废气经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，筒仓呼吸口废气经滤芯除尘器+15m排气筒排放，颗粒物排放满足 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准要求和表2颗粒物无组织排放限值；天然气锅炉采用低氮锅炉，废气经8m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉标准；食堂油烟经油烟净化装置+排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“小型规模”标准。 2、食堂废水经隔油池处理后与生活污水分别经管排入定州绿源污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》）（GB8978-1996）表4三级标准同时满足定州市绿源污水处理有限公司进水水质要求。 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、项目危废暂存危废间，委托有危废处置资质单位处置。一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020年 12 月 1 日