定环书【2020】 29 号

关于定州市瑞昌金属制品有限公司生产线搬迁技术改造项目环境影响报告书

审批意见

定州市瑞昌金属制品有限公司：

你公司报来的《定州市瑞昌金属制品有限公司生产线搬迁技术改造项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目属于搬迁入园，新址位于河北定州经济开发区（沙河工业园）内，项目总投资2000万元，其中环保投资120万元，占总投资6%。

三、工程建设主要内容：拆除原有生产线，搬迁至现有厂房，搬迁建设2条镀锌生产线，保持热镀锌生产能力不变。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、热镀锌酸洗工序的废气采取酸槽加酸雾抑制剂，密闭酸洗间+碱液喷淋塔+15米排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧钢-酸洗机组排放标准；热镀锌锌锅废气采取固定动式门罩+布袋除尘器+水雾除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准，NH3满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）中表2标准；锌锅加热炉废气采取清洁能源+15米排气筒排放，废气需满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准。

2、生产废水经厂区污水站收集处置，处理后中水部分回用于生产，部分排入李亲顾镇污水处理厂，外排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足李亲顾镇污水处理厂进水水质要求；回用水满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1 洗涤用水标准。

3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废酸、锌灰、含锌沉渣、助镀液残渣、污水处理站污泥等危险废物建设规范的危险废物暂存间，采用专用容器于危废库分区暂存，定期委托有资质单位处置。

5、严格落实报告书及有关企业自行监测规范的要求，制定监测计划，执行监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2020 年 12  月  2 日