审批意见： 定环表【2020】 397 号 根据河北派恒环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市华益鞋厂年增产100万双拖鞋技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市明月店镇陵北村原厂区内，不新增占地，新建1座生产车间，并增加相应的生产设备，此次技改年增产100万双鞋，定州市工业和信息化局已备案（备案号：定州工信技改备字【2020】63号），根据环评报告，项目从环保角度可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，设置VOC报警监控装置，并与生态环境局监控平台联网，确保污染物稳定达标排放。 1、混料搅拌、注塑、造粒、涂胶烘干工序废气经集气罩+水浴除尘器+低温等离子设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒，颗粒物、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及表2无组织监控浓度限值要求；非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业排放标准和表2标准要求，及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求。 2、设备冷却水循环使用，项目无新增生活废水排放。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项目危废暂存危废间，委托有危废处置资质单位及时处置，一般固废统一收集后合理处置。 五、项目建成后运营前需依法申领(变更)排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020 年 12 月 16 日