审批意见： 定环表【2020】 400 号 根据河北峰青环保工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州珑泰灶具厂技术改造项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市叮咛店镇新城村东南30米处原厂区内,在产品种类和产量维持不变的情况下，新增灶具配件表面处理设备、覆膜砂再生设备、一台抛丸机和相关环保设施，技改完成后企业仍年产5000吨铸件。根据环评报告，项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求落实分表记电，设置VOC报警监控装置，并与生态环境局监控平台联网，确保污染物稳定达标排放。 1、喷漆、喷塑、烘干、固化工序废气经过滤棉+UV光氧催化装置+活性炭装置+15m排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准相关要求。抛丸、黏土砂处理工序废气经袋式除尘器+15米排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。覆膜砂再生上料、加热、混砂、筛分工序废气经布袋除尘除尘器+ UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建加热炉限值要求同时执行《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56）中重点区域排放要求，甲醛、酚类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放要求。覆膜砂埋箱线、黏土砂造型、射芯和射壳工序废气经低温等离子+UV光氧+活性炭吸附装置+布袋除尘器+15m排气筒排放；中频电炉、覆膜砂埋箱线提升、填砂工序废气经布袋除尘器+15m排气筒排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准相关要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建加热炉限值要求和《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气【2019】56）中重点区域排放要求。 2、冷却水循环使用，生活污水泼洒厂区地面抑尘，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防用水标准。 3、项目噪声通过选用基础减震、建筑物隔声等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、项目产生危废暂存危废间，委托有资质单位处置。一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2020年 12 月 22 日